# ZAŁACZNIK NR 2a do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE

Laparoskop wraz z oprzyrządowaniem– 1 kpl.

| lp | opis | Podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji 2011 |  |

| Lp. | Wymagane minimalne parametry i funkcje | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ (potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| Laparoskop wraz z oprzyrządowaniem– 1 kpl. |
|  | KAMERA MEDYCZNA - 1 kpl |  |  |
| 1 | Medyczna kamera endoskopowa pracująca w standardzie Full HD 1080p tj. rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, 16:9 | TAK |  |
| 2 | Skanowanie progresywne 50 Hz i 60 Hz | TAK |  |
| 3 | Czułość nie mniej niż 1,2 lux | TAK |  |
| 4 | Konstrukcja głowicy kamer umożliwiająca połączenie ze standardowymi optykami endoskopowymi | TAK |  |
| 5 | Głowica kamery wyposażona w min. 2 programowalne przyciski | TAK |  |
| 6 | Zintegrowany w głowicy kamery zoom optyczny min 2x | TAK |  |
| 7 | Sterownik kamery wyposażony w 2 wyjścia DVI przesyłające sygnał wideo w rozdzielczości 1920 x 1080 ze skanowaniem progresywnym | TAK |  |
| 8 | Sterownik kamery wyposażony w wyjścia analogowe RGB, 2 x S-Video, Composite Video | TAK |  |
| 9 | Procesor kamery wyposażony w 2 gniazda USB umożliwiające podłączenie przenośnej pamięci typu Pendrive i zapis zdjęć w rozdzielczości 1920x1080 oraz sekwencji wideo w mpeg4 oraz podłączenie drukarki. Sterowanie zapisem poprzez przyciski głowicy kamery | TAK |  |
| 10 | Funkcja jednoczesnego wyświetlania obrazu endoskopowego ( z wnętrza jamy ciała) oraz parametrów pracy insuflatatora tj. ciśnienia i przepływu aktualnego oraz zadanego na ekranie monitora medycznego | TAK |  |
| 11 | Regulacja parametrów pracy insuflatora tj. ciśnienia oraz przepływu CO2 poprzez głowicę kamery | TAK |  |
|  | MONITOR - 1 kpl |  |  |
| 12 | Monitor medyczny LCD spełniający wymagania standardu HDTV | TAK |  |
| 13 | Przekątna ekranu nie mniejsza niż 24" | TAK |  |
| 14 | Jasność 400 cd/m2, stosunek kontrastu 1000:1 | TAK |  |
| 15 | Proporcje boków ekranu nie mniejsze niż 16:9 | TAK |  |
| 16 | Rozdzielczość obrazu nie gorsza niż 1920 x 1080 pikseli | TAK |  |
| 17 | Skanowanie progresywne | TAK |  |
| 18 | Wejście cyfrowe: DVI, HD-SDI, SDI | TAK |  |
| 19 | Wyjścia cyfrowe: DVI, HD-SDI, SDI | TAK |  |
| 20 | Wejścia: S-Video, Composite Video, RGB |  |  |
| 21 | Podstawka pod monitor | TAK |  |
|  | ŹRÓŁO ŚWIATŁA - 1 kpl |  |  |
| 22 | Źródło światła ksenonowe | TAK |  |
| 23 | Moc żarówki nie mniejsza niż 300 W | TAK |  |
| 24 | Płynna regulacja natężenia oświetlenia | TAK |  |
| 25 | Światłowód, śr. 4,8 mm, dł. 250 cm – szt. 1 | TAK |  |
|  | POMPA SSĄCO – PŁUCZĄCA DO LAPAROSKOPII I HISTEROSKOPII – 1 kpl. |  |  |
| 26 | Pompa do przepłukiwania oraz odsysania przeznaczona do operacji laparoskopowych i histeroskopowych | TAK |  |
| 27 | Płukanie realizowane w oparciu o moduł pompy rolkowej | TAK |  |
| 28 | Odsysanie realizowane na zasadzie pompy podciśnieniowej | TAK |  |
| 29 | Automatyczne ustawienie odpowiedniego trybu pracy oraz zakresów wartości parametrów ustawianych w zależności od rodzaju założonych drenów | TAK |  |
| 30 | Zakres regulacji ciśnienia płukania: Histeroskopia: 0-200 mmHg Laparoskopia: 0-400 mmHg | TAK |  |
| 31 | Zakres regulacji przepływu: Histeroskopia: 0-500 ml/min Laparoskopia: 0-1000 ml/min | TAK |  |
| 32 | Zakres regulacji ciśnienia odsysania: Histeroskopia: 0- (-) 0,5 bar Laparoskopia: 0- (-) 0,8 bar | TAK |  |
| 33 | Automatyczny test urządzenia po włączeniu | TAK |  |
| 34 | Wskaźniki wartości rzeczywistej i zadanej przepływu | TAK |  |
| 35 | Wskaźniki wartości rzeczywistej i zadanej ciśnienia płukania | TAK |  |
| 36 | Wskaźniki wartości rzeczywistej i zadanej ciśnienia odsysania | TAK |  |
| 37 | Zapamiętywanie ostatnio używanych wartości parametrów ustawionych | TAK |  |
| 38 | Urządzenie wyposażone w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia z centralnym systemem/siecią urządzeń endoskopowych bloku operacyjnego | TAK |  |
| 39 | Zestaw drenu do histeroskopii, wielorazowy – 1 szt. | TAK |  |
| 40 | Zestaw drenu do laparoskopii, wielorazowy – 1 szt | TAK |  |
| 41 | Zestaw drenów silikonowych do odsysania – kpl.2 | TAK |  |
| 42 | Filtry przeciwbakteryjne - szt. 10 | TAK |  |
| 43 | Słój do odsysania 5 litrów wraz z pokrywą – 1 kpl. | TAK |  |
|  | INSULFATOR – 1 kpl |  |  |
| 44 | Insuflator do insuflacji CO2 w celu wytworzenia i utrzymania odmy otrzewnowej na potrzeby badania i operacji laparoskopowych | TAK |  |
| 45 | Zasilanie insuflatora ze źródła nisko- i wysokociśnieniowego CO2 | TAK |  |
| 46 | Regulacja ciśnienia gazu insuflacyjnego 0 – 30 mmHg | TAK |  |
| 47 | Regulacja prędkość przepływu gazu insuflacyjnego 0 – 20 l/min | TAK |  |
| 48 | Wskaźnik ilości CO2 w butli | TAK |  |
| 49 | Wskaźnik słupkowy i numeryczny wartości bieżącej ciśnienia gazu insuflacji po stronie pacjenta | TAK |  |
| 50 | Wskaźnik słupkowy i numeryczny wartości bieżącej przepływu gazu | TAK |  |
| 51 | Diodowy wskaźnik słupkowy wartości zadanej ciśnienia gazu po stronie pacjenta i przepływu gazu | TAK |  |
| 52 | Numeryczny wskaźnik objętości zużytego gazu | TAK |  |
| 53 | Sygnalizacja sygnałem dźwiękowym przekroczenia wartości zadanej ciśnienia insuflacji | TAK |  |
| 54 | Urządzenie wyposażone w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia z centralnym systemem/siecią urządzeń endoskopowych bloku operacyjnego | TAK |  |
| 55 | Zintegrowany z urządzeniem chwyt na butlę CO2 | TAK |  |
| 56 | Silikonowy dren do insuflacji, szt. 1 | TAK |  |
| 57 | Przewód wysokociśnieniowy do połączenia insuflatora ze źródłem CO2, długość min. 100 cm – szt.1 | TAK |  |
| 58 | Filtr CO2 - szt. 25 | TAK |  |
|  | MORCELATOR – 1 kpl. |  |  |
| 59 | Zestaw morcelatora do usuwania wyciętych narządów z jamy brzusznej podczas operacji laparoskopowych | TAK |  |
| 60 | Obroty silnika bezpośrednio przenoszone na nóż | TAK |  |
| 61 | Tryb pracy: obroty w prawo, obroty w lewo | TAK |  |
| 62 | Regulowana prędkość obrotowa morcelatora | TAK |  |
| 63 | Kaniula zewnętrzna o średnicy 15 mm, z ukośnym końcem dystalnym, wprowadzana poprzez otwór po trokarze, przykręcana do obudowy silnika – szt. | TAK |  |
| 64 | Nóż morcelatora z utwardzaną krawędzią tnącą prowadzony w kaniuli zewnętrznej - szt.1 | TAK |  |
| 65 | Obturator tępy - szt. 1 | TAK |  |
| 66 | Kleszcze do przyciągania morcelowanych tkanek – szt. 1 | TAK |  |
| 67 | Silnik morcelatora wraz z instrumentami autoklawowalny | TAK |  |
| 68 | Konsola sterująca do elektrycznego zasilania silnika morcelatora wyposażona w wyświetlacze słupkowy oraz numeryczny informujący o prędkości obrotowej noża morcelatora – szt. 1 | TAK |  |
| 69 | Dwupedałowy przełącznik nożny do uruchamiania obrotów noża morcelatora – szt. 1 | TAK |  |
|  | MANIPULATOR MACICZNY – 1 kpl |  |  |
| 70 | Manipulator maciczny, wielorazowy wykorzystywany do mobilizacji macicy i ekspozycji sklepień pochwy podczas całkowitej histerektomi laparoskopowej oraz amputacji trzonu macicy | TAK |  |
| 71 | Sonda maciczna z wymiennymi końcówkami w min. 3 rozmiarach, w zależności od głębokości macicy - 1 kpl | TAK |  |
| 72 | Rękojeść odłączana od sondy macicznej - 1 szt. | TAK |  |
| 73 | Nasadki anatomiczne na szyjkę macicy, dopasowujące manipulator do różnych rozmiarów części pochwowej szyjki macicy, umożliwiające wyeksponowanie sklepień pochwy, 3 rozmiary - 38 x 36 x 39,5 mm, 26 x 24 x 37 mm, 46 x 44 x 37,5 mm - 1 kpl | TAK |  |
|  | WÓZEK APARATUROWY – 1 szt. |  |  |
| 74 | Mobilny wózek aparaturowy na czterech antystatycznych, podwójnych kółkach, dwa kółka wyposażone w blokadę | TAK |  |
| 75 | Moduł zasilający, z listwą z dwunastoma gniazdkami i dwunastoma przyłączami uziemiającymi | TAK |  |
| 76 | Uchwyt na butlę CO2 | TAK |  |
| 77 | Uchwyt do zamontowania słoja do odsysania | TAK |  |
|  | HISTEROSKOP – 1 kpl. |  |  |
| 78 | Histeroskop diagnostyczno-operacyjny składający się z płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego oraz optyki zapewniający ciągły przepływem płynnego medium rozszerzającego | TAK |  |
| 79 | Optyka endoskopowa: kąt patrzenia 30°, dł. 30 cm, średnica 4mm mm zawierająca system soczewek wałeczkowych, autoklawowalna, wraz z pojemnikiem do sterylizacji – 1 szt | TAK |  |
| 80 | Płaszcz wewnętrzny o owalnym profilu i rozmiarze nie większym niż 5,4 mm wyposażony w kanał instrumentowy z kranikiem umożliwiający wprowadzanie 5 Fr. półsztywnych instrumentów z dodatkowym przyłączem LUER-lock z kranikiem metalowym do podłączenia płukania – 1 szt. | TAK |  |
| 81 | Płaszcz zewnętrzny o owalnym profilu i rozmiarze nie większym niż 6 mm kompatybilny z płaszczem wewnętrznym z dodatkowym przyłączem LUER-lock z kranikiem metalowym do podłączenia odsysania – 1 szt | TAK |  |
| 82 | Kleszcze chwytająco – biopsyjne, dwie bransze ruchome, śr. 5 Fr., dł. 34 cm | TAK |  |
| 83 | Nożyczki ostro zakończone , jedno ostrze ruchome, śr. 5 Fr., dł. 34 cm | TAK |  |
| 84 | Kulociąg śr 5Fr, dł 34 cm | TAK |  |
| 85 | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów, jedno poziomowy, z silikonowymi taśmami do zamocowania instrumentów, wym. zewnętrzne 525 x 240 x 50 mm - szt. 1 | TAK |  |
|  | RESEKTOSKOP BIPOLARNY – 1 kpl. |  |  |
| 86 | Resektoskop bipolarny do przeznaczony do resekcji zmian patologicznych w obrębie jamy macicy w środowisku soli fizjologicznej | TAK |  |
| 87 | Konstrukcja optyka endoskopowej oparta na systemie soczewek wałeczkowych, kąt patrzenia 12°, śr. 4 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna wraz z pojemnikiem do sterylizacji – 1 szt. | TAK |  |
| 88 | Płaszcz resektoskopu obrotowy, składający się z płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego, zapewniający ciągły przepływ medium płuczącego, średnica zewnętrzna 8 mm, z izolacją ceramiczną i obturatorem – 1 szt. | TAK |  |
| 89 | Element pracujący bipolarny bierny wraz z przewodem elektrycznym 300 mm – 1 szt. | TAK |  |
| 90 | Elektroda tnąca, pętlowa o konstrukcji dwubiegunowej tj. elektroda aktywna umieszczona pod elektrodą bierną, rozm. 24 Fr., wielorazowa – 6 szt. | TAK |  |
| 91 | Elektroda koagulacyjna, kulkowa o konstrukcji dwubiegunowej tj. elektroda aktywna umieszczona pod elektrodą bierną, rozm. 24 Fr., wielorazowa – 6 szt. | TAK |  |
| 92 | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania resektoskopu – 1 szt. | TAK |  |
|  | INSTRUMENTY |  |  |
| 93 | Optyka laparoskopowa, śr. 10 mm, kąta patrzenia 0 st., dł. 31 cm, z systemem soczewek wałeczkowych, autoklawowalna - szt. 1 | TAK |  |
| 94 | Trokar optyczny, wkręcany pod kontrolą optyki, kaniula gwintowana z kranikiem do insuflacji, wielorazowy, śr. 11 mm, dł. 10 - 11 cm, zawór trokara z klapką otwieraną ręcznie oraz pod naciskiem wprowadzanego instrumentu - szt. 1 | TAK |  |
| 95 | Trokar z gwoździem trójgraniastym, z kranikiem do insuflacji, wielorazowy, śr. 11 mm, dł. 10,5 cm, zawór trokara z klapką otwieraną ręcznie oraz pod naciskiem wprowadzanego instrumentu - szt. 2 | TAK |  |
| 96 | Trokar z gwoździem trójgraniastym, z kranikiem do insuflacji, wielorazowy, śr. 6 mm, dł. 10,5 cm, zawór trokara z klapką otwieraną ręcznie oraz pod naciskiem wprowadzanego instrumentu - szt. 3 | TAK |  |
| 97 | Redukcja 11 / 5 mm, mocowana do trokara - szt. 2 | TAK |  |
| 98 | Redukcja 11 / 5 mm, kaniula - szt. 1 | TAK |  |
| 99 | Rurka ssąco - płucząca, z bocznymi otworami i zaworem dwudrożnym, śr. 5 mm, dł. 36 cm - szt. 1 | TAK |  |
| 100 | Elektroda haczykowa, monopolarna, śr. 5 mm, dł. 36 cm - szt. 1 | TAK |  |
| 101 | Kleszcze chwytające typ KELLY z długimi branszami, monopolarne, atraumatyczne, obrotowe, rozbieralne, wielorazowego użytku, komplet: ( tubus, uchwyt bez zapinki, wkład roboczy), śr. 5 mm, dł. 36 cm - szt.1 | TAK |  |
| 102 | Nożyczki, monopolarne; oba ostrza ruchome, zakrzywione, dł. ostrzy 12 mm, ząbkowane; obrotowe, rozbieralne, wielorazowego użytku, komplet: ( tubus, uchwyt bez zapinki, wkład roboczy), śr. 5 mm, dł. 36 cm - szt.1 | TAK |  |
| 103 | Kleszcze jajowodowe typ VANCAILLIE, obie bransze ruchome, monopolarne, obrotowe, rozbieralne, wielorazowego użytku, komplet: ( tubus, uchwyt bez zapinki, wkład roboczy), śr. 5 mm, dł. 36 cm - szt.1 | TAK |  |
| 104 | Kleszcze chwytające, zęby 2 x 4, jedna bransza ruchoma, monopolarne, obrotowe, rozbieralne, wielorazowego użytku, komplet: ( tubus, uchwyt z zapinką, wkład roboczy), śr. 5 mm, dł. 36 cm - szt.1 | TAK |  |
| 105 | Kleszcze chwytające, okienkowe z ząbkami, atraumatyczne, obie bransze ruchome, monopolarne, obrotowe, rozbieralne, wielorazowego użytku, komplet: ( tubus, uchwyt , wkład roboczy), śr. 5 mm, dł. 36 cm - szt.1 | TAK |  |
| 106 | Kleszcze chwytające typu aligator, , obie bransze ruchome, monopolarne, obrotowe, rozbieralne, wielorazowego użytku, komplet: ( tubus, uchwyt z zapinką, wkład roboczy), śr. 5 mm, dł. 36 cm - szt.1 | TAK |  |
| 107 | Kleszcze bipolarne typ KELLY, obrotowe, rozbieralne, obie bransze ruchome, wielorazowego użytku, komplet: ( tubus, uchwyt, wkład roboczy), śr. 5 mm, dł. 36 cm - szt.1 | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć folder oferowanego urządzenia w języku polskim umożliwiający w pełni dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenia są seryjnie produkowane zgodnie z normami obowiązującymi dla tego typu urządzeń, i w określonym w SIWZ terminie będą dostarczone kompletne, fabrycznie nowe, i po zainstalowaniu oraz uruchomieniu będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Sporządzić i dołączyć do oferty szczegółową specyfikację cenową.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi: .................................................................................