# Załącznik nr 4 do SIWZ

# WYMAGANIA TECHNICZNE

# Ssak elektryczny jezdny dwubutlowy -  5 sztuk

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonawca/Producent |  |
|  | Nazwa-model/typ |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
|  | Rok produkcji | 2011r. |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wysokociśnieniowy elektryczny ssak jezdny wyposażony w dwa pojemniki wielorazowego użytku, sterylizowane | TAK |  |
|  | Waga do 17 kg | TAK |  |
|  | Wyposażony w kółka i zintegrowaną rączkę | TAK |  |
|  | Wymienny filtr hydrofobowy i antybakteryjny nakręcany na źródło ssania dla każdego pojemnika wielorazowego. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z każdym ssakiem po 5 sztuk filtrów. | TAK |  |
|  | Cicha praca, max 45dB | TAK |  |
|  | Zasilanie 220/240V | TAK |  |
|  | Dwuetapowe zabezpieczenie ssaka przed zalaniem | TAK |  |
|  | Ssak wyposażony w dwa mocowniki do pojemników wielorazowych | TAK |  |
|  | Moc ssania 0-82 kPa ( 0-620 mmHg) – płynna regulacja ssania | TAK |  |
|  | Regulator ssania | TAK |  |
|  | Przepływowość min. 45L na minutę | TAK |  |
|  | Pompa bezolejowa | TAK |  |
|  | Kabel zasilający min. 3 metrowy | TAK |  |
|  | Wkłady workowe jednorazowego użytku o pojemności 2000ml. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z każdym ssakiem 200szt wkładów. | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim