Załącznik nr 2          EZ/ZP/51/11

Opis oraz potwierdzenie wymaganych parametrów technicznych jakie muszą spełniać oferowane regały

| Lp. | Wymagane parametry techniczne regałów | Wymagane | Potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia parametrów technicznych oferowanych regałów (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| Regały jezdne |
| 1 | Wysokość całkowita regałów – 2880 mm, | Tak |  |
| 2 | Wysokość regałów netto – 2674 mm | Tak |  |
| 3 | Wysokość całkowita regałów stacjonarnych na stopkach– 2754 mm | Tak |  |
| 4 | Głębokość półek - 450 mm | Tak |  |
| 5 | Rozstaw półek - 405 mm | Tak |  |
| 6 | Ilość półek w regale – 6+1 zakrywająca | Tak |  |
| 7 | Długość sekcji mierzona w osiach boków – 1000 i 800 mm | Tak |  |
| 8 | Regały wyposażone w odbojniki zabezpieczające (30mm) przed głośnymi uderzeniami regał o regał i stanowiące ochronę dłoni obsługującego regał przed zgnieceniem, | Tak |  |
| 9 | Regały ze stężeniami tylnymi – w celu zapewnienia lepszej wentylacji | Tak |  |
| 10 | Ściany boczne regałów pełne w postaci zamkniętych profili zimnogiętych z perforacją na zawiesia wykonane z jednego arkusza blachy, | Tak |  |
| 11 | Regulacja rozstawu półek co 20mm oddzielnie dla każdej półki, | Tak |  |
| 12 | Wszystkie półki łącznie z górną (zakrywającą) bez ostrych krawędzi z systemem beznarzędziowego ich mocowania do boków regałów (ręcznie mocowane zaczepy ułatwiające przekładanie półek) , półki na dłuższych krawędziach trzykrotnie gięte aby nie powodować skaleczeń oraz przetłaczane w rogach dla zapewnienia odpowiedniej sztywności | Tak |  |
| 13 | Tylne ograniczniki przesuwu na półkach o wys. 100 mm (1 ogranicznik na 2 sąsiednie półki, w regale stacjonarnym jednostronnym 1 szt. na 1 półkę).Ograniczniki zaczepiane do pólek i dające się łatwo demontować | Tak |  |
| 14 | Szyny nawierzchniowe wykonane z ocynkowanej stali z podłogą wyrównawczą, | Tak |  |
| 15 | Podłoga wyrównawcza z płyt wiórowych pokrytych dwustronnie trudnościeralnym laminatem o porowatej powierzchni i fakturze szarego granitu, eliminująca możliwość potykania się o szyny i dająca duży komfort oraz bezpieczeństwo obsługi | Tak |  |
| 16 | System podkładek poziomujących pozwalający na korektę wypoziomowania szyn w przypadku ugięcia stropów lub awarii posadzki – a tym samym wyklucza się trwałe zamocowanie szyn za pomocą śrub lub wkrętów – podkładki pozwalają na zniwelowanie nierówności posadzki w zakresie do 10 mm | Tak |  |
| 17 | Szerokość szyn – 60 mm | Tak |  |
| 18 | Z przodu instalacji aluminiowe anodowane zjazdy z ryflowaniami anypoślizgowymi , umożliwiające dostęp bez przeszkód do korytarzy między regałami dla ludzi i wózków | Tak |  |
| 19 | Regały bez ostrych krawędzi, | Tak |  |
| 20 | Regały z napędem korbowym, korba trójramienna z szarego tworzywa sztucznego z trzema cylindrycznymi gumowymi uchwytami które obracają się wokół własnej osi (ergonomia obsługi) | Tak |  |
| 21 | Nośność półki – 80 kg | Tak |  |
| 22 | Grubość półki 33 mm | Tak |  |
| 23 | Panele frontowe blaszane z zaokrąglonymi krawędziami mocowane za pomocą klipsów do ścian bocznych | Tak |  |
| 24 | Kolor paneli frontowych, boków i półek - RAL 9002, | Tak |  |
| 25 | Kolor podstaw jezdnych – RAL7016 | Tak |  |
| 26 | Malowanie proszkowe z utwardzaniem termicznym | Tak |  |
| 27 | Na panelach mocowane etykiety opisowe formatu A6 z przezroczystą szybką z pleksi i wymiennymi wkładami | Tak |  |
| Regały stacjonarne |
| 1 | Wysokość całkowita regałów – 2754mm | Tak |  |
| 2 | Głębokość półek - 450 mm, | Tak |  |
| 3 | Rozstaw półek - 405 mm w świetle między półkami, | Tak |  |
| 4 | Ilość półek w regale – 6+1 zakrywająca | Tak |  |
| 5 | Długość sekcji mierzona w osiach boków – 800 i 1000 mm | Tak |  |
| 6 | Regały ze stężeniami tylnymi – lepsza wentylacja | Tak |  |
| 7 | Ściany boczne regałów pełne w postaci zamkniętych prostokątnych profili zimnogiętych z perforacją na zawiesia wykonane z jednego arkusza blachy, | Tak |  |
| 8 | Regulacja rozstawu półek co 20 mm oddzielnie dla każdej półki, | Tak |  |
| 9 | Wszystkie półki łącznie z górną (zakrywającą) bez ostrych krawędzi z systemem beznarzędziowego ich mocowania do boków regałów (ręcznie mocowane zaczepy ułatwiające przekładanie półek), półki na dłuższych krawędziach trzykrotnie gięte aby nie powodować skaleczeń oraz przetłaczane w rogach dla zapewnienia odpowiedniej sztywności | Tak |  |
| 10 | W regałach dwustronnych między półkami zastosowano tylne ograniczniki przesuwu dokumentów , które ograniczają przesuw dokumentów z półki na półkę (są łatwo demontowalne i wystają nad poziom półki 100 mm ) | Tak |  |
| 11 | Przednie ściany w regałach nie posiadają perforacji stanowiąc jednocześnie front regałów | Tak |  |
| 12 | Etykiety opisowe na ścianach frontowych | Tak |  |
| 13 | Regały bez ostrych krawędzi, | Tak |  |
| 14 | Nośność półki – 80 kg | Tak |  |
| 15 | Grubość półki 33 mm | Tak |  |
| 16 | Malowanie proszkowe z utwardzaniem termicznym w kolorze RAL 9002 | Tak |  |

…………………………………………………………

PODPIS OSOBY PRAWOMOCNEJ