EZ/ZP/62/2011 ELEKTROFIZJOLOGIA

(Załącznik nr ...... do umowy)

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

### PARAMETRY WYMAGANE

PAKIET NR 1

Elektrody diagnostyczne do mapowania zatoki wieńcowej o zmiennej krzywiźnie przygięcia wraz z kablami.

|  | Nazwa asortymentu. Wymagane parametry | Nazwa handlowa i kod katalogowy | TAK Opisać spełnienie wymaganych parametrów | Świadectwo rejestracji nr ..... Ważne do dnia ....... Kraj pochodzenia oferowanego sprzętu................. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektrody diagnostyczne do mapowania zatoki wieńcowej o zmiennej krzywiźnie przygięcia (średnica 5,6,7F, liczba biegunów 10, tip 2 mm, 4 różne spacingi do wyboru, w tym 2-5-2, minimum 5 krzywizn do wyboru zamawiającego, długość elektrody minimum 110cm. Podać rodzaje krzywizn.) |  |  |  |
| 2 | Kabel łączący elektrody do mapowania zatoki wieńcowej o zmiennej krzywiźnie z systemem elektrofizjologicznym (Kompatybilnośc z systemem elektrofizjologicznym EP Pruca CardioLab i EP tracer, długość minimum 90cm) |  |  |  |

W toku badania oceny ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przedłożenia próbki oferowanego przedmiotu zamówienia, na potwierdzenie, że odpowiada on wymaganiom użytkownika i spełnia wymagane parametry.

EZ/ZP/62/2011 ELEKTROFIZJOLOGIA

(Załącznik nr ...... do umowy)

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

### PARAMETRY WYMAGANE

PAKIET NR 2

Elektrody diagnostyczne do mapowania zatoki wieńcowej o stałej krzywiźnie wraz z kablami.

|  | Nazwa asortymentu. Wymagane parametry | Nazwa handlowa i kod katalogowy | TAK Opisać spełnienie wymaganych parametrów | Świadectwo rejestracji nr ..... Ważne do dnia ....... Kraj pochodzenia oferowanego sprzętu................. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektrody diagnostyczne do mapowania zatoki wieńcowej o stałej krzywiźnie (Średnica 6-7 F do wyboru, liczba biegunów 10, minimum 2 różne odległości między biegunami do wyboru przez zamawiającego, 3 krzywizny do wybory przez zamawiającego, stymulacja z każdego z biegunów, długość elektrody minimum 110cm. Podać rodzaje krzywizn oraz odstępy odległości między biegunami. Dobra widoczność w skopii rtg.) |  |  |  |
| 2 | Kabel łączący elektrody do mapowania zatoki wieńcowej o stałej krzywiźnie z systemem elektrofizjologicznym (Kompatybilnośc z systemem elektrofizjologicznym EP Pruca CardioLab i EP tracer) |  |  |  |

W toku badania oceny ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przedłożenia próbki oferowanego przedmiotu zamówienia, na potwierdzenie, że odpowiada on wymaganiom użytkownika i spełnia wymagane parametry.

EZ/ZP/62/2011 ELEKTROFIZJOLOGIA

(Załącznik nr ...... do umowy)

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

### PARAMETRY WYMAGANE

PAKIET NR 3

Zestawy i igły do nakłucia transseptalnego

|  | Nazwa asortymentu. Wymagane parametry | Nazwa handlowa i kod katalogowy | TAK Opisać spełnienie wymaganych parametrów | Świadectwo rejestracji nr ..... Ważne do dnia ....... Kraj pochodzenia oferowanego sprzętu................. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestawy do nakłucia transseptalnego (Zestawy do nakłucia transseptalnego 8- 8,5 F, koszulka z zastawką hemostatyczną o długości 60 – 82 cm, w zestawie dilatator i prowadnik, kompatybilność z liderem 0,32”. Minimum 4 różne krzywizn koszulki do wyboru, w tym „mulins”. Kompatybilne z igłą do punkcji transseptalnej.) |  |  |  |
| 2 | Sterowalne koszulki transseptalne (Średnica 8,5 F, 3 krzywizny do wyboru) |  |  |  |
| 3 | Igły wraz ze sztyletami do punkcji transseptalnej , typu BRK (Kompatybilność z zestawami do nakłucia transseptalnego) |  |  |  |

W toku badania oceny ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przedłożenia próbki oferowanego przedmiotu zamówienia, na potwierdzenie, że odpowiada on wymaganiom użytkownika i spełnia wymagane parametry.

EZ/ZP/62/2011 ELEKTROFIZJOLOGIA

(Załącznik nr ...... do umowy)

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

### PARAMETRY WYMAGANE

PAKIET NR 4

Elektrody do systemu LocaLisa

|  | Nazwa asortymentu. Wymagane parametry | Nazwa handlowa i kod katalogowy | TAK Opisać spełnienie wymaganych parametrów | Świadectwo rejestracji nr ..... Ważne do dnia ....... Kraj pochodzenia oferowanego sprzętu................. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektrody odniesienia do systemu LocaLisa (Elektrody odniesienia do systemu LocaLisa na skórę pacjenta) |  |  |  |

W toku badania oceny ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przedłożenia próbki oferowanego przedmiotu zamówienia, na potwierdzenie, że odpowiada on wymaganiom użytkownika i spełnia wymagane parametry.

EZ/ZP/62/2011 ELEKTROFIZJOLOGIA

(Załącznik nr ...... do umowy)

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

### PARAMETRY WYMAGANE

PAKIET NR 5

Elektrody do ablacji endokawitarnej metodą RF z kablami łączącymi z generatorem

|  | Nazwa asortymentu. Wymagane parametry | Nazwa handlowa i kod katalogowy | TAK Opisać spełnienie wymaganych parametrów | Świadectwo rejestracji nr ..... Ważne do dnia ....... Kraj pochodzenia oferowanego sprzętu................. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektrody do ablacji endokawitarnej metoda RF (Jednokierunkowe, regulowane przygięcie końcówki, liczba biegunów – 4, średnica 7F, odległośc między biegunami 2-5-2mm, czujnik monitorowania temperatury, tip elektrody 4mm wykonany z materiału o przewodności cieplnej >3W/cm x Kelvin. Krzywizna do wyboru zamawiającego.) |  |  |  |
| 2 | Elektrody do ablacji endokawitarnej metodą RF (Jednokierunkowe, regulowane przygięcie końcówki, liczba biegunów 4, średnica 7F, odległość między biegunami 2-5-2mm, czujnik monitorowania temperatury, tip elektrody 8mm wykonany z materiału o przewodności cieplnej>3W/cm x Kelvin. Krzywizna do wyboru zamawiającego.) |  |  |  |
| 3 | Kabel łączący (Kabel łączący elektrody o zwiększonej przewodności cieplnej z generatorem RF Stockert/Atakr) |  |  |  |
| 4 | Elektrody chłodzone do ablacji endokawitarnej metodą RF (Średnica elektrody 7F, tip elektrody 3,5 wykonany z materiału o przewodności cieplnej >3W/cm x Kelvin , liczba biegunów 4, odległość między biegunami 2-5-2 , krzywizna do wyboru zamawiającego) |  |  |  |
| 5 | Kabel łączący (Kabel łączący elektrody o zwiększonej przewodności cieplnej z generatorem RF Stockert/Atakr) |  |  |  |

W toku badania oceny ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przedłożenia próbki oferowanego przedmiotu zamówienia, na potwierdzenie, że odpowiada on wymaganiom użytkownika i spełnia wymagane parametry.

EZ/ZP/62/2011 ELEKTROFIZJOLOGIA

(Załącznik nr ...... do umowy)

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

### PARAMETRY WYMAGANE

PAKIET NR 6

Elektrody do ablacji endokawitarnej metodą RF z kablami do połączenia z generatorem

|  | Nazwa asortymentu. Wymagane parametry | Nazwa handlowa i kod katalogowy | TAK Opisać spełnienie wymaganych parametrów | Świadectwo rejestracji nr ..... Ważne do dnia ....... Kraj pochodzenia oferowanego sprzętu................. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektrody do ablacji endokawitarnej metodą RF (jednokierunkowe, liczba biegunów 4, średnica 6-7F, 2 różne odległości między biegunami w tym 2-5-2mm, 7 różnych krzywizn do wyboru(podać), tip elektrody 4mm. Długość elektrody od 90 – 120 cm.Współpraca z generatorem Stockert i Atakr.) |  |  |  |
| 2 | Kabel łączący (Kabel łączący elektrody eneratorem Atakr i Stockert) |  |  |  |

W toku badania oceny ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przedłożenia próbki oferowanego przedmiotu zamówienia, na potwierdzenie, że odpowiada on wymaganiom użytkownika i spełnia wymagane parametry.

EZ/ZP/62/2011 ELEKTROFIZJOLOGIA

(Załącznik nr ...... do umowy)

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

### PARAMETRY WYMAGANE

PAKIET NR 7

Elektrody do ablacji endokawitarnej metodą RF z kablami do połączenia z generatorem

|  | Nazwa asortymentu. Wymagane parametry | Nazwa handlowa i kod katalogowy | TAK Opisać spełnienie wymaganych parametrów | Świadectwo rejestracji nr ..... Ważne do dnia ....... Kraj pochodzenia oferowanego sprzętu................. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektrody do ablacji endokawitarnej metodą RF (Możliwość uzyskania dwóch krzywizn- proksymalnej i dystalnej, oraz odchylania bocznego. Średnica elektrody 7F, liczba biegunów 4, tip elektrody 8mm, odległości między biegunami 2-15-2, długość elektrod min 110cm) |  |  |  |
| 2 | Kabel łączący elektrody (Kabel łączący elektrody generatorem Atakr i Stockert) |  |  |  |

W toku badania oceny ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przedłożenia próbki oferowanego przedmiotu zamówienia, na potwierdzenie, że odpowiada on wymaganiom użytkownika i spełnia wymagane parametry.

EZ/ZP/62/2011 ELEKTROFIZJOLOGIA

(Załącznik nr ...... do umowy)

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

### PARAMETRY WYMAGANE

PAKIET NR 8

Elektrody chłodzone do ablacji endokawitarnej metodą RF z kablami do połączenia z generatorem

|  | Nazwa asortymentu. Wymagane parametry | Nazwa handlowa i kod katalogowy | TAK Opisać spełnienie wymaganych parametrów | Świadectwo rejestracji nr ..... Ważne do dnia ....... Kraj pochodzenia oferowanego sprzętu................. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektrody do ablacji endokawitarnej metodą RF chłodzone (Średnica 7F, krzywizna symetryczna/asymetryczna- do wyboru zamawiającego, tip elektrody 3,5mm, długość min 110cm, system chłodzenia do wyboru zamawiającego- klasyczny/zmniejszone zużycie soli fizjologicznej) |  |  |  |
| 2 | Kabel łączący elektrody (Kabel łączący elektrody generatorem Atakr i Stockert) |  |  |  |

W toku badania oceny ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przedłożenia próbki oferowanego przedmiotu zamówienia, na potwierdzenie, że odpowiada on wymaganiom użytkownika i spełnia wymagane parametry.

EZ/ZP/62/2011 ELEKTROFIZJOLOGIA

(Załącznik nr ...... do umowy)

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

### PARAMETRY WYMAGANE

PAKIET NR 9

Koszulki wprowadzające ,żylne z igłą do nakłucia

|  | Nazwa asortymentu. Wymagane parametry | Nazwa handlowa i kod katalogowy | TAK Opisać spełnienie wymaganych parametrów | Świadectwo rejestracji nr ..... Ważne do dnia ....... Kraj pochodzenia oferowanego sprzętu................. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koszulki wprowadzające żylne z igłą do nakłucia (Koszulki wprowadzające żylne z igłą do nakłucia : - krótkie o długości 12 +/- 1cm, 9-11F, z igłą do nakłucia - długie o długości 24 +/- 2cm, 9-11F z igłą do nakłucia - Koszulka umożliwiająca zgięcie kończyny dolnej pacjenta w stawie biodrowym o min. 45stopni w płaszczyźnie strzałkowej w kierunku dogłowowym. - Atraumatyczna końcówka i atraumatyczne przejście między poszerzaczem a koszulką. Płynne przechodzenie elektrody przez zastawkę i światło koszulki. - Zastawka zapewniająca właściwą hemostazę i niskie opory przy wielokrotnym wprowadzaniu elektrody. - Koszulka odporna na złamanie i zgięcia) |  |  |  |

W toku badania oceny ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przedłożenia próbki oferowanego przedmiotu zamówienia, na potwierdzenie, że odpowiada on wymaganiom użytkownika i spełnia wymagane parametry.

EZ/ZP/62/2011 ELEKTROFIZJOLOGIA

(Załącznik nr ...... do umowy)

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

### PARAMETRY WYMAGANE

PAKIET NR 10

Elektrody ablacyjne, diagnostyczne i zewnętrzne referencyjne do systemu Carto3

|  | Nazwa asortymentu. Wymagane parametry | Nazwa handlowa i kod katalogowy | TAK Opisać spełnienie wymaganych parametrów | Świadectwo rejestracji nr ..... Ważne do dnia ....... Kraj pochodzenia oferowanego sprzętu................. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektroda ablacyjna chłodzona, dwukierunkowa (Średnica 7,5F, osiągane krzywizny do wyboru zamawiającego, tip elektrody 3,5mm, spacing 2-5-2, długość elektrody 115cm.) |  |  |  |
| 2 | Kabel łączący (Kabel łączący elektrody z jednostką PIU systemu Carto3) |  |  |  |
| 3 | Elektrody ablacyjne chłodzone, dwukierunkowe o wydajniejszym systemie chłodzenia (Średnica 8F, osiągane krzywizny do wyboru zamawiającego, tip elektrody 3,5mm, odległość między pierścieniami 2-5-2mm, długość 115cm) |  |  |  |
| 4 | Kabel łączący (Kabel łączący elektrody z jednostką PIU systemu Carto3) |  |  |  |
| 5 | Elektrody diagnostyczne do mapowania okrężnego ujść żył płucnych (Srednica elektrody 7F,średnica pętli 4F,10 i 20 polowe, spacing 8mm i 2-6-2, rozmiar pętli 25-15mm, długość elektrody 115cm. Z technologią auto ID) |  |  |  |
| 6 | Kabel łączący (Kabel łączący elektrody z jednostką PIU systemu Carto3) |  |  |  |
| 7 | Elektrody diagnostyczne o dwukierunkowej krzywiźnie do mapowania zatoki wieńcowej (Średnica 7F, 10 polowa, krzywizna do wyboru zamawiającego, spacing 2-8-2, długość elektrody 115cm. Z technologią auto ID) |  |  |  |
| 8 | Kabel łączący (Kabel łączący elektrody z jednostką PIU systemu Carto3) |  |  |  |
| 9 | Elektrody referencyjne zewnętrzne (Komplety po 6 elektrod) |  |  |  |
| 10 | Cewnik do echokardiografii wewnątrzsercowej (Średnica 10F, długość 90cm) |  |  |  |

W toku badania oceny ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przedłożenia próbki oferowanego przedmiotu zamówienia, na potwierdzenie, że odpowiada on wymaganiom użytkownika i spełnia wymagane parametry.