# Temat: Remont Oddziału Wewnętrznego I

Lokalizacja: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 (II piętro, pawilon „C”)

INWESTOR: WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY,

# KIELCE, UL. GRUNWALDZKA 45

Opracowanie:

A.Domański

Cz. Woś

Czerwiec 2011 r.

1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont Oddziału Wewnętrznego I zlokalizowanego na II-im piętrze Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej 45.

2. Podstawa opracowania:

Podstawę wykonania niniejszego opracowania stanowią:

- zlecenia Inwestora

- ustalenia dokonane z Inwestorem

- inwentaryzacja budowlana stanu istniejącego wykonania przez autorów niniejszego opracowania w miesiącu czerwcu 2011r.

- wymagania szczegółowe jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia szpitala

3. Zakres opracowania:

Zakres opracowania obejmuje realizację robót budowlano-montażowych przy robotach remontowych  Oddziału  Wewnętrznego I w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. Grunwaldzkiej 45 w Kielcach.

4. Opis stanu istniejącego:

Przewidziany do realizacji Oddział Wewnętrzny I zlokalizowany jest na II-ym piętrze istniejącego budynku szpitala.

Przedmiotowy budynek, w którym przewiduje się wykonanie remont oddziału został zrealizowany w latach 60-tych  XX wieku, w technologii tradycyjnej o następujących podstawowych rozwiązaniach konstrukcyjnych i materiałowych:

- ławy fundamentowe- żelbetowe, wylewane

- ściany- murowane z cegły

- stropy- z elementów przefabrykowanych, drobnowymiarowych

- klatki schodowe- żelbetowe, wylewane

- wyposażenie instalacyjne-  budynek posiada niezbędne instalacje sanitarne i elektryczne ( w tym instalacje specjalistyczne).

5. Zakres prac remontowych Oddziału Wewnętrznego I.

Szczegółowy program remontu

Oddział Wewnętrzny I przeznaczony jest dla oddziału 38 –łóżkowego na , który składają się pomieszczenia z salami z 1,2,3,4 –łóżkowymi. Dla oddziału przewidziano pomieszczenia sanitarne , brudowniki , pomieszczenie pro-morte , gabinet zabiegowy, gabinety lekarskie , dyżurkę pielęgniarek, pokój oddziałowej , pokój ordynatora.

Zgodnie z ustaleniami dokonanymi z Inwestorem i użytkownikiem, a także uwzględniając istniejące możliwości powierzchniowe, proponuje się  remont pomieszczeń jak niżej:

-    pokój chorych 4-o osobowy- 		31,80 m2

- łazienka +  w-c-				  8,00 m2

- pokój chorych 4-o osobowy- 		31,30 m2

- łazienka + w-c – 				  8,00 m2

- pokój chorych 4-o osobowy- 		19,00 m2

- pokój chorych 4-o osobowy- 		19,00 m

- gabinet zabiegowy- 			17,40 m2

- pokój lekarski- 				20,80 m2

- dyżurka pielęgniarek- 			18,30 m2

- pokój chorych 4- osobowy- 		31,60 m2

- pokój chorych 4-osobowy- 		27,20 m2

- pokój chorych 4- osobowy- 		16,60 m2

- pokój chorych 2-osobowy-                        9,70m2

- pokój chorych 2-osobowy-                        9,70m2

- pokój chorych 4-osobowy-                      17,90m2

- pokój socjalny lekarzy-                            17,90m2

- pokój socjalny pielęgniarek-                      9,90m2

- łazienka + w-c - 				  4,10 m2

- pokój chorych 4- osobowy- 		21,70 m2

- w-c + łazienka – 			           13,80 m2

- pomieszczenie pro morte-		           15,90 m2

- brudownik- 					   4,80 m2

- magazyn bielizny czystej-			  8,40 m2

- w-c personelu – 				  5,30 m2

- łazienka i w-c dla niepełnosprawnych-	  8,10 m2

- pokój oddziałowej- 				  9,40 m2

- komunikacja-			           18,10 m2

- komunikacja- 			           84,90 m2

- holl przed oddziałem                                 6,00 m2

## RAZEM				         514,6 m2

6. Przewidywane roboty remontowe  w części istniejącej budynku:

- demontaż istniejącej instalacji elektrycznej (przewody, oprawy)

- demontaż istniejącej instalacji wodno – kanalizacyjnej z ewentualnym wykorzystaniem pionów wodociągowych i kanalizacyjnych

- demontaż instalacji specjalistycznych

- roboty adaptacyjne instalacji c.o. (wymiana istniejących grzejników żeliwnych na typu HYGENIC)

Roboty budowlane:

- demontaż istniejących otworów drzwiowych wraz z ościeżnicami

- skucie istniejących okładzin ściennych w pomieszczeniach sanitarnych

- skucie i wyburzenie istniejących posadzek

- wyburzenie istniejących warstw dociskowych i izolacyjnych na stropie

- wyburzenie istniejących ścian  podłużnych murowanych z cegły o grubości 12cm

- wyburzenie istniejących ścianek działowych (zaznaczonych na rzucie)

- skucie istniejących tynków na ścianach i stropach

7. Zakres robót budowlanych w części istniejącej   w związku z przewidywanym zakresem robót remontowych:

- wykonanie warstw izolacyjnych  i dociskowych na istniejącym stropie

- wykonanie tynków na ścianach istniejących i projektowanych oraz na stropach

- wymiana parapetów

- wykonanie okładzin ściennych

- wykonanie posadzek

- montaż stolarki drzwiowej

- wykonanie dodatkowej instalacji grawitacyjnej

- malowanie powierzchni ścian poza okładzinami i stropy  farbami zmywalnymi

Wykonanie niezbędnego zakresu robót elektrycznych:

- przewody rozprowadzające prądowe, niskoprądowe

- oświetlenie

- gniazda wtykowe, gniazda komputerowe

- zasilanie urządzeń

Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej:

Przewiduje się jedynie częściowe wykorzystanie istniejących pionów ( tam gdzie to będzie możliwe) poza tym należy wykonać pełny zakres  instalacji (w standardzie

podwyższonym) z pełnym montażem urządzeń sanitarnych.

Instalacja centralnego ogrzewania:

Przewiduję się wykorzystanie częściowe istniejącej instalacji dostosowując je do projektowanych rozwiązań funkcjonalnych.

Instalacje specjalistyczne:

Należy je wykonać zgodnie z przedmiarem i opisem  technicznym (gazy medyczne).

Instalacje słaboprądowe:

Wykonać zgodnie z przedmiarem i opisem technicznym

Opis zakresu robót do remontu

Przy ustalaniu zakresu robót remontowych posłużono się wytycznymi uzyskanymi od inwestora oraz przepisami i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ. Układ funkcjonalny pomieszczeń przeznaczonych do remontu pokazano na rysunku. Wszystkie pomieszczenia wyposażone będą w niezbędne do prawidłowego funkcjonowania instalacje.

Ochrona przeciwpożarowa:

Wszystkie pomieszczenia znajdujące się w remontowanym oddziale winny posiadać następujące elementy składowe:

- czujki optyczne dymu

- wskażniki  zadziałania

- okablowanie

- połączenie ze szpitalnym systemem sygnalizacji pożaru