(Załącznik nr 1 do umowy)

ZAŁĄCZNIK NR 3 do  SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 1

| Lp. | Opis wymaganych parametrów | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków | Świadectwo Rejestracji nr …… Ważne do dnia ………………… Kraj pochodzenie oferowanego sprzętu medycznego …………… Kod katalogowy ..................... |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprężyny pokryte polimerem – hydrożelem zwiększającym objętość spirali: - system z możliwością repozycjonowania wewnątrz worka - spirale o śr. pierwotnego zwoju 0,010; 0,014; 0,018 - spirale o różnych wymiarach średnic i długości -system odczepiania gwarantujący dźwiękową i wizualną sygnalizację odczepiania spirali |  |  |
| 2 | Mikrocewnik do zabiegów neuroradiologicznych: - cewnik atraumatyczny w części dystalnej umożliwiający kształtowanie końcówki nad parą wodną - dwa platynowe markery umożliwiające pozycjonowanie i odczepianie spirali - długość cewnika 150 cm, pokrycie hydrofilne na dł. 100 cm - zewnętrzna średnica 2,4 F, średnica wewnętrzna 0,017 |  |  |
| 3 | Cewnik prowadzący do zabiegów neuroradiologicznych: - cewnik atraumatyczny w części dystalnej, zbrojony w części proksymalnej - cewnik o budowie dwuczęściowej niezależnej od siebie - część zewnętrzna – cewnik prowadzący 5F-średnica wewnętrzna 0,059”, 6F- średnica wewnętrzna 0,071”, długość cewnika 95 cm, kształtowalna dystalna końcówka - część wewnętrzna 4F - średnica wew. 0,041”, i 5F - średnica wewnętrzna 0,048”, długość cewnika 117 cm, kształtowalna dystalna końcówka 7 cm, pokrycie hydrofilne na dł. 15 cm |  |  |
| 4 | Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych: - prowadnik o średnicy 0,012 cm w części dystalnej oraz 0,014 cm w części proksymalnej - prowadnik o dł. 200 cm, kształtowalna część prowadnika o dł. 1,4 cm, pokrycie hydrofilne 40 cm |  |  |
| 5 | System odczepiania elektromechaniczny – gwarantujący wizualną informację o odczepieniu spirali |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

………………………………

Wykonawca

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZAŁĄCZNIK NR 3 do  SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 2

| Lp. | Opis wymaganych parametrów | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków | Świadectwo Rejestracji nr …… Ważne do dnia ………………… Kraj pochodzenie oferowanego sprzętu medycznego …………… Kod katalogowy ..................... |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych - o długości całkowitej 200cm wykonany ze stali medycznej i zakończeniu w postaci oplotu platynowego o długości 10cm - średnica prowadnika 0,008” na całej długości - pokrycie hydrofilne w części dystalnej - w zestawie torquer i introducer do wprowadzania prowadnika koszulki lub Yadaptera |  |  |
| 2 | Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych z podparciem - o długości całkowitej 200cm wykonany ze stali medycznej i zakończeniu w postaci oplotu platynowego o długości 10cm lub 20cm - prowadnik o zwiększonym podparciu - średnica prowadnika 0,010” lub 0,014” na całej długości - pokrycie hydrofilne w części dystalnej - w zestawie torquer i introducer do wprowadzania prowadnika koszulki lub Yadaptera |  |  |
| 3 | Mikroprowadnik do wymiany w zabiegach neuroradiologicznych - o długości całkowitej 300cm wykonany ze stali medycznej i zakończeniu w postaci oplotu platynowego o długości 10cm lub 20cm - średnica prowadnika 0,010” lub 0,014” na całej długości - pokrycie hydrofilne w części dystalnej, pokrycie PTFE w części proksymalnej - w zestawie torquer i introducer do wprowadzania prowadnika koszulki lub Yadaptera |  |  |
| 4 | Spirale embolizacyjne - wykonane ze stopu o zawartości platyny min 90% - o progresywnej średnicy pierwotnego zwoju, tzw primary diameter, zmienny w zakresie: 0,0115”/0,0125”/0,0135” do 0,0145”, w zależności od długości i nominalnego rozmiaru spirali - kompatybilne z każdym mikrocewnikiem o świetle min. 0,0165” posiadającym dwa markery - konstrukcja złącza pozwalająca spirali dowolnie rotować względem popychacza - konstrukcja złącza umożliwiająca kątowe ustawienie bliższego końca spirali względem popychacza - natychmiastowe uwolnienie spirali - spirale 3D o średnicy od 2 mm do 25mm i dł. od 2cm do 50cm - spirale heliakalne o śr. od 1,5mm do 20mm i dł. od 2 cm do 50cm |  |  |
| 5 | Mikrocewnik do dostarczania spiral - o długości całkowitej 155cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,014” oraz z cewnikiem prowadzącym 5F - maksymalne ciśnienie przepływu 250PSI, objętość zalegająca 0,34ml - mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,1/2,0/1,7F lub 2,4/2,0/1,9F i świetle wewn. 0,017” na całej długości - mikrocewnik o różnych strefach sztywności pokryty od wewnątrz PTFE - dwa markery oddalone od siebie o 3 cm - pokrycie hydrofilne |  |  |
| 6 | Mikrocewnik do dostarczania spiral o dużym świetle wewnętrznym - o długości całkowitej 155cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,016” - mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8/2,2F i świetle wewn. 0,021/0,018” prox/dist - mikrocewnik o zmiennej charakterystyce sztywności od największej do najmniejszej - dwa markery oddalone od siebie o 3 cm - pokrycie hydrofilne |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

………………………………

Wykonawca

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZAŁĄCZNIK NR 3 do  SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 3

| Lp. | Opis wymaganych parametrów | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków | Świadectwo Rejestracji nr …… Ważne do dnia ………………… Kraj pochodzenie oferowanego sprzętu medycznego …………… Kod katalogowy ..................... |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wewnątrzczaszkowy stent naczyniowy - stent pleciony wykonany z nitinolu - posiadający po 4 markery w części proksymalnej i dystalnej oraz wplecione min. 2 nici tytanowe wewnątrz struktury plecionki stentu dla lepszej widoczności w skopii - kompatybilny z mikrocewnikiem o średnicy 0,021” - przeznaczony do rozmiarów naczyń: o śr. od 3mm wzwyż i dł. od 15mm wzwyż |  |  |
| 2 | Balon do remodelingu - przeznaczony do techniki remodelingu naczyń mózgowych - shaft balonu: średnica zewnętrzna części proksymalnej 3,0F, średnica części dystalnej 1,7F - shaft balonu o budowie 2 kanałowej – 1 kanał do inflacji i deflacji balonu, 2 kanał – kompatybilny z DMSO, mózgowe spirale embolizacyjne, materiału typu ONYX - cewnik balonowy o kształtowalnej końcówce - dostępność rozmiarów: śr. od 4mm i dł. od 10mm |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

………………………………

Wykonawca