# ZAŁACZNIK NR 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE

Łóżko szpitalne (rehabilitacyjne) z hydrauliczną regulacją wysokości – 64 szt.

| lp | opis | Podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji 2011 |  |

| Lp. | Wymagane minimalne parametry i funkcje | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ (potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szerokość całkowita 950 mm (+/- 40 mm) | TAK |  |
| 2 | Długość całkowita: 2100 mm (+/- 40 mm) | TAK |  |
| 3 | Wymiary leża 2000x900mm | TAK |  |
| 4 | Hydrauliczna regulacja wysokości w zakresie od 370 do 830 mm (+/- 50 mm) – dokonywana za pomocą nożnej pompy hydraulicznej | TAK |  |
| 5 | Konstrukcja leża ramowa | TAK |  |
| 6 | Regulacja pozycji łóżka: pneumatycznie, segmentu oparcia pleców 750 (+/-50) i segmentu uda 450 (+/-50). Regulacja segmentu podudzia – ręczna, mechanizmem zapadkowym. | TAK |  |
| 7 | Regulacja segmentu oparcia pleców oraz uda wykonywana za pomocą jednej dźwigni umieszczonej pod ramą leża, w miejscu łatwego dostępu dla leżącego pacjenta, dźwignia czytelnie oznaczona | TAK |  |
| 8 | Maksymalne obciążenie łóżka 170 kg | TAK |  |
| 9 | Osłona tworzywowa podwozia | TAK |  |
| 10 | 4 koła jezdne o średnicy 150 mm zaopatrzone w hamulec centralny. Boki kół osłonięte tworzywowymi osłonami | TAK |  |
| 11 | Funkcja jazdy na wprost i łatwego manewrowania | TAK |  |
| 12 | Leże czterosegmentowe, w tym 3 segmenty ruchome wypełnione stalową siatką przymocowaną na stałe. W narożnikach leża 4 krążki odbojowe oraz listwy odbojowe. | TAK |  |
| 13 | Szczyty łóżka wykonane z tworzywa z kolorowymi wklejkami, łatwo odejmowane, odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Szczyty łóżka wykonane z polietylenu w technologii Rotomuldingu z kolorowymi wklejkami, łatwo odejmowane, odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Szczyt wyjmowany bez użycia narzędzi. | TAK |  |
| 14 | Elementy wyposażenia łóżka: - Barierki chromowane składane wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku, montowane do ramy łóżka przy pomocy uchwytów C (montaż i demontaż bez użycia narzędzi) - 64 komplety - uchwyt ręki – 64 szt. - ramka do kart gorączkowych 64 szt. - wieszak kroplówki – 64szt. Materac (gąbka o gęstości min T-35 w pokrowcu z tkaniny. Osłona o wymiarach 200 x 90 x 10 z zamkiem błyskawicznym min. z 2 stron( zapięcie w kształcie „L”), chroniąca cały materac, wykonana z włókna tekstylnego, pokrytego czystym, przepuszczającym parę wodną poliuretanem, bez PVC. Osłona na materac powinna być odporna na przemakanie, zanieczyszczenia (wydaliny i wydzieliny organiczne), przenikanie mikroorganizmów, wytrzymała, elastyczna, odporna na ścieranie. Łatwa do dezynfekcji i prania , nie zmieniająca swych parametrów pod wpływem środków chemicznych (wytrzymałość na alkohole, środki czyszczące, środki dezynfekcyjne, oleje i smary zawartość formaldehydu) i wysokie temperatury (pranie na gorąco 95 ° C, suszenie w bębnie – 120° C, komora dezynfekcyjna 120°C) – 64 szt. | TAK |  |
| 15 | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów | TAK |  |
| 16 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |
| 17 | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK |  |
| 18 | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |
| 19 | Czas reakcji serwisu max. 24 godz. | TAK |  |
| 20 | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć folder oferowanego urządzenia w języku polskim umożliwiający w pełni dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenia są seryjnie produkowane zgodnie z normami obowiązującymi dla tego typu urządzeń, i w określonym w SIWZ terminie będą dostarczone kompletne, fabrycznie nowe, i po zainstalowaniu oraz uruchomieniu będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Sporządzić i dołączyć do oferty szczegółową specyfikację cenową.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi: .................................................................................

……………………………………

Pieczęć i podpis Wykonawcy