# ZAŁACZNIK NR 2b do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE

Centrala monitorująca podstawowe parametry życiowe – 1 szt

| lp | opis | podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

| Lp. | Wymagane minimalne parametry i funkcje | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ (potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowa, rok produkcji 2011 | TAK |  |
| 2 | Centralne monitorowanie: praca w sieci centralnego monitorowania obsługująca 9 monitorów (podać możliwość rozbudowy o kolejne stanowiska) Centrala kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego kardiomonitorami S/5 Datex-Ohmeda dwa płaskie panelowe ekrany kolorowe minimum 19" TFT o wysokiej rozdzielczości z niezależną konfiguracją obu ekranów ilość wyświetlanych jednoczasowo przebiegów falowych z jednego monitora stacjonarnego minimum 2 (możliwość wyboru parametrów) ilość wyświetlanych jednoczasowo parametrów numerycznych z jednego monitora stacjonarnego minimum 3 (możliwość wyboru parametrów) możliwość podglądu wszystkich mierzonych parametrów wyodrębnionego pacjenta (cały ekran stacjonarnego monitora obserwacyjnego) podgląd trendów wszystkich mierzonych parametrów z min. 24 godzin obserwacji pacjenta możliwość przeglądania krzywych parametrów, danych numerycznych, trendów oraz wybranych alarmów pomiędzy wszystkimi monitorami w obrębie sieci alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek konfiguracja zakresów alarmowych w monitorach obserwacyjnych z poziomu central (nie tylko EKG) wprowadzanie danych pacjenta, (zmiana danych w centrali skutkująca zmianą danych w monitorze obserwacyjnym) drukowanie raportów, trendów i zapisów za pomocą dołączonej drukarki laserowej powszechnie dostępnej na krajowym rynku opcja holterowska tzw. "full disclosure" co najmniej 1 godzina | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć folder oferowanego urządzenia w języku polskim umożliwiający w pełni dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

Sporządzić i dołączyć do oferty szczegółową specyfikację cenową.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi: .................................................................................