Załącznik nr 2

Pakiet nr 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW GRANICZNYCH

Przedmiot zamówienia: Ssak elektryczny- 1 szt.

Nazwa Wykonawcy:

Producent / Kraj pochodzenia:

Model / typ aparatu:

Rok produkcji: 2011

| Lp. | Parametry I WARUNKI TECHNICZNE | WARUNEK GRANICZNY TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maksymalny przepływ 90 l/min | Tak, podać |  |
| 2. | Maksymalne podciśnienie -90 kPa | Tak, podać |  |
| 3. | Czas pracy- praca ciągła | Tak |  |
| 4. | Dwie butle do sterylizacji z poliwęglanu | Tak |  |
| 5. | Pojemność butli 4 litry | Tak, podać |  |
| 6. | Przełącznik do automatycznego wyboru butli ssącej. Umożliwiający przełączenie ssania z jednego zbiornika na drugi po jego napełnieniu bez konieczności rozłączania połączeń węży silikonowych. | Tak |  |
| 7. | Pedał do sterowania nożnego. | Tak |  |
| 8. | Panel sterujący na wysokości rąk z przyciskami sensorowymi. | Tak |  |
| 9. | Wskaźnik i wieloobrotowy regulator podciśnienia | Tak |  |
| 10. | Podstawa jezdna na 4 kółkach | Tak |  |
| 11. | Możliwość stosowania systemu wkładów jednorazowych | Tak |  |
| 12. | Masa ssaka max 20 kg, +/- 2 kg | Tak, podać |  |
| 13. | Zasilanie 230 V / 50 Hz | Tak |  |
| 14. | Instrukcja w języku polskim | Tak |  |

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające.

Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej

konfiguracji urządzenia.

Dla potwierdzenia spełnienia parametrów wymaganych, do oferty należy załączyć materiały prospektowe potwierdzające spełnienie parametrów wymaganych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

.................................................

(pieczątka i podpis Wykonawcy)