EZ/ZP/115/2011                                                                              Załącznik Nr 3 do SIWZ

WYMAGANE  PARAMETRY TECHNICZNE DLA

URZĄDZENIA  DO MONITOROWANIA OKSYMETRII MÓZGOWEJ  – 1 szt

| Lp. | Opis parametrów | Wymagane parametry | Oferowane parametry/opisać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu/ |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent/Firma: |
| Kraj pochodzenia: |
| Nazwa i typ: |
| Rok produkcji: 2011 |
| Numer katalogowy: |
| 1 | Aparat przeznaczony do nieinwazyjnego, bezpośredniego i ciągłego pomiaru zmian nasycenia tlenem hemoglobiny w obszarze mózgu i w zastosowaniach regionalnych | TAK |  |
| 2 | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 3 | Możliwość stosowania dla wszystkich grup wiekowych: -noworodków (<5kg) – mózgowo oraz peryferialnie -dzieci (4-40 kg) – mózgowo oraz peryferialnie -dorośli ( powyżej 40 kg) – mózgowo i peryferialnie | TAK |  |
| 4 | Pomiar saturacji rSO2, min. od 15 -95 | TAK |  |
| 5 | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie wszystkich wartości ultenowania odczytywanych z każdego przyklejonego sensora | TAK |  |
| 6 | Manualna i automatyczna konfiguracja alarmów sygnalizujących przekroczenie nastawionych skrajnych wartości | TAK |  |
| 7 | Trendy mierzalnych wartości | TAK |  |
| 8 | Możliwość umieszczania „znaczników badania” w trybie online (podczas pracy urządzenia) | TAK |  |
| 9 | Waga max. 5 kg ( wraz z akumulatorem) | TAK |  |
| 10 | Zintegrowany akumulator zapewniający zasilanie na min. 20 min | TAK |  |
| 11 | Możliwość archiwizacji danych na pamięci USB – transmisja danych online oraz post-proceduralnie | TAK |  |
| 12 | Port komunikacji RS232 | TAK |  |
| 13 | Możliwość czterokanałowego monitorowania utlenowania tkanek bez konieczności wymiany urządzenia | TAK |  |
| 14 | Potwierdzenie możliwości stosowania urządzenia dla tkanek peryferyjnych w oryginalnych materiałach producenta | TAK |  |
| 15 | Zasilanie 230 [V] ±10% | TAK |  |
| 16 | Dostawa wraz z urządzeniem pakietu startowego czujników: - dorośli (>40 kg) – 10 sztuk | TAK |  |
| 17 | Pamięć wewnętrzna urządzenia pozwalająca na zarejestrowanie minimum 28 pacjentów (po 24 godziny ciągłego zapisu) wraz z identyfikatorami przypadków wprowadzanymi ręcznie | TAK |  |
| 18 | Wyświetlanie wartości AUC (Area Under Curve) – kumulatywnego czasu i głębokości przebywania poza granicami alarmowymi | TAK |  |
| 19 | Możliwość ustawienia (automatycznie i ręcznie) oraz ciągłego wyświetlania na ekranie pomiaru wartości wyjściowej wraz z procentową różnicą w stosunku do aktualnych pomiarów | TAK |  |
| 20 | Posiadane atesty dopuszczające stosowanie przedmiotu oferty do użycia w placówkach publicznej służby zdrowia, zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych /załączyć do oferty/ | TAK |  |
| 21 | Potwierdzenie możliwości stosowania urządzenia dla tkanek peryferyjnych w oryginalnych materiałach producenta /załączyć do oferty/ | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim

……………………………

Podpis  upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy