Kielce, dn. 08.12.2011 r.

EZ/ZP/115/2011

Do zainteresowanych postępowaniem

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup, dostawę, rozładunek montaż i szkolenie w zakresie obsługi następującego sprzętu medycznego przeznaczonego na Oddział Kardiochirurgii:

Pakiet nr 1 - BIOPOMPA DO  SYSTEMU WSPOMAGANIA ODDECHOWEGO ECM-1 szt.

Pakiet nr 2 - URZĄDZENIE DO MONITOROWANIA OKSYMETRII MÓZGOWEJ –1 szt. ”.

Znak sprawy: EZ/ZP/115/2011.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

Pytanie nr 1 – dot. Pakietu nr 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w Postępowaniu oksymetru nowej generacji, którego opis techniczny podajemy poniżej w tabeli. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że pozytywna odpowiedź na nasze zapytanie będzie się wiązała nie tylko z możliwością wyboru spośród szerszej gamy konkurencyjnych ofert - gwarantując przy tym znaczną korzyść ekonomiczną dla Zamawiającego oraz zasadę zachowania uczciwej konkurencji (w obecnym brzmieniu opisu technicznego tylko jedna firma w Polsce jest w stanie zaoferować opisany produkt – w dodatku o znacznie starszej technologii, opartej na trendzie pomiarów a nie pomiarach rzeczywistych) ale przede wszystkim - mając na uwadze dobro pacjentów – możliwość zaoferowania oksymetru o najnowszej światowej technologii, której główny aspekt korzyści klinicznych opisujemy poniżej. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że nasza oferta jest bardzo wysoko oceniana wśród szpitali specjalistycznych. Współpracujemy z wieloma ośrodkami kardiochirurgii, neonatologii, torakochirurgii, neurochirurgii i oddziałami intensywnej terapii. Nasze podstawowe atuty to:

- Pomiar jest liczbą absolutną, zatem wynik odczytywany na monitorze nie musi być w żaden sposób interpretowany przez Zespół Operujący (dodatkowy atut naszej technologii), jest on bowiem konkretną liczbą wyrażoną w procentach a nie jedynie trendem pomiarów jak oferuje firma konkurencyjna. Wymagany w SIWZ trend pomiaru jest widoczny na ekranie naszego monitora, natomiast najważniejszy dla Zamawiającego powinien być właśnie pomiar absolutny, odświeżany co 2 sekundy i odnoszący się w sposób bezpośredni (z błędem zaledwie 3,7%) do inwazyjnego pomiaru saturacji w opuszce żyły szyi wewnętrznej (dostępne badania walidacyjne potwierdzające ten fakt).

- Pomiar dokonywany światłem laserowym o szerokości fali 1nm (a nie LED o szerokości 30nm) – zatem  zrównoważone zostają wszelkie straty związane z rozproszeniem światła oraz zakłóceniami innych absorbentów tła pomiaru (tj. płynów ustrojowych, wody, różnego stężenia pigmentu w skórze pacjenta).

- Oksymetr w technologii laserowej operuje 4 a nie 2 długościami fali (jak w technologii diodowej LED), zatem  minimalizuje udział tkanek poza-mózgowych oraz zmiennych zależnych od pacjenta. Stąd właśnie odchylenie standardowe uzyskiwanych wyników pomiarów STD wynosi poniżej 
< 4% (podczas gdy dla technologii LED odchylenie to sięga 19-20% i dlatego nie może być nazwane pomiarem absolutnym a jedynie trendem pomiaru z pomiarem bazowym!)

- Nasz pomiar nie wymaga wstępnej linii odniesienia, czyli wymaganej w SIWZ bazy pomiaru - to w zasadzie najważniejsza różnica technologiczna. LINIA ODNIESIENIA MOŻE BYĆ PRZESZKODĄ U 65% PACJANTÓW KARDIOCHIRURGICZNYCH! Na poziom utlenowania krwi mogą wpływać między innymi: przyjmowane przez pacjenta leki, podawany tlen, upośledzone funkcje serca lub płuc i wiele innych czynników: w takich przypadkach zdefiniowanie „normalnego” poziomu bazowego może okazać się niezwykle problematyczne a wręcz niemożliwe.

-Nasze urządzenie działa na akumulatorze zewnętrznym przez minimum 1,5 godziny, nasza konkurencja oferuje akumulator 20-minutowy.

-Bezpieczeństwo użycia źródła światła laserowego (które jest światłem zimnym) w przeciwieństwie do źródła światła LED (istnieje literatura na potwierdzenie tego faktu i jest ona powszechnie dostępna).

- Jako jedyni proponujemy technologię z badaniami walidacyjnymi dla wszystkich grup wiekowych - także dla pacjentów poniżej 2,5kg masy ciała – bez żadnego limitu wagi dolnej (czyli monitorowane mogą być również wcześniaki ważące kilkaset gram a wyniki są potwierdzone badaniami walidacyjnymi, czym nie może się pochwalić nasza konkurencja).

- Oksymetr laserowy, 4-wiązkowy jest najnowszym osiągnieciem w zakresie oksymetrii ostatnich lat. Zamawiający, mówiąc kolokwialnie, określił parametry graniczne opisujące „starego trabanta”, tymczasem pragniemy zaoferować „mercedesa” w tej kategorii sprzętu.

Bardzo chętnie prześlemy na żądanie Zamawiającego najnowsze publikacje oraz badania walidacyjne potwierdzające wszystkie przytoczone tu argumenty.

W związku z tym prosimy o zgodę na dopuszczenie również poniższego opisu technicznego

(przy zachowaniu tych samych warunków dostawy, szkoleń i innych wymogów   administracyjnych wraz z dostawą wymaganych pakietów startowych – sensorów):

| L.P. | PARAMETRY TECHNICZNE OKSYMETRU TKANKOWEGO |
| --- | --- |
| 1 | Pomiar wykonywany w sposób nieinwazyjny na zasadzie detekcji koncentracji hemoglobiny w istocie szarej mózgu w skali SctO2: 0-99% (nasza konkurencja ma węższy pomiar: od 5% ze względu na ograniczenia technologiczne światła LED) |
| 2 | Odczyt wyników modyfikowany i odświeżany na ekranie monitora co 2 sekundy (a nie co 4-5 sekund jak nasza konkurencja) |
| 3 | Pomiar dokonywany przez układ dwóch sensorów działających na zasadzie laserowego światła odbitego i dwóch detektorów. |
| 4 | Szerokość pasma pomiarowego < 1nm w celu zrównoważenia strat związanych z rozproszeniem oraz zakłóceniami innych absorbentów tła pomiaru (tj. tkanek, płynów, różnego stężenia pigmentu w skórze pacjenta) |
| 5 | Algorytm umożliwiający całkowitą minimalizację udziału tkanek poza-mózgowych oraz zmiennych zależnych od pacjenta |
| 6 | Odchylenie standardowe uzyskiwanych wyników pomiarów STD < 3,70% |
| 7 | Wyświetlanie wartości tzw. AUC (Area Under Curve) – kumulatywnego czasu i głębokości przebywania poza granicami alarmowymi |
| 8 | Całkowita eliminacja wpływu melatoniny na wyniki pomiarów – dzięki 4 wiązkom świetlnym zamiast 2 |
| 9 | Wyniki przedstawiane w sposób ciągły i niezależny od takich parametrów jak: temperatura, pulsacja i ciśnienie krwi pacjenta |
| 10 | SctO2 przedstawiane w postaci liczby absolutnej oraz trendu pomiaru (a nie jedynie trendu pomiaru) |
| 11 | Pomiar nie wymaga wstępnej linii odniesienia |
| 12 | Możliwość natychmiastowego rozpoczęcia pomiarów w dowolnym momencie procedury, w którym zachodzi taka potrzeba (u naszej konkurencji brak dokonania pomiaru bazowego przed intubacją pacjenta uniemożliwia dokonywanie pomiarów podczas operacji – na dowód fragment instrukcji obsługi) |
| 13 | Sensory jednorazowego użytku dostępne w 3 konfiguracjach: dla pacjentów dorosłych (>40kg), dla dzieci (od 4 do 40kg) oraz dla noworodków i niemowląt (< 8kg – bez limitu dolnej wagi) |
| 14 | Urządzenie uniwersalne, dostosowane do podłączenia i automatycznej identyfikacji wszystkich rodzajów sensorów |
| 15 | Możliwość zapisywania wyników pomiarów oraz zdjęć ekranu na urządzenia zewnętrzne i automatyczne przekonwertowanie wyników do tabeli typu Excel, port USB. Obecny także port komunikacji RS232 |

| 16 | Kolorowy, duży ekran LCD z automatyczną kalibracją |
| --- | --- |
| 17 | Możliwość ustawienia indywidualnych zakresów dla poszczególnych rodzajów alarmów oraz widzianych na ekranie parametrów |
| 18 | Personalizacja użytkowników / indywidualne hasła dostępu |
| 19 | Opcja freeze-up sreen & print |
| 20 | Posiadane atesty dopuszczające stosowanie przedmiotu oferty do użycia w placówkach publicznej służby zdrowia, zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych |
| 21 | Badanie walidacyjne dla wszystkich grup wiekowych |
| 22 | Wózek transportowy (lekki, mały, czterokołowy) z półką na sensory w celu łatwego przewożenia aparatu |
| 23 | 10 par sensorów dla pacjentów >40 kg masy ciała wliczone w ofertę |

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w rodzaj oksymetru.

Z-ca DYREKTORA

ds.Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański