# Załącznik nr 1 do SIWZ

# Jednostka zasilająca wisząca do obsługi pacjenta po zabiegu z wyposażeniem

# ( kolumna na salę wybudzeniową ) – 8 kompletów

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonawca/Producent |  |
|  | Nazwa-model/typ |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
|  | Rok produkcji | 2007r. |

| LP | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| A. | Prace Przygotowawcze |  |  |
| 1 | Potwierdzona pisemnie wizja lokalna obiektu | Tak |  |
| 2 | Inwentaryzacja odcinków sieci gazów medycznych, sieci słaboprądowych i innych przewidzianych do zasilania Sali Wybudzeń | Tak |  |
| 3 | Sporządzenie i dołączenie do oferty projektu doprowadzenia mediów (Załącznik 1 a – sporządzić i dołączyć do oferty) | Tak |  |
| 4 | Podpisanie protokołu/oświadczenia o odbyciu wizji lokalnej i załączenie do oferty (Załącznik nr 1b) | Tak |  |
| 5 | Instalacja przewodów i oprzyrządowania sieci gazów medycznych, sieci słaboprądowych i innych do Sali Wybudzeniowej ze wskazanego miejsca. | Tak |  |
| B | Wymagania ogólne kolumn medycznych |  |  |
| 1 | Jednostka zasilania w media medyczne jednego łóżka w układzie duo z rozdziałem strony monitoringu i infuzji | Tak |  |
| 2 | Wspólny panel poziomy z punktami poboru gazów medycznych mocowany do sufitu | Tak |  |
| 3 | Gniazda gazowe z zaworami zwrotnymi AGA: 2 x O2 1 x sprężone powietrze 3 x próżnia | Tak |  |
| 4 | Ramiona obrotowe obu stron kolumny ułożyskowane w panelu | Tak |  |
| 5 | Cierne hamulce umieszczone w przegubach | Tak |  |
| 6 | Nastawne ograniczniki kąta obrotu | Tak |  |
| 7 | Ramiona kolumny o przekroju zamkniętym | Tak |  |
| 8 | Ramię kolumny przegubowe o zasięgu roboczym min. 1000 mm | Tak |  |
| 9 | Płyta stropowa maskująca zakotwienie kolumny | Tak |  |
| 10 | Nośność brutto każdej strony min. 180 kg. | Tak |  |
| C | Strona monitoringu |  |  |
| 1 | Gniazda elektryczne bryzgoszczelne, wyposażone w osłony, umieszczone na obrotowym ramieniu monitoringu 5 szt. | Tak |  |
| 2 | Gniazda wyrównania potencjałów 2 szt., umieszczone na ramieniu monitoringu | Tak |  |
| 3 | Półki podwieszone na 2 rurach INOX poprzez wieszak umocowany obrotowo na końcu ramienia | Tak |  |
| 4 | Półki o wymiarach 440 x 380 mm : 2 szt., jedna z szufladą o wysokości 75 mm | Tak |  |
| 5 | Półka z poziomą szyną na wyposażenie | Tak |  |
| 6 | Półki wykonane z aluminium z regulacją wysokości nad podłogą | Tak |  |
| D | Strona infuzji |  |  |
| 1 | Gniazda elektryczne bryzgoszczelne, wyposażone w osłony, umieszczone na obrotowym ramieniu infuzji, min. 5 szt. | Tak |  |
| 2 | Pionowy drążek pomp infuzyjnych o długości 900mm przymocowany obrotowo do ramienia infuzji | Tak |  |
| 3 | Pionowy drążek płynów infuzyjnych o długości 900mm przymocowany obrotowo do drążka pomp, zakończony głowicą z haczykami na min. 4 butelki/worki | Tak |  |
| 4 | Regulacja wysokości położenia głowicy infuzyjnej nad podłogą w min zakresie 50 cm | Tak |  |

Gwarancja na całość przedmiotu zamówienia (z wyłączeniem elementów zużywalnych, w szczególności węży elastycznych oraz uszczelnień punktów poboru gazów) – 3 lata + okres rękojmi.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi:

....................................................................................

Załącznik 1 b

Kielce, dnia ....................

## PROTOKÓŁ – OŚWIADCZENIE

- Niniejszym  potwierdzamy, że firma:

....................................................

....................................................

....................................................

dokonała wizji lokalnej pomieszczeń przewidzianych pod instalację przedmiotu zamówienia.

...........................................

Dział Techniczno – Eksploatacyjny

...........................................

Przedstawicie Wykonawcy