| LP. | OPIS PARAMETRU, FUNKCJI/WARUNEK | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ |  | DANE TECHNICZNE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PODAĆ/POTWIERDZIĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zadanie nr 1 |  | Ilość sztuk |  |
| 1 | Soczewka wewnątrzgałkowa, akrylowa, zwijalna, hydrofobowa, dwuwypukła asferyczna, jednoczęściowa, o zawartości wody do 0,5%, z filtrem promieniowania UV i światła niebieskiego; ukatowanie części haptycznych 0 stopni, średnica optyki 6,0 mm; długość całkowita 13 mm; zakres dioptrażu +6,0 D do +40,0 D; współczynnik refrakcji 1,55; do każdej soczewki dołączony jest kartridż; Do soczewek wymagany jest bezpłatny zestaw wielorazowych narzędzi do implantacji (injector wraz z pęsetą) – 6 zestawów | tak | 1250 |  |
| 2 | Soczewka toryczna, wewnątrzgałkowa, dwuwypukła, z ekwiwalentem sferycznym na tylnej stronie optyki, zwijalna, akrylowa, hydrofobowa z optyką asferyczną, o stopniu uwodnienia poniżej 0,5%, jednoczęściowa z filtrem promieniowania UV oraz z filtrem światła niebieskiego; współczynnik refrakcji > 1,55, średnica optyczna 6,0 mm; długość całkowita 13 mm; zakres dioptrażu sferycznego od +6,0 D do +30,0 D (co 0,5 D); minimalne wartości dioptrażu cylindrycznego: 1,5D; 2,25D; 3,0 D; 3,75 D; 4,5 D; 5,25 D; 6,0 D, do korekcji afakii i astygmatyzmu rogówkowego wraz z jednorazowym kartridżem do implantacji oraz zestawem dwóch jednorazowych markerów. Do soczewek wymagany jest bezpłatny zestaw wielorazowych narzędzi do markowania oka w trakcie zabiegu oraz wielorazowy injector. | tak | 10 |  |
| 3 | Soczewka IQ – dwuwypukła, asferyczna, jednoczęściowa, akrylowa, hydrofobowa, o zawartości wody do 0,5% z filtrem promieniowania UV i światła niebieskiego, z asferyczną optyką, ukątowanie części haptycznych 0 stopni, średnica optyki 6,0 mm; długość całkowita 13 mm; zakres dioptrażu +6,00 D do +30,0 D; współczynnik refrakcji 1,55. Do każdej soczewki wymagany jest kartridż (bezpłatny) oraz do wszystkich soczewek – trzy bezpłatne zestawy wielorazowych narzędzi do implantacji: injector wraz z pęsetą. | tak | 50 |  |
| 4 | Soczewka wewnątrzgałkowa, zwijalna, trzyczęściowa, o stopniu uwodnienia poniżej 0,5%; średnica części optycznej 6,0 mm; moc soczewki od +6,0 D do +34,0 D; długośc całkowita 13 mm. | tak | 50 |  |
| 5 | Jednorazowy, jałowy kartridż (do systemu MONARCH II) do wszczepiania soczewek wewnątrzgałkowych po operacji usunięcia zaćmy. | tak | 300 |  |
|  | Zadanie nr 2 |  | Ilość sztuk |  |
| 1 | Soczewka jednoczęściowa, akrylowa, hydrofobowa, asferyczna, heparynizowana, wewnątrzgałkowa z filtrem światła niebieskiego; uwodnienie poniżej 0,8%; dioptraż od +4,0 D do +30,0 D; ukatowanie części haptycznych 5 – 6 stopni; długość całkowita 13 – 13,5 mm; wielkośc optyki 6 mm; współczynnik refrakcji 1,46 1,49. | tak | 300 |  |

1. Przedstawione dane techniczne należy bezwzględnie potwierdzić odpowiednimi materiałami informacyjnymi (katalogi, foldery w języku polskim).

2. Dołączyć  właściwy dokument  potwierdzający, że przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 /Dz. U. nr 107, poz. 679 z dnia 17 czerwca 2010/ oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia. (certyfikaty, atesty, wpisy do rejestru wyrobów medycznych itp.).

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.