# Temat: Remont Oddziału Ginekologiczno-

Położniczego

Lokalizacja: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 (I piętro, pawilon „C”)

INWESTOR: WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY,

# KIELCE, UL. GRUNWALDZKA 45

Opracowanie:

A.Domański

Cz. Woś

Luty 2012 r.

1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont Oddziału Ginekologiczno-Położniczego zlokalizowanego na  I piętrze Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej 45.

2. Podstawa opracowania:

Podstawę wykonania niniejszego opracowania stanowią:

- zlecenia Inwestora

- ustalenia dokonane z Inwestorem

- inwentaryzacja budowlana stanu istniejącego wykonania przez autorów niniejszego opracowania w miesiącu marcu 2012r.

- wymagania szczegółowe jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia szpitala

3. Zakres opracowania:

Zakres opracowania obejmuje realizację robót budowlano-montażowych przy robotach remontowych  Oddziału  Ginekologiczno-Położniczego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. Grunwaldzkiej 45 w Kielcach.

4. Opis stanu istniejącego:

Przewidziany do realizacji Oddział Ginekologiczno-Położniczy zlokalizowany jest  na I piętrze istniejącego budynku szpitala.

Przedmiotowy budynek, w którym przewiduje się wykonanie remont oddziału został zrealizowany w latach 60-tych  XX wieku, w technologii tradycyjnej o następujących podstawowych rozwiązaniach konstrukcyjnych i materiałowych:

- ławy fundamentowe- żelbetowe, wylewane

- ściany- murowane z cegły

- stropy- z elementów prefabrykowanych, drobnowymiarowych

- klatki schodowe- żelbetowe, wylewane

- wyposażenie instalacyjne-  budynek posiada niezbędne instalacje sanitarne i elektryczne ( w tym instalacje specjalistyczne).

5. Zakres prac remontowych Oddziału  Ginekologiczno-Położniczego.

Szczegółowy program remontu

Oddział Ginekologiczno-Położniczy przeznaczony jest dla oddziału 61 –łóżkowego na , który składają się pomieszczenia z salami z 1,2,3,4 –łóżkowymi. Dla oddziału przewidziano salę przedoperacyjną, salę operacyjną, salę pooperacyjną, salę intensywnego nadzoru, salę porodową, salę wcześniaków, kącik noworodka, izolatki, pomieszczenie USG, pomieszczenie instrumentariuszek,  pomieszczenia sanitarne , brudowniki, gabinet zabiegowy, gabinety lekarskie, dyżurkę pielęgniarek, pokój oddziałowej, pokój ordynatora, sekretariat.

Powierzchnia pomieszczeń przewidzianych do remontu:

- strona lewa oddziału – ok. 568m2

- strona prawa oddziału– ok. 523m2

- 2 pomieszczenia przed oddziałem –ok. 32m2

## ŁĄCZNIE                       ok. 1.123 m2

6. Przewidywane roboty remontowe  w części istniejącej budynku:

- demontaż istniejącej instalacji elektrycznej (przewody, oprawy)

- demontaż istniejącej instalacji wodno – kanalizacyjnej z ewentualnym wykorzystaniem pionów wodociągowych i kanalizacyjnych

- demontaż instalacji specjalistycznych

- roboty adaptacyjne instalacji c.o. (wymiana istniejących grzejników żeliwnych na typu HYGENIC)

Roboty budowlane:

- demontaż istniejących otworów drzwiowych wraz z ościeżnicami

- skucie istniejących okładzin ściennych w pomieszczeniach sanitarnych

- skucie i wyburzenie istniejących posadzek

- wyburzenie istniejących warstw dociskowych i izolacyjnych na stropie

- wyburzenie istniejących ścian  podłużnych murowanych z cegły o grubości 12cm

- wyburzenie istniejących ścianek działowych (zaznaczonych na rzucie)

- skucie istniejących tynków na ścianach i stropach

7. Zakres robót budowlanych w części istniejącej   w związku z przewidywanym zakresem robót remontowych:

- roboty rozbiórkowe

- posadzki

- roboty murowe, nadproża

- tynki i okładziny

- stolarka

- sufity podwieszane

- roboty inne

Wykonanie niezbędnego zakresu robót elektrycznych:

- przewody rozprowadzające prądowe, niskoprądowe

- oświetlenie

- gniazda wtykowe, gniazda komputerowe

- zasilanie urządzeń

Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej:

Przewiduje się jedynie częściowe wykorzystanie istniejących pionów ( tam gdzie to będzie możliwe) poza tym należy wykonać pełny zakres  instalacji (w standardzie

podwyższonym) z pełnym montażem urządzeń sanitarnych.

Instalacja centralnego ogrzewania:

Przewiduję się wykorzystanie częściowe istniejącej instalacji dostosowując je do projektowanych rozwiązań funkcjonalnych.

Instalacje specjalistyczne:

Należy je wykonać zgodnie z przedmiarem i opisem  technicznym (gazy medyczne).

Instalacje słaboprądowe:

Wykonać zgodnie z przedmiarem i opisem technicznym

Opis zakresu robót do remontu

Przy ustalaniu zakresu robót remontowych posłużono się wytycznymi uzyskanymi od inwestora oraz przepisami i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ. Układ funkcjonalny pomieszczeń przeznaczonych do remontu pokazano na rysunku. Wszystkie pomieszczenia wyposażone będą w niezbędne do prawidłowego funkcjonowania instalacje.

Ochrona przeciwpożarowa:

Wszystkie pomieszczenia znajdujące się w remontowanym oddziale winny posiadać następujące elementy składowe:

- czujki optyczne dymu

- wskaźniki  zadziałania

- okablowanie

- połączenie ze szpitalnym systemem sygnalizacji pożaru