(Załącznik nr 1 do umowy)

ZAŁĄCZNIK NR 3 do  SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 1

| Lp. | Opis wymaganych parametrów | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków | Świadectwo Rejestracji nr …… Ważne do dnia ………………… Kraj pochodzenie oferowanego sprzętu medycznego …………… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprężyny pokryte polimerem – hydrożelem zwiększającym objętość spirali: - system z możliwością repozycjonowania wewnątrz worka - spirale o śr. pierwotnego zwoju 0,010; 0,014; 0,018 - spirale o różnych wymiarach średnic i długości -system odczepiania gwarantujący dźwiękową i wizualną sygnalizację odczepiania spirali |  |  |
| 2 | Mikrocewnik do zabiegów neuroradiologicznych: - cewnik atraumatyczny w części dystalnej umożliwiający kształtowanie końcówki nad parą wodną - dwa platynowe markery umożliwiające pozycjonowanie i odczepianie spirali - długość cewnika min. 150 cm, pokrycie hydrofilne na dł. 120 cm - zewnętrzna średnica 2,4 F, średnica wewnętrzna 0,017 |  |  |
| 3 | Cewnik prowadzący do zabiegów neuroradiologicznych: - cewnik atraumatyczny w części dystalnej, zbrojony w części proksymalnej - cewnik o budowie dwuczęściowej niezależnie od siebie - część zewnętrzna – cewnik prowadzący min. 5F, kształtowalna dystalna końcówka - część wewnętrzna 4F – średnica wewnętrzna 0,041”, i 5F – średnica wewnętrzna 0,048” kształtowalna dystalna końcówka 7cm, pokrycie hydrofilne na dł. 15cm, |  |  |
| 4 | Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych: - prowadnik o średnicy 0,012 w części dystalnej oraz 0,014 w części proksymalnej - prowadnik o dł. 200 cm, kształtowalna część prowadnika o dł. 1,4 cm, pokrycie hydrofilne 40 cm |  |  |
| 5 | System odczepiania elektromechaniczny – gwarantujący wizualną informację o odczepieniu spirali |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

………………………………

Wykonawca

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZAŁĄCZNIK NR 3 do  SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 2

| Lp. | Opis wymaganych parametrów | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków | Świadectwo Rejestracji nr …… Ważne do dnia ………………… Kraj pochodzenie oferowanego sprzętu medycznego …………… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stent do remodelingu Stent o strukturze zamkniętych cel. Połączony trwale z popychaczem, uwalniany na drodze elektrolitycznej. Stent repozycjonowalny z możliwością ponownego złożenia po całkowitym rozprężeniu. Stent o sposobie dostarczania jak spirala embolizacyjna – wprowadzany przez dowolny mikrocewnik o świetle minimum 0,021” lub 0,027”. Stent o rozmiarach 3mm, 4mm, 5mm i 6mm i długości części roboczej 15/20/3040mm. |  |  |
| 2 | System dostawczy do w/w stentu (do wyboru przez Zamawiającego): Mikrocewnik o długości całkowitej 158 lub 135cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,018, mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8/2,3F prox/dyst i średnicy wewnętrznej 0,021”, cewnik pokrywany hydrofilnie. Mikrocewnik o długości całkowitej 150 lub 135cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,021, mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8F i średnicy wewnętrznej 0,027”, cewnik pokrywany hydrofilnie. |  |  |
| 3 | Kable do odczepiania w/w stentu |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

………………………………

Wykonawca