# Załącznik nr 2 do SIWZ

# PAKIET NR 1

# WYMAGANIA TECHNICZNE

# Zestaw do artroskopii

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonawca/Producent |  |
|  | Nazwa-model/typ |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
|  | Rok produkcji | 2012r. |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| Kamera endoskopowa wysokiej rozdzielczości 3CCD HD – 1szt. |
|  | Głowica kamery wyposażona w trzy przetworniki CCD wysokiej rozdzielczości. | TAK |  |
|  | Rozdzielczość kamery 1280x1024. | TAK |  |
|  | System skanowania – skanowanie progresywne | TAK |  |
|  | Konsola kamery wyposażona 2 wyjścia DVI , RGB laserowe umożliwiające podłączenie trzech odbiorników z transmisją wysokiej rozdzielczości, oraz w 2 wyjści S-VHS, 1 wyjście Composit Video | TAK |  |
|  | Możliwośc automatycznych ustawień parametrów dla zaawansowanych technik wideochirurgicznych w zakresie różnych specjalizacji zabiegowych (laparoskopia, cystoskopia, endoskopy giętkie, histeroskopia). Min. 7 programów | TAK podać |  |
|  | Menu urządzenia w języku polskim | TAK |  |
|  | Czułość nominalna głowicy kamery min 1 lux. | TAK |  |
|  | Funkcja aktywacji (uruchamianie zapisu) cyfrowego rejestratora obrazu realizowana przez operatora za pomocą przycisku z głowicy kamery. | TAK |  |
|  | Praca konsoli kamery w różnych trybach wysokiej rozdzileczości, min. 2 tryby | TAK podać |  |
|  | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej Sali operacyjnej | TAK |  |
|  | Głowica wyposażona w min.4 programowalne przyciski. | TAK podać |  |
|  | Zoom cyfrowy w zakresie min.100%-150% | TAK |  |
|  | Dynamika (stosunek sygnału do szumu ) 75dB | TAK |  |
|  | Menu kamery wyświetlane na ekranie monitora | TAK |  |
|  | Długość przewodu głowicy kamery min. 3m | TAK |  |
| Źródło światła LED moc min 200 W – 1 szt. |
|  | Żywotność diody LED min. 10000 godzin | TAK podać |  |
|  | Wyświetlacz numeryczny prezentujący poziom natężenia światła | TAK |  |
|  | Menu urządzenia w języku polskim | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w funkcję automatycznego przejścia w stan czuwania w przypadku odłączenia optyki od światłowodu, zabezpieczająca przed poparzeniem ciała pacjenta | TAK |  |
|  | Uniwersalne przyłącze do światłowodów (akceptacja końcówek światłowodów różnych producentów bez stosowania dodatkowych adapterów | TAK |  |
| Światłowód – 1 szt. |
|  | Długość min. 3m, średnica min. 5mm, autoklawowalny | TAK podać |  |
|  | Przezroczysta osłona światłowodu w celu kontroli stanu światłowodu | TAK |  |
| Pompa artroskopowa – 1szt. |
|  | Pompa artroskopowa, przeznaczona do kontrolowanego rozszerzenia stawów podczas operacji artroskopowych, dwurolkowa zapewniająca właściwy napływ i ssania (ssanie może być realizowane przy użyciu innego mechanizmu niż rolka). | TAK |  |
|  | Wartość maksymalna przepływu roboczego minimum 2000ml/min | TAK |  |
|  | Zakres regulacji ciśnienia roboczego w torze doprowadzającym i odprowadzającym minimum 10-200 mmHg | TAK podać |  |
|  | Czytelna prezentacja parametrów – wskaźniki numeryczne | TAK |  |
|  | Jednoczesna prezentacja wartości ciśnienia zadanego i aktualnego | TAK |  |
|  | Dren wielorazowy w torze napływu z możliwością sterylizacji – 1szt. | TAK |  |
|  | Wbudowane programy użytkowe dobierające optymalne nastawy urządzenia dla różnych procedur artroskopowych typu: kolano, bark, małe stawy | TAK podać |  |
|  | Wbudowana funkcja szybkiego płukania stawu w celu poprawy wizualizacji | TAK |  |
|  | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali Operacyjnej | TAK |  |
| Konsola do waporyzacji i obsługi shavera – 1 szt Urządzenie bipolarne pracujące w środowisku soli fizjologicznej |
|  | Możliwiść podłączenia i obsługi shavera artroskopowego | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia przełącznika nożnego przewodowego | TAK |  |
|  | Częstotliwość pracy: 200kHz | TAK podać |  |
|  | Moc cięcia min. 380W | TAK podać |  |
|  | Moc koagulacji min. 80W | TAK podać |  |
|  | Elektrody jednorazowe z wbudowanym przewodem sterującym (dł. min. 3m), automatycznie rozpoznawane przez konsolę | TAK |  |
|  | Możliwość wyginania elektrod pod dowolnym kątem w zakresie 0-45 stopni | TAK podać |  |
|  | Uchwyt elektrody z funkcją sterowania poziomem mocy | TAK |  |
|  | Instrument do wyginania elektrod jednorazowych – 1szt. | TAK |  |
|  | Elektrody do koablacji tkanek miękkich – 5 szt. – do wyboru wg katalogu, średnica elektrod 2,5mm, 3,5mm , 4mm (+/- 0,2mm). | TAK |  |
| Uchwyt shavera – 1 szt. |
|  | Uchwyt shavera automatycznie rozpoznawany przez konsolę, która dobiera optymalne nastawy pracy | TAK |  |
|  | Zakres obrotów maksymalnych do 12000 obr./min, oscylacje do 3000 cykli/min | TAK podać |  |
|  | Programowalne przyciski na uchwycie | TAK |  |
|  | Regulacja ssania 0-100% | TAK |  |
|  | Napęd bezobsługowy – nie wymaga smarowania, wyposażony w silnik bezszczotkowy | TAK |  |
|  | Współpraca uchwytu z ostrzami o średnicy w zakresie min. 2,5mm - 5,5mm | TAK podać |  |
|  | Ostrze shavera jednorazowe, średnica od 2,5 mm do 5mm, wybór według katalogu – 10 szt | TAK |  |
| Optyka artroskopowa – 1 szt. |
|  | Optyka artroskopowa wysokiej rozdzielczości, autoklawowalna, wyposażona w 3 adaptery do podłączenia światłowodów innych firm | TAK |  |
|  | Optyki średnica 4mm kąt 30 stopni - 1szt | TAK |  |
|  | Kaniula do oferowanej optyki śr.5,6-5,8mm dwa zawory obrotowe, obturator ołówkowy do oferowanej kaniuli – 1szt | TAK podać |  |
| Wózek aparaturowy – 1szt |
|  | Podstawa jezdna z blokadą 2 kół | TAK |  |
|  | Wbudowana listwa zasilająca | TAK |  |
|  | Centralnie montowane ruchome ramię pod monitor | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia wszystkich elementów zestawu | TAK |  |
|  | Uchwyt do podwieszenia płynów | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim

# PAKIET NR 2

# WYMAGANIA TECHNICZNE

# Zestaw wiertarek akumulatorowych do zabiegów urazowo-ortopedycznych

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent |  |
| 2. | Nazwa-model/typ |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Rok produkcji | 2012r. |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| Wiertarka ortopedyczna napęd |
|  | Napęd (moduł zasilający) - silnik zintegrowany w module z baterią umieszczany w oddzielnie autoklawowalnej rękojeści pistoletowej (silnik i elektronika sterująca poza rękojeścią podczas mycia i sterylizacji) – 2 szt. | TAK |  |
|  | Rękojeść bateryjna, modularna z dwoma przyciskami do osobnego uruchamiania obrotów w lewo i w prawo – 2 szt. | TAK |  |
|  | Pokrywa do rękojeści bateryjnej - 2 szt. | TAK |  |
|  | Tryb pracy: wiercenie, rozwiercanie, wiercenie oscylacyjne | TAK |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe napięcie min 24V, czas ładowania do 1,5 godz. | TAK |  |
|  | Parametry pracy: maksymalne obroty min. 1.400 obr/min, maksymalny moment obrotowy wiercenia min. 3 Nm na wszystkich nasadkach, moment obrotowy rozwiercania min. 12 Nm na wszystkich nasadkach | TAK |  |
|  | Napęd kaniulowany o śr. min. 4,0mm | TAK |  |
|  | Współpraca z nasadkami wiertarskimi o różnych typach szybkozłączek | TAK |  |
|  | Blokada przycisków | TAK |  |
|  | Nasadka trójszczękowa maks rozmiar min. 6,0mm z kluczykiem – 1 szt. | TAK |  |
|  | Nasadka do drutów K mocowanie bez użycia klucza, płynna zmiana kaniulacji (zakres chwytu obejmujący 1-4mm) 1 szt. | TAK |  |
|  | Szybkozłącza do rozwiercania panewkowego i śródszpikowego typu AO/ASiF współpracująca z adapterami Hudson, Trinkle, Harris. Kuntscher – 1 szt. | TAK |  |
|  | Adapter do szybkozłączki do rozwiercania AO/ASiF do wyboru przez Zamawiającego – 2 szt. | TAK |  |
|  | Nasadka piły oscylacyjnej – płynna regulacja oscylacji min 0-10000 osc/min. Wymienne ostrza za pomocą szybkozłączki, możliwość regulacji ustawienia ostrza względem uchwytu mocującego – 1 szt. | TAK |  |
|  | Uniwersalna ładowarka do baterii z możliwością monitorowania stanu naładowania baterii akumulatorowych, formatowaniem baterii oraz ich testowaniem – 1 szt. | TAK |  |
|  | Kosz z pokrywą do mycia sterylizacji i przechowywania napędu – 2 szt. | TAK |  |
|  | Olej do konserwacji i smarowania napędu i końcówek oraz szczoteczka czyszcząca – 1 szt. | TAK |  |
| Wiertarka ortopedyczna napęd |
|  | Jednostka napędowa (autoklawowalna). Obroty prawo/lewo. System kaniulowany, wielofunkcyjny współpracujący z wieloma przyłączami(uchwyty: Jacobs, rozwiertaki kanału szpikowego, do drutów K) – 2 szt. | TAK |  |
|  | Pojemnik na akumulator – 2 szt. | TAK |  |
|  | Baterie akumulatorowe, nieautoklawowalne min. 14,4V, 1000 cykli ładowania - 3 szt. | TAK |  |
|  | Tryb pracy: wiercenie, wiercenie oscylacyjne | TAK |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe napięcie min. 14,4V, czas ładowania do 1 godz. | TAK |  |
|  | Parametry pracy: maksymalne obroty min. 1.400 obr/min, maksymalny moment obrotowy wiercenia min. 2,2 Nm na wszystkich nasadkach, moment obrotowy rozwiercania min. 6 Nm | TAK |  |
|  | Blokada przycisków | TAK |  |
|  | Nasadka trójszczękowa Jacobs maks rozmiar min. 6.0mm z kluczykiem - 2 szt. | TAK |  |
|  | Nasadka do drutów K mocowanie bez użycia klucza, płynna zmiana kaniulacji (zakres chwytu obejmujący 0,6-3,2mm) – 2 szt. | TAK |  |
|  | Szybkozłącza do rozwiercania panewkowego i śródszpikowego typu AO/ASiF współpracująca z adapterami Hudson, Trinkle, Harris. Kuntscher – 2 szt. | TAK |  |
|  | Adapter do szybkozłączki do rozwiercania AO/ASiF do wyboru przez Zamawiającego – 2 szt. | TAK |  |
|  | Nasadka piły oscylacyjnej – płynna regulacja oscylacji min 0-10000 osc/min. Wymienne ostrza za pomocą szybkozłączki, możliwość regulacji ustawienia ostrza względem uchwytu mocującego – 1 szt | TAK |  |
|  | Kosz z pokrywą do mycia sterylizacji i przechowywania napędu – 2 szt. | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim

# PAKIET NR 3

# WYMAGANIA TECHNICZNE

# Stabilizator do urazów obręczy biodrowej

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent |  |
| 2. | Nazwa-model/typ |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Rok produkcji | 2012r. |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stabilizator klamrowy automatyczny, pozwalający na natychmiastową redukcję i stabilizację tylnej części obręczy biodrowej o ergonomicznym kształcie, wykonany ze stopu metali lekkich, bezpieczny dla MRI. Zbudowany z systemu ramion i prowadnic połączonych mechanizmem zatrzaskowym pozwalającym na liniowe przesunięcie ramion oraz szybkie rozłożenie bez użycia dodatkowych narzędzi. Dostosowanie do anatomii pacjenta nie wymaga użycia dodatkowych elementów. | TAK |  |
|  | W zestawie: - stabilizator klamrowy kompletny – 1 szt. - gwoździe do stabilizatora klamrowego automatycznego, dł. 190 lub 210mm – 2 szt. - druty Kirschnera 2,5 długości 280mm – 10 szt. - rękojeść do wprowadzania drutów Kirschnera 2,5mm – 1 szt. | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim