# ZAŁACZNIK NR 2a do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE

Zestaw z diatermią do endoskopowego tamowania krwawień w przewodzie pokarmowym prądem elektrokoagulacyjnym w osłonie nadmuchu argonu – 1 szt.

Zestaw do diagnostyki i zabiegów jelita cienkiego – 1 szt.

Zestaw do ultrasonografii endoskopowej przewodu pokarmowego – 1 szt.

Automatyczna myjnia endoskopowa na dwa endoskopy z dokumentacją procesów mycia i dezynfekcji – 1 szt.

| lp | opis | podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

| Lp. | Wymagane minimalne parametry i funkcje | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ (potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestaw z diatermią do endoskopowego tamowania krwawień w przewodzie pokarmowym prądem elektrokoagulacyjnym w osłonie nadmuchu argonu |
| DIATERMIA Z MODUŁEM ARGONOWYM min 300 W |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2012 | TAK |  |
| 2 | Zasilanie elektryczne 230V 50 Hz | TAK |  |
| 3 | Aparat mikroprocesorowy | TAK |  |
| 4 | Autotest po uruchomieniu | TAK |  |
| 5 | Układ kontroli przyłączenia elektrody biernej do aparatu | TAK |  |
| 6 | Cięcie z funkcją naprzemiennego ciecia i koagulacji | TAK |  |
| 7 | Aktywacja cięcia z włącznika nożnego i uchwytu elektrody czynnej | TAK |  |
| 8 | Dwa niezależne wyjścia monopolarne | TAK |  |
| 9 | Aparat ze zintegrowanym modułem argonowym | TAK |  |
| 10 | Wyposażenie -butla argonowa, reduktor, elektroda bierna, włącznik nożny, kabel argonowy, elektroda argonowa, kabel elektrody czynnej - giętka elektroda argonowa o średnicy 2,3 mm do koagulacji na wprost – 3 szt. - giętka elektroda argonowa o średnicy 2,3 mm do elektrokoagulacji bocznej – 2 szt. - uchwyt giętkiej elektrody argonowej – 1 szt. - elektroda bierna neutralna z kablem – 1 szt. - kabel do narzędzi endoskopowych (pętle) – 1 szt. - włącznik nożny 3-przyciskowy z kablem – 1 szt. | TAK |  |
| Zestaw do diagnostyki i zabiegów jelita cienkiego |
| ENTEROSKOP – 1 szt. |
| 11 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2012 | TAK |  |
| 12 | Kąt obserwacji 140o | TAK |  |
| 13 | Głębia ostrości min. 4-100 mm | TAK |  |
| 14 | Średnica zewnętrzna wziernika: max. 9,5 mm | TAK |  |
| 15 | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu: max. 9,5 mm | TAK |  |
| 16 | Średnica kanału roboczego: 2,8 mm | TAK |  |
| 17 | Długość robocza sondy min. 2000 mm | TAK |  |
| 18 | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: - w górę min. 180o - w dół min. 180o - w lewo min. 180o - w prawo min. 180o | TAK |  |
| 19 | Dodatkowy kanał do obsługi balonu na końcówce endoskopu | TAK |  |
| 20 | Tuba enteroskopowa z balonem - 2 szt. | TAK |  |
| 21 | Baloniki do enteroskopu 50 szt. | TAK |  |
| POMPA DO OBSŁUGI ENTEROSKOPU – 1 szt. |
| 22 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2012 | TAK |  |
| 23 | Zasilanie 230V/50 Hz | TAK |  |
| 24 | Kompatybilna z oferowanym enteroskopem | TAK |  |
| 25 | Nominalne ciśnienie balonów 5,6 kPa | TAK |  |
| 26 | Przepływ powietrza 170+/- ml/10 sek. | TAK |  |
| 27 | Zewnętrzny kontroler do obsługi | TAK |  |
| PROCESOR WIZYJNY HD – 1 szt. |
| 28 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2012 | TAK |  |
| 29 | Zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz | TAK |  |
| 30 | Przetwornik CCD kolor | TAK |  |
| 31 | Możliwość powiększenia ruchomego obrazu endoskopowego podczas badania w trybie rzeczywistym | TAK |  |
| 32 | Możliwość przyłączenia wideo endoskopu z powiększeniem optycznym minimum 100x (podać typ endoskopu) | TAK |  |
| 33 | Funkcja obrazowania tkanki w wąskim paśmie światła uruchamiana automatycznie przyciskiem na głowicy endoskopu w trakcie badania endoskopowego | TAK |  |
| 34 | Programowy wybór rodzaju oświetlenia: halogenowe lub ksenonowe | TAK |  |
| 35 | Wyostrzenie obrazu | TAK |  |
| 36 | Zamrażanie obrazu | TAK |  |
| 37 | Automatyczny balans bieli | TAK |  |
| 38 | Wyjście wideo: S-VHS, RGB, USB, DVI, HDSDI | TAK |  |
| 39 | Edycja opisów na ekranie | TAK |  |
| 40 | Wbudowany czytnik kart pamięci | TAK |  |
| 41 | Wybarwianie wybraną wiązką światła struktur tkankowych oraz naczyń krwionośnych | TAK |  |
| 42 | Jednoczesne wyświetlanie obrazu endoskopowego naturalnego oraz obrazu wybarwionego wybraną wiązką światła na drugiej części ekranu ułatwiające porównanie i identyfikację oglądanych zmian tkankowych | TAK |  |
| 43 | Osobna regulacja barw: czerwonej, zielonej, niebieskiej | TAK |  |
| 44 | Wbudowana pompa powietrza regulowana | TAK |  |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA – 1 szt. |
| 45 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2012 | TAK |  |
| 46 | Zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz | TAK |  |
| 47 | Źródło światłą typu ksenon | TAK |  |
| 48 | Moc oświetlenia głównego 300 W | TAK |  |
| 49 | Wbudowana zapasowa żarówka halogenowa włączająca się automatycznie w momencie awarii żarówki głównej | TAK |  |
| MONITOR LCD MEDYCZNY – 1 szt. |
| 50 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2012 | TAK |  |
| 51 | Zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz | TAK |  |
| 52 | Przekątna ekranu minimum 19 cali | TAK |  |
| 53 | Sygnał wejścia PAL, S-VHS, DVI | TAK |  |
| 54 | Rozdzielczość ekranu minimum 1024x745 pikseli | TAK |  |
| WÓZEK ENDOSKOPOWY – 1 szt. |
| 55 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2012 | TAK |  |
| 56 | Zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz | TAK |  |
| 57 | Zasilanie centralne wszystkich elementów zestawu | TAK |  |
| 58 | Podstawa jezdna z blokadą kół | TAK |  |
| 59 | Półki i uchwyty na wszystkie elementy oferowanego zestawu | TAK |  |
| 60 | Wieszak na endoskopy | TAK |  |
| Zestaw do ultrasonografii endoskopowej przewodu pokarmowego |
| PROCESOR USG – 1 szt. |
| 61 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2012 | TAK |  |
| 62 | Procesor USG przenośny wyposażonego w ekran LCD i własne zasilanie bateryjne ze stacją dokującą | TAK |  |
| 63 | Klawiatura z track ball | TAK |  |
| 64 | Tryby skanowania: color Doppler, Power Doppler, PW Doppler, B mode, M mode, THI | TAK |  |
| 65 | Możliwość podłączenia endoskopu z głowicą radialna i convexową | TAK |  |
| 66 | Wbudowane gniazdo na kartę pamięci lub gniazdo USB do zapisu zdjęć | TAK |  |
| 67 | Współ praca z oferowanym procesorem wizyjnym | TAK |  |
| 68 | Funkcja „obraz w obrazie”, obraz endoskopowy z przetwornika CCD w obrazie z głowicy USG | TAK |  |
| 69 | Współpraca z zewnętrznymi głowicami USG do badań przezskórnych | TAK |  |
| VIDEOGASTROSKOP ULTRASONOGRAFICZNY CONVEX – 1 szt. |
| 70 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2012 | TAK |  |
| 71 | Sonda Convex 5 MHz/ 7,5 MHz/ 10 MHz/ 12 MHz | TAK |  |
| 72 | Skan elektroniczny | TAK |  |
| 73 | Średnica zewnętrzna wziernika: max. 12,6 mm | TAK |  |
| 74 | Długość robocza min. 1250 mm | TAK |  |
| 75 | Głębia ostrości min. 3-100 mm | TAK |  |
| 76 | Średnica kanału roboczego: min. 3,8 mm | TAK |  |
| 77 | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: - w górę min. 130o - w dół min. 130o - w lewo 120o - w prawo 120o | TAK |  |
| PROCESOR WIZYJNY HD – 1 szt. |
| 78 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2012 | TAK |  |
| 79 | Zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz | TAK |  |
| 80 | Przetwornik CCD kolor | TAK |  |
| 81 | Możliwość powiększenia ruchomego obrazu endoskopowego podczas badania w trybie rzeczywistym | TAK |  |
| 82 | Możliwość przyłączenia wideo endoskopu z powiększeniem optycznym minimum 100x (podać typ endoskopu) | TAK |  |
| 83 | Funkcja obrazowania tkanki w wąskim paśmie światła uruchamiana automatycznie przyciskiem na głowicy endoskopu w trakcie badania endoskopowego | TAK |  |
| 84 | Programowy wybór rodzaju oświetlenia: halogenowe lub ksenonowe | TAK |  |
| 85 | Wyostrzenie obrazu | TAK |  |
| 86 | Zamrażanie obrazu | TAK |  |
| 87 | Automatyczny balans bieli | TAK |  |
| 88 | Wyjście wideo: S-VHS, RGB, USB, DVI, HDSDI | TAK |  |
| 89 | Edycja opisów na ekranie | TAK |  |
| 90 | Wbudowany czytnik kart pamięci | TAK |  |
| 91 | Wybarwianie wybraną wiązką światła struktur tkankowych oraz naczyń krwionośnych | TAK |  |
| 92 | Jednoczesne wyświetlanie obrazu endoskopowego naturalnego oraz obrazu wybarwionego wybraną wiązką światła na drugiej części ekranu ułatwiające porównanie i identyfikację oglądanych zmian tkankowych | TAK |  |
| 93 | Osobna regulacja barw: czerwonej, zielonej, niebieskiej | TAK |  |
| 94 | Wbudowana pompa powietrza regulowana | TAK |  |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA – 1 szt. |
| 95 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2012 | TAK |  |
| 96 | Zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz | TAK |  |
| 97 | Źródło światłą typu ksenon | TAK |  |
| 98 | Moc oświetlenia głównego 300 W | TAK |  |
| 99 | Wbudowana zapasowa żarówka halogenowa włączająca się automatycznie w momencie awarii żarówki głównej | TAK |  |
| MONITOR LCD MEDYCZNY – 1 szt. |
| 100 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2012 | TAK |  |
| 101 | Zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz | TAK |  |
| 102 | Przekątna ekranu minimum 19 cali | TAK |  |
| 103 | Sygnał wejścia PAL, S-VHS, DVI | TAK |  |
| 104 | Rozdzielczość ekranu minimum 1024x745 pikseli | TAK |  |
| WÓZEK ENDOSKOPOWY – 1 szt. |
| 105 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2012 |  |  |
| 106 | Zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz |  |  |
| 107 | Zasilanie centralne wszystkich elementów zestawu |  |  |
| 108 | Podstawa jezdna z blokadą kół |  |  |
| 109 | Półki i uchwyty na wszystkie elementy oferowanego zestawu |  |  |
| 110 | Wieszak na endoskopy |  |  |
| Automatyczna myjnia endoskopowa na dwa endoskopy z dokumentacją procesów mycia i dezynfekcji |
| MYJNIA ENDOSKOPOWA – 1 szt. |
| 111 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2012 |  |  |
| 112 | Przeznaczona do mycia i dezynfekcji wszystkich typów zanurzalnych endoskopów giętkich |  |  |
| 113 | Myjnia na dwa endoskopy |  |  |
| 114 | Posiada automatyczny proces mycia i dezynfekcji |  |  |
| 115 | Urządzenie realizujące automatycznie: - mycie wstępne z użyciem detergentu - mycie zasadnicze - dezynfekcję chemiczno – termiczną - płukanie - suszenie |  |  |
| 116 | Dowolność stosowania środków dezynfekcyjnych |  |  |
| 117 | Możliwość jednokrotnego jak i wielokrotnego użycia płynu dezynfekującego – zamknięty system wielokrotny proces |  |  |
| 118 | Dezynfekcja w obiegu zamkniętym |  |  |
| 119 | Dozownik płynu detergentu |  |  |
| 120 | Czas mycia oraz dezynfekcji programowalny |  |  |
| 121 | Możliwość indywidualnego programowania pracy urządzenia przez użytkownika |  |  |
| 122 | Posiada wyświetlacz wskazujący poszczególne fazy danego cyklu |  |  |
| 123 | Posiada możliwość podłączenia do standardowej instalacji hydraulicznej oraz sieci elektrycznej jednofazowej |  |  |
| 124 | Posiada dodatkowy system filtracji |  |  |
| 125 | Posiada lampę UV |  |  |
| 126 | Oferowana myjnia musi zapewniać jednakowe warunki mycia powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych endoskopów |  |  |
| 127 | Wbudowany tester szczelności endoskopu |  |  |
| 128 | Drukarka umożliwiająca dokumentowanie przebiegu procesu mycia i dezynfekcji |  |  |
| 129 | Autoryzowany serwis techniczny |  |  |

Do oferty należy dołączyć folder oferowanego urządzenia w języku polskim umożliwiający w pełni dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

Sporządzić i dołączyć do oferty szczegółową specyfikację cenową.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi: .................................................................................