# ZAŁACZNIK NR 2b do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE

Videogastroskop – 2 szt.

Videokolonoskop – 2 szt.

| lp | opis | podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

| Lp. | Wymagane minimalne parametry i funkcje | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ (potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| VIDEOGASTROSKOP HD– 2 szt. |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2012 |  |  |
| 2 | Kat obserwacji 140o | TAK |  |
| 3 | Głębia ostrości min. 3-100 mm | TAK |  |
| 4 | Średnica zewnętrzna wziernika: max. 9,3 mm | TAK |  |
| 5 | Długość robocza min. 1030 mm | TAK |  |
| 6 | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu: max 9,3 mm | TAK |  |
| 7 | Średnica kanału roboczego: 2,8 mm | TAK |  |
| 8 | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: - w górę min. 210o - w dół min. 90o - w lewo 100o - w prawo 100o | TAK |  |
| 9 | Kompatybilny z video procesorem EPK-i | TAK |  |
| VIDEOKOLONOSKOP HD – 2 szt. |
| 10 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2012 |  |  |
| 11 | Kat obserwacji 140o |  |  |
| 12 | Głębia ostrości min. 3-100 mm |  |  |
| 13 | Średnica zewnętrzna wziernika: max. 9,3 mm |  |  |
| 14 | Długość robocza min. 1030 mm |  |  |
| 15 | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu: max 9,3 mm |  |  |
| 16 | Średnica kanału roboczego: 2,8 mm |  |  |
| 17 | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: - w górę min. 210o - w dół min. 90o - w lewo 100o - w prawo 100o |  |  |
| 18 | Kompatybilny z video procesorem EPK-i |  |  |

Do oferty należy dołączyć folder oferowanego urządzenia w języku polskim umożliwiający w pełni dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

Sporządzić i dołączyć do oferty szczegółową specyfikację cenową.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi: .................................................................................