EZ/ZP/71/2012                                                                              	    Załącznik nr 7 do SIWZ
									  (Załącznik nr 1 do Umowy)

# Opis Przedmiotu Zamówienia

# WYMAGANIA TECHNICZNE

ZADANIE NR 7:

Głowica echokardiograficzna 4V1C do aparatu Acuson Sequoia C 512 – 1 szt.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Numer katalogowy |  |
| 4 | Kraj pochodzenia |  |
| 5 | Rok produkcji |  |

| L.p. | Wymagane minimalne parametry i funkcje | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dostawa głowicy sektorowej 4V1C w pełni kompatybilnej z echokardiografem Acuson Sequoia C512 (producent aparatu: SIEMENS, w tym demontaż zużytej głowicy oraz odbiór i utylizacja, montaż i uruchomienie nowej głowicy w Wojewódzkiej Poradni Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. | TAK |  |
| 2 | Głowica sektorowa fabrycznie nowa | TAK |  |
| 3 | Dokumentacja techniczna w języku polskim | TAK |  |
| 4 | Dokonanie kompletnej kalibracji i uruchomienie aparatu wraz z wykonaniem testów na koszt i ryzyko Wykonawcy, po wymianie głowicy (w cenie oferty) | TAK |  |
| 5 | Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz] 4,0 – 7,0 MHz | TAK |  |
| 6 | Częstotliwości pracy dla trybu 2D (B-mode) [MHz] : 4,0 – 6,0 MHz | TAK |  |
| 7 | Praca w trybie Duplex | TAK |  |
| 8 | Praca w trybie Triplet | TAK |  |
| 9 | Kąt pola skanowania (widzenia) [stopnie] 90 0 (+/- 450 od osi) | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy