# ZAŁACZNIK NR 2b do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE

Tonometr bezkontaktowy - 1 szt.

| lp | opis | podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

| Lp. | Wymagane minimalne parametry i funkcje | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ (potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tonometr bezkontaktowy – 1 szt. |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2012. | TAK |  |
| 2 | Technologia pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego uwzględniająca właściwości lepkosprężyste rogówki | TAK |  |
| 3 | Możliwość jednoczesnego pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego skompensowanego rogówkowo oraz skorelowanego Goldmanowsko | TAK |  |
| 4 | Funkcja potrójnego pomiaru za jednym uruchomieniem przycisku | TAK |  |
| 5 | Pomiar całkowicie automatyczny | TAK |  |
| 6 | Dotykowy ekran LCD | TAK |  |
| 7 | Wysokość podbródka regulowana | TAK |  |
| 8 | Wbudowana drukarka – wydruk | TAK |  |
| 9 | Port USB | TAK |  |
| 10 | Dokładność pomiaru do 1 mm Hg | TAK |  |
| 11 | Zakres pomiarów: wymagany 7 – 60 mm Hg | TAK |  |
| 12 | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK |  |
| 13 | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |
| 14 | Szkolenie | TAK |  |
| 15 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK |  |
| 16 | Stolik pod tonometr | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć folder oferowanego urządzenia w języku polskim umożliwiający w pełni dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

Sporządzić i dołączyć do oferty szczegółową specyfikację cenową.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi: .................................................................................