# Załącznik nr 2 do SIWZ

# PAKIET NR 3

# WYMAGANIA TECHNICZNE

Aparat do oznaczania parametrów krytycznych (glukoza, mleczany) - 1 sztuka

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonawca/Producent |  |
|  | Nazwa-model/typ |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
|  | Rok produkcji | 2012r. |

| Lp. | Parametry wymagane | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji 2012 | TAK |  |
| 2. | Aparat pracujący w oparciu o metodę amperometryczną z zastosowaniem chip-sensora | TAK |  |
| 3. | Materiał badany: krew pełna, surowica, osocze | TAK |  |
| 4. | Automatyczna detekcja próbki | TAK |  |
| 5. | Kalibracje: startowa, cykliczna, okresowa | TAK |  |
| 6. | Maksymalna objętość materiału badanego: 20 µl | TAK |  |
| 7. | Minimum 40 pozycji dla próbek | TAK |  |
| 8. | Możliwość wykonywania próbek CITO | TAK |  |
| 9. | Wydajność min. 120 próbek/godz. | TAK |  |
| 10 | Możliwość dostawiania próbek w dowolnym czasie pracy analizatora | TAK |  |
| 11. | Zakres pomiarowy minimum: Glukoza 10 – 900 mg/dl Mleczany: 5 – 350 mg/dl | TAK |  |
| 12. | Zestaw startowy na 1000 oznaczeń | TAK |  |
| 13. | Pamięć minimum na 400 oznaczeń | TAK |  |
| 14. | Możliwość współpracy z komputerem zewnętrznym | TAK |  |
| 15. | Drukarka zewnętrzna | TAK |  |
| 16. | Możliwość współpracy z LIS | TAK |  |
| 17. | Menu w języku polskim | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim