# ZAŁĄCZNIK NR 2d do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE

Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa – 2 szt.

| lp | opis | podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

| Lp. | Wymagane minimalne parametry i funkcje | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ (potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa – 2 szt. |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2012 | TAK |  |
| 2 | Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna w języku polskim | TAK |  |
| 3 | Wszystkie komunikaty w języku polskim | TAK |  |
| 4 | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa posiadająca dwa niezależnie programowane tory infuzji | TAK |  |
| 5 | Urządzenie wyposażone w osobne: klawiatury, wyświetlacze, przyciski włączające / wyłączające poszczególne tory) | TAK |  |
| 6 | Klawiatura numeryczna, blokada klawiatury | TAK |  |
| 7 | Klasa ochronności I lub II – zgodnie z CE/MPG | TAK |  |
| 8 | Stopień ochrony min BF | TAK |  |
| 9 | Masa (z akumulatorem) max do 4,6 kg | TAK |  |
| 10 | Zintegrowany uchwyt do przenoszenia | TAK |  |
| 11 | Czas przy zasilaniu akumulatorowym min 20 godz. przy przepływie 5 ml/h | TAK |  |
| 12 | Zasilanie sieciowe 100-240 V; 50/60 Hz | TAK |  |
| 13 | Zasilacz sieciowy wbudowany w urządzenie | TAK |  |
| 14 | Czytelne wyświetlacze z tylnym podświetleniem | TAK |  |
| 15 | Zakres prędkości podaży : minimum 0,1-2000 ml/h, co 0,1 ml | TAK |  |
| 16 | Dokładność +/-2% | TAK |  |
| 17 | Współpraca ze strzykawkami w rozmiarach 10,20,30,50,60 ml | TAK |  |
| 18 | Możliwość zmiany prędkości podaży bez konieczności zatrzymania pompy | TAK |  |
| 19 | Programowana objętość infuzji w zakresie 0,1 do 999 ml | TAK |  |
| 20 | Programowanie: prędkości, prędkości i objętości, prędkości i czasu, objętości i czasu | TAK |  |
| 21 | Ustawianie wartości ciśnienia okluzji min 6 progów | TAK |  |
| 22 | Wyświetlanie nazw min 30 leków (możliwość wymiany wszystkich nazw leków) | TAK |  |
| 23 | Możliwość zaprogramowania profili podaży powiązanych z nazwami określonego leku (min 3 profile) | TAK |  |
| 24 | Możliwość programowania pompy w różnych jednostkach: objętości, masy oraz z uwzględnieniem masy ciała pacjenta | TAK |  |
| 25 | Alarmy: okluzji, brak przepływu, brak zasilania , rozładowania się baterii, bliskiego końca infuzji, źle zamocowanej strzykawki, KVO, błąd wewnętrzny | TAK |  |
| 26 | Regulacja głośności alarmu | TAK |  |
| 27 | Programowana funkcja KVO (utrzymanie drożności naczyń): 0,1-5,0 ml/h, co 0,1 ml | TAK |  |
| 28 | Port komunikacyjny RS-232 | TAK |  |
| 29 | Statyw – uchwyty podtrzymujące pompę pod kątem 90º | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć folder oferowanego urządzenia w języku polskim umożliwiający w pełni dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

Sporządzić i dołączyć do oferty szczegółową specyfikację cenową.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi: .................................................................................