# ZAŁĄCZNIK NR 2f do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE

Aparat EKG – 1 szt.

| lp | opis | podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

| Lp. | Wymagane minimalne parametry i funkcje | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ (potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aparat EKG – 1 szt. |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2012 | TAK |  |
| 2 | Aparat 12 kanałowy | TAK |  |
| 3 | Ekran graficzny LCD, dotykowy z możliwością jednoczesnego podglądu wszystkich 12 odprowadzeń oraz informacjami tekstowymi o parametrach zapisu i wydruku oraz kontakcie każdej elektrody ze skórą | TAK |  |
| 4 | Przekątna ekranu min. 5,5” | TAK |  |
| 5 | Rozdzielczość ekranu minimum 320 x 240 pikseli | TAK |  |
| 6 | Klawiatura alfanumeryczna i funkcyjna (przyciski stałe membranowe lub klawiatura na ekranie dotykowym) | TAK |  |
| 7 | Kontrola kontaktu każdej elektrody ze skórą | TAK |  |
| 8 | Zasilanie sieciowo-akumulatorowe | TAK |  |
| 9 | Waga poniżej 6,0 kg (wraz z wbudowanym akumulatorem) | TAK |  |
| 10 | Zasilanie 115V/230V, 50-60 Hz | TAK |  |
| 11 | Szerokość papieru 210 mm | TAK |  |
| 12 | Rodzaj papieru: rolka, składany, faxowy (aparat sam drukuje siatkę) | TAK |  |
| 13 | Prędkość przesuwu papieru (mm/s) 5; 10; 25; 50 | TAK |  |
| 14 | Rejestracja jednoczasowa sygnału EKG z 12 odprowadzeń wg Eithovena, Goldberga, Wilsona | TAK |  |
| 15 | Ilość drukowanych odprowadzeń: 3, 4, 6, 12, 2x6 +1, 4x3 + 2 | TAK |  |
| 16 | Rejestracja w trybie automatycznym | TAK |  |
| 17 | Detekcja kardiostymulatorów | TAK |  |
| 18 | Czułość (mm/Mv): 2,5; 5; 10; 20 | TAK |  |
| 19 | Filtr zakłóceń sieciowych (Hz) 50 – 60 | TAK |  |
| 20 | Filtr zakłóceń mięśniowych (Hz) 25; 35 | TAK |  |
| 21 | Filtr izolinii (Hz): 0,125(1,5 s); 0,25(0,6 s); 0,5(0,3 s); 1,5(0,1 s) | TAK |  |
| 22 | Filtr autoadaptacyjny | TAK |  |
| 23 | Sygnał dźwiękowy tętna | TAK |  |
| 24 | Baza danych minimum 100 zapisów EKG w pamięci aparatu | TAK |  |
| 25 | Tryb rejestracji przedłużonej z funkcja wykrywania arytmii | TAK |  |
| 26 | Możliwość podglądu zapisów EKG i analizy bez drukowania z pamięci aparatu | TAK |  |
| 27 | Możliwość wykonania kopii badania z pamięci aparatu | TAK |  |
| 28 | Możliwość wpisania do wydruku danych pacjenta | TAK |  |
| 29 | Możliwość wpisania do wydruku danych lekarza lub ośrodka zdrowia | TAK |  |
| 30 | Możliwość rozbudowy o analizę i interpretację (analiza liczbowa, interpretacja słowna, uśrednianie krzywych EKG) | TAK |  |
| 31 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do komputerowego EKG | TAK |  |
| 32 | Możliwość rozbudowy o zestaw do prowadzenia prób wysiłkowych | TAK |  |
| 33 | Stolik na kółkach do aparatu EKG | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć folder oferowanego urządzenia w języku polskim umożliwiający w pełni dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

Sporządzić i dołączyć do oferty szczegółową specyfikację cenową.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi: .................................................................................