# Załącznik nr 2 do SIWZ

# PAKIET NR 1

# WYMAGANIA TECHNICZNE

Laboratoryjny dwufunkcyjny system uzdatniania wody – 1 szt.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonawca/Producent |  |
|  | Nazwa-model/typ |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
|  | Rok produkcji | 2012r. |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| Woda o stopniu czystości typu II wg NCCLS: |
|  | Zbiornik min.30 L z wyposażeniem /wkłady , filtry/ | TAK |  |
|  | Zużycie dzienne min. 40 L | TAK |  |
|  | Max. zanieczyszczenie bakteryjne < 1000 jednostek zdolnych do tworzenia kolonii/ml | TAK |  |
|  | Min. opór właściwy: 1 mega Om-cm przy 25oC / 77 oF/ | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia bezpośrednio do analizatora | TAK |  |
| Woda o stopniu czystości typu I – ultra czysta: |
|  | Dodatkowy moduł ultra filtrów dla wody wolnej od DNaz, RNaz, pirogenów - ramię dozujące wodę | TAK |  |
|  | Max. zanieczyszczenie bakteryjne < 1 cfu/ml | TAK |  |
|  | Pirogeny < 0,001 EU/ml | TAK |  |
|  | DNaz-y < 4 pg/μl | TAK |  |
|  | RNaz-y < 0,01 ng/ml | TAK |  |
|  | Opór właściwy > 5MΩ-cm przy 25oC | TAK |  |
|  | Wbudowana lampa UV | TAK |  |
|  | Praca urządzenia automatyczna i bezobsługowa | TAK |  |
|  | Urządzenie pod ciśnieniem wody komunalnej | TAK |  |
|  | Możliwość samodzielnego serwisowania /łatwa wymiana wkładów filtrujących/ | TAK |  |
|  | Funkcje monitorujące pracę systemu /mikroprocesory system kontrolno-pomiarowy z sygnalizacją/ | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim

# Załącznik nr 2 do SIWZ

# PAKIET NR 2

# WYMAGANIA TECHNICZNE

Aparat do leczenia ran przewlekłych metodą podciśnienia – 1 szt.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent |  |
| 2. | Nazwa-model/typ |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Rok produkcji | 2012r. |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw do podciśnieniowej terapii stosowanej do wspomagania leczenia ran przewlekłych, zwłaszcza zakażonych oraz z możliwością wykorzystania w chirurgii i ortopedii. | TAK |  |
|  | Urządzenie przenośne | TAK |  |
|  | Waga max. 3,4 kg | TAK, podać |  |
|  | Aparat zasilany elektrycznie z sieci 240 V, typ ochrony BF | TAK |  |
|  | Wydajność ssania min. 18 l/min. | TAK, podać |  |
|  | Wbudowany akumulator do zasilania awaryjnego na min. 38 godziny pracy | TAK, podać |  |
|  | Wartość podciśnienia regulowana w zakresie do 200 mm/Hg | TAK, podać |  |
|  | Tryb ciągły pracy z utrzymaniem zadanego poziomu podciśnienia | TAK |  |
|  | Tryb przerywany pracy | TAK |  |
|  | Sygnalizacja ostrzegawcza (stan baterii, wypełnienie zbiornika/blokada, małe podciśnienie oraz zbyt duże podciśnienie) | TAK |  |
|  | Zintegrowane opcje umocowania (wysuwany haczyk do zawieszenia na łóżku, kółko do umocowania na stojaku do kroplówek) | TAK |  |
|  | Zestaw opatrunkowy wraz z kanistrem w zestawie | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim

# Załącznik nr 2 do SIWZ

# PAKIET NR 3

# WYMAGANIA TECHNICZNE

Videodermatoskop z cyfrową kamerą – 1 szt.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent |  |
| 2. | Nazwa-model/typ |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Rok produkcji | 2012r. |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kamera: Rozdzielczość kamery: HD 1920x1080 pikseli Powiększenie: x20, x30, x40, x50,x60, x70 opcjonalnie x160 Kamera z możliwością zmiany adapterów (obiektywów) wyposażona w pierścieniowe diodowe oświetlenie Kamera bezpośrednio połączona z komputerem Zestaw wymienialnych adapterów stosowanych z użyciem olejku immersyjnego; końcówki: otwarta, zamknięta i stożkowa do trudno dostępnych miejsc. Źródło światła wbudowane w kamerę, nie wymagające dodatkowego zasilania Końcówka polaryzacyjna | TAK |  |
|  | Funkcje oprogramowania: Analiza zmian melanocytowych skutkująca komputerową diagnozą Podgląd „na żywo” obrazu kamery Wykonywanie zdjęć za pomocą przycisku na ekranie monitora lub przycisku w głowicy kamery Przełączanie pomiędzy trybami makro i mikro (poprzez nałożenie/zdjęcie adaptera) Pogram wyposażony w zarządzanie bazą pacjentów, przechowującą podstawowe dane personalne Moduł porównywania obrazów z wcześniejszymi: funkcja analizy porównawczej histogramów obrazów, obrysowywanie konturu zmiany skórnej Funkcja mapowania makroskopowych zdjęć klinicznych pozwalająca na przypisanie dowolnej (ustawianej w programie) ilości zdjęć mikro, każdej zmianie zaznaczonej na zdjęciu makro Funkcja importu zdjęć do programu z zewnętrznych nośników Funkcja wydruku zdjęć wraz z komentarzami tekstowymi oraz raportów wizyt Funkcja automatycznego pomiaru powierzchni zmiany Baza wiedzy zawierająca zestaw typowych przypadków wraz z opisem medycznym | TAK |  |
|  | Komputer: Procesor Intel Core i3 540 4MB Cache, 3.06 GHz Płyta główna Gigabyte GA-H55M_UD2H 2 dyski twarde 500GB pamięć RAM 4GB DDR3 Nagrywarka DVD Czytnik kart pamięci Zasilacz Specjalna aluminiowa obudowa Specjalne karty frame grabber HD Monitor 22" Drukarka klawiatura mysz | TAK |  |
|  | Szklany stolik na 4 kółkach | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim

# Załącznik nr 2 do SIWZ

# PAKIET NR 4

# WYMAGANIA TECHNICZNE

Lampa szczelinowa ze stolikiem – 1 szt.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent |  |
| 2. | Nazwa-model/typ |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Rok produkcji | 2012r. |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowa | TAK |  |
|  | Długość szczeliny: od 1 do 14mm regulowana płynnie | TAK |  |
|  | Szerokość szczeliny: od 0 do 14 mm regulowana płynnie | TAK |  |
|  | Średnica oświetlanego pola: 0,5-3-14mm | TAK |  |
|  | Obrót szczeliny: +/-90deg | TAK |  |
|  | Zakres ustawienia oświetlenia względem części optycznej +/-90deg | TAK |  |
|  | Filtry: niebieski, zielony, pochłaniający ciepło | TAK |  |
|  | Płynna regulacja natężenia światła potencjometrem umieszczonym w bezpośrednim sąsiedztwie joysticka, tak by obsługa joysticka oraz potencjometru mogła być wykonywana jedną ręką | TAK |  |
|  | Zakres regulacji wysokości podbródka 80mm | TAK |  |
|  | Źródło światła: 6V i 20V | TAK |  |
|  | Reg. natężenia światła : trzypołożeniowy przełącznik w zasilaczu | TAK |  |
|  | Powiększenie całk.: 6x, 10x, 16x, 25x, 40x (z okularami 12,5x) | TAK |  |
|  | Zakres regulacji rozstawu źrenic badającego: 55-75mm | TAK |  |
|  | Powiększenie okularów: 12,5x | TAK |  |
|  | Ruch podstawy sterowany za pomocą joysticka: przesunięcie w bok 100mm, w głąb 90mm, w pionie 30mm | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o tonometr | TAK |  |
|  | Stolik podnoszony i opuszczany automatycznie. | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim

# Załącznik nr 2 do SIWZ

# PAKIET NR 5

# WYMAGANIA TECHNICZNE

Tonometr bezkontaktowy ze stolikiem – 1 szt.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent |  |
| 2. | Nazwa-model/typ |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Rok produkcji | 2012r. |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2012. | TAK |  |
|  | Technologia pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego uwzględniająca właściwości lepkosprężyste rogówki | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnego pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego skompensowanego rogówkowo oraz skorelowanego Goldmanowsko | TAK |  |
|  | Funkcja potrójnego pomiaru za jednym uruchomieniem przycisku | TAK |  |
|  | Pomiar całkowicie automatyczny | TAK |  |
|  | Dotykowy ekran LCD | TAK |  |
|  | Wysokość podbródka regulowana | TAK |  |
|  | Wbudowana drukarka – wydruk | TAK |  |
|  | Port USB | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru do 1 mm Hg | TAK |  |
|  | Zakres pomiarów: wymagany 7 – 60 mm Hg | TAK |  |
|  | Stolik pod tonometr | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim

# Załącznik nr 2 do SIWZ

# PAKIET NR 6

# WYMAGANIA TECHNICZNE

Szafa mroźnicza z zakresem mrożenia 18-20 – 1 szt.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent |  |
| 2. | Nazwa-model/typ |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Rok produkcji | 2012r. |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | korpus wewnętrzny i zewnętrzny z wysokogatunkowej blachy nierdzewnej INOX | TAK |  |
|  | izolacja wykonana z ekologicznej pianki poliuretanowej - 60 mm | TAK |  |
|  | drzwi samozamykające wyposażone w uszczelkę wciskaną | TAK |  |
|  | elektroniczne sterowanie z cyfrowym wyświetlaczem temperatury | TAK |  |
|  | automatyczne odszranianie i odparowanie kondensatu | TAK |  |
|  | obieg powietrza wymuszony wentylatorem | TAK |  |
|  | uchwyt drzwi zintegrowany z drzwiami | TAK |  |
|  | 3 półki metalowe plastyfikowane (wym.: 530 x 650 mm) GN2/1 | TAK |  |
|  | 6 prowadnic półek | TAK |  |
|  | Pojemność: 700 [dm3] | TAK |  |
|  | Masa własna: 135 [kg] | TAK |  |
|  | Załadowanie: 150 [kg] | TAK |  |
|  | Zakres temperatur: -18 …-20[ºC] | TAK |  |
|  | Moc znamionowa: 350 [W] | TAK |  |
|  | Moc chłodnicza: 400 [W] | TAK |  |
|  | Czynnik chłodniczy: R-404a | TAK |  |
|  | Zasilanie: 230/50 [V/Hz] | TAK |  |
|  | Nominalne zużycie energii 8,0 [kWh/24h] | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim

# Załącznik nr 2 do SIWZ

# PAKIET NR 7

# WYMAGANIA TECHNICZNE

Stacja odbiorcza – 1 szt.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent |  |
| 2. | Nazwa-model/typ |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Komputer umożliwiający odbiór raportów EKG wysyłanych z defibrylatorów Zoll M Series w systemie Kardia-Net. | TAK |  |
|  | Dedykowana drukarka laserowa. | TAK |  |
|  | Automatyczny wydruk nowych raportów | TAK |  |
|  | Prezentacja raportów EKG w połączeniu z tabelą pomiarów amplitudowo-czasowych i wynikiem analizy zaburzeń rytmu i odcinka ST. | TAK |  |
|  | Automatyczna identyfikacja aparatu, z którego dokonana została transmisja raportu | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim

# Załącznik nr 2 do SIWZ

# PAKIET NR 8

# WYMAGANIA TECHNICZNE

Laser okulistyczny do kapsulotomii, irydotomii i trabekuloplastyki – 1 szt.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent |  |
| 2. | Nazwa-model/typ |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Rok produkcji | 2012r. |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Moduł SLT 1.Typ lasera : Nd : YAG Q – Switched o podwojonej częstotliwości 2.Długość fali – 532nm 3.Emitowana energia regulowana w zakresie 0,2-2,6 mJ na jeden impuls, z płynną regulacją co 0,1 mJ 4.Czas trwania impulsu max.3,0ns 5.wielkość ogniska plamki 8 (m 6.Kąt padania wiązki max. 3 stopnie 7.Częstotliwość repetycji min. 2Hz 8.Chłodzenie powietrzem 9.Wielkość spotu od 400 do 420 mikrometrów 10.Kontrola energii wiązki roboczej po każdej ekspozycji dla modułu SLT 11.Ekspozycja wiązki roboczej uruchamiana przyciskiem umieszczonym w joysticku lampy szczelinowej | TAK |  |
|  | Laser Nd:Yag Q-switch 12. Typ lasera Nd:YAG 13.Długość fali – 1064nm 14.Zakres emitowanej energii 0,2 – 10mJ 15.Czas trwania impulsu max. 4,0ns 16.Wielkość ogniska plamki 8 (m 17.Kąt padania wiązki max. 16 stopni 18.Q-switeched 19.Możliwość uzyskania dokładnego odsunięcia ogniska lasera roboczego w stosunku do ogniska wiązek celujących lasera diodowego /OFFSET/ od - 500(m do + 500(m 20.Chłodzenie powietrzem | TAK |  |
|  | Laser celowniczy 21.Typ lasera : diodowy , dwa punkty celownicze 22.Laser celowniczy 635 nm z regulowanym natężeniem świecenia | TAK |  |
|  | Laserowa lampa szczelinowa 23.Oświetlenie koaksacyjne – współogniskowo z optyką mikroskopu 24.Min. 5 powiększeń 25.Możliwość mocowania attachmentu lasera siatkówkowego | TAK |  |
|  | Wyposażenie 26.Filtry bezpieczeństwa wbudowane w torze optycznym 27.Stolik elektryczny na dwóch równoległych kolumnach z dostępem dla pacjentów na wózkach inwalidzkich 28.Soczewki do laserowania do wykonywania kapsulotomii do wykonywania irydotomii - do wykonywania SLT - panfundoskop | TAK |  |

Gwarancja 36 miesięcy

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim

# Załącznik nr 2 do SIWZ

# PAKIET NR 9

# WYMAGANIA TECHNICZNE

Analizator do badań serologii transfuzjologicznej – 1 szt.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent |  |
| 2. | Nazwa-model/typ |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Rok produkcji | 2012r. |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji 2012, do ustawienia na blacie laboratoryjnym. Dostawa analizatora wraz z oprzyrządowaniem niezbędnym do jego funkcjonowania. | TAK |  |
|  | Parametry mierzone: 1.Grupa krwi w układzie ABO (antygeny oraz izoaglutyniny) 2.Antygen Rh (D) 3.Przeglądowe badanie przeciwciał nieregularnych w teście PTA ( w zależności od potrzeb możliwość wykonania z panelem 4 – krwinko-wym, 3 – krwinkowym ) 4.Fenotyp w układzie Rh 5.Identyfikacja przeciwciał 6. Bezpośredni test antyglobulinowy 7. Próba krzyżowa w teście PTA z dowolną liczbą jednostek krwi | TAK |  |
|  | Aparat wykorzystujący metodę opartą na aglutynacji krwinek czerwonych w mikrokolumnach wypełnionych żelem separującym. Karty zawierające 8 kolumn | TAK |  |
|  | Detekcja obecności skrzepu | TAK |  |
|  | Detekcja jakości kart | TAK |  |
|  | Detekcja jakości odczynników | TAK |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
|  | Możliwość dwukierunkowej transmisji danych między analizatorem a komputerem zewnętrznym | TAK |  |
|  | UPS zewnętrzny umożliwiający min. 30 min. podtrzymania zasilania | TAK |  |
|  | Pakiet startowy odczynników: - na 2000 oznaczeń grup krwi - na 2000 oznaczeń przeciwciał - na 600 oznaczeń bezpośredniego testu antyglobulinowy - na 1000 prób krzyżowych w teście PTA | TAK |  |
|  | Podłączenie analizatora do laboratoryjnej sieci informatycznej funkcjonującej w laboratorium Diagnostycznym WSzZ i zakup sprzętu (komputer, monitor -LCD, drukarka sieciowa, czytnik kodów kreskowych, mysz) stanowiącego stanowisko robocze | TAK |  |
|  | bezpłatne przekazanie na rzecz Laboratorium Diagnostycznego Szpitala prawa własności licencji stanowiskowej wraz z licencją na analizator. | TAK |  |

Gwarancja 36 miesięcy

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim

# Załącznik nr 2 do SIWZ

# PAKIET NR 10

# WYMAGANIA TECHNICZNE

Komora laminarna – 1 szt.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent |  |
| 2. | Nazwa-model/typ |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Rok produkcji | 2012r. |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Komora z pionowym przepływem laminarnym, recyrkulacją, typu BIOHAZARD | TAK |  |
|  | System cyrkulacji powietrza z jedną dmuchawą | TAK |  |
|  | Dwa filtry absolutne HEPA o wydajności min. 99,99% – obszaru pracy i wylotowy | TAK |  |
|  | Szerokość blatu roboczego 117-130 cm | TAK |  |
|  | Głębokość wewnętrzna min. 58 cm | TAK |  |
|  | Maksymalna szerokość zewnętrzna komory 138 cm | TAK |  |
|  | Blat roboczy – pełny (bez otworów), nie dzielony, wyjmowalny | TAK |  |
|  | Wnętrze obszaru pracy - 100% stal nierdzewna wysokiej jakości | TAK |  |
|  | Boki komory – pełne (nie przeszklone) | TAK |  |
|  | Pionowo pochylona szyba frontowa ze szkła wielowarstwowego, przesuwana bezstopniowo | TAK |  |
|  | Wysokość robocza otworu ok. 200 mm | TAK |  |
|  | Czujnik prędkości przepływu powietrza umieszczony poza obszarem pracy | TAK |  |
|  | Funkcja „stand-by” wywoływana po zamknięciu okna frontowego | TAK |  |
|  | Wskaźnik prawidłowości prędkości powietrza w barierze powietrznej | TAK |  |
|  | Wyświetlacz wartości prędkości powietrza w obszarze pracy (w m/s) z alarmem dźwiękowym w przypadku nieprawidłowości | TAK |  |
|  | System autodiagnostyki czujnika prędkości powietrza umożliwiający weryfikacje poprawności pracy przez użytkownika | TAK |  |
|  | Alarm nieprawidłowej pozycji okna | TAK |  |
|  | Podłokietnik na przedramię mocowany na całej długości brzegu obszaru roboczego, wykonany z plastiku | TAK |  |
|  | Lampa UV zamontowana na stałe, umieszczona w górnej części tylnej ściany obszaru roboczego | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem lampy UV podczas pracy | TAK |  |
|  | Gniazda elektryczne 4 szt. /w obudowie bryzgoszczelnej/ | TAK |  |
|  | Poziomowana podstawa komory, regulowana na wysokość | TAK |  |
|  | Osobny obwód elektryczny gniazd wewnętrznych z niezależnym włącznikiem i bezpiecznikiem | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V, 50Hz | TAK |  |
|  | Krzesło z regulowana wysokością dostosowane do pracy z komorą – 2 szt | TAK |  |
|  | Certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego EN 12469 wydany przez uprawnione instytucje: TUV lub LNE. | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim

# Załącznik nr 2 do SIWZ

# PAKIET NR 11

# WYMAGANIA TECHNICZNE

Fotel operatora – 1 szt.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent |  |
| 2. | Nazwa-model/typ |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Rok produkcji | 2012r. |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Regulacja wysokości fotela: 550mm-710mm | TAK |  |
|  | Fotel z napędem elektrycznym | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości podłokietników: do 100mm | TAK |  |
|  | Regulacja obrotu podłokietników w zakresie 360 stopni | TAK |  |
|  | Regulacja ruchu oparcia góra/dół do 100mm | TAK |  |
|  | Regulacja ruchu oparcia przód/tył: do 100mm | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V/115V 50/60Hz | TAK |  |
|  | Waga do 30 kg | TAK |  |
|  | Fotel na 3 kółkach | TAK |  |
|  | Blokada kółek | TAK |  |
|  | Siedzisko, oparcie, podłokietniki z tworzywa łatwego do dezynfekcji | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim