# ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

# PAKIET NR 1

# WYMAGANIA TECHNICZNE

# Respirator transportowy – 1 sztuka

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonawca/Producent |  |
|  | Nazwa-model/typ |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
|  | Rok produkcji | 2007r. |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zasilanie wyłącznie pneumatyczne łącznie ze sterowaniem wszystkimi funkcjami i alarmami | TAK |  |
|  | Niezależna regulacja minutowej objętości oddechowej w zakresie 70-1300 ml i częstotliwości minutowej w zakresie 8-40 oddechów/min, z możliwością prowadzenia pacjentów od ok. 7 kg wagi. | TAK |  |
|  | Zastawka bezpieczeństwa regulowana płynnie na min. 20-60 cm H20 | TAK |  |
|  | Wentylacja - kontrolowana, - wentylacja poprzez tzw. zastawkę ‘demand’, - wentylacja umożliwiająca równoczesne prowadzenie reanimacji (masaż serca), respirator z zapadką umożliwiającą ustawienie optymalnej częstości wentylacji podczas prowadzenia reanimacji. | TAK |  |
|  | Prowadzenie wentylacji typu PEEP/CPAP, zewnętrzny moduł zastawki PEEP regulowanej w zakresie 5-20 cm H20 | TAK |  |
|  | Stosunek wdechu do wydechu regulowany w zakresie 1:3 do 1:1,3 | TAK |  |
|  | Alarmy akustyczny i wzrokowy niskiego ciśnienia zasilania O2, wysokiego i niskiego ciśnienia w drogach oddechowych | TAK |  |
|  | Wentylacja 100% O2 i mix tlenowy do 60% + manometr ciśnienia zintegrowany w respiratorze | TAK |  |
|  | Waga respiratora do 4 kg | TAK |  |
|  | Respirator wyposażony w torbę do przenoszenia z możliwością zawieszenia na ramie noszy, możliwość przenoszenia na ramieniu. Butla aluminiowa 2,7l z reduktorem z przepływomierzem 0-15l z szybkozłączką umieszczona w torbie. | TAK |  |
|  | Zapas 5 butli tlenu | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim