# ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

# PAKIET NR 3

# WYMAGANIA TECHNICZNE

# Zewnętrzny stymulator serca dwujamowy – 5 sztuk

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonawca/Producent |  |
|  | Nazwa-model/typ |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
|  | Rok produkcji | 2007r. |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tryby stymulacji: DDD, DDI, DVI, DOO, VVI, VOO, AAI, AOO | TAK |  |
|  | Podstawowa częstość stymulacji: 30-200 /min | TAK |  |
|  | Szybka stymulacja przedsionków: 80-800 /min | TAK |  |
|  | Amplituda wyjściowa impulsu: Przedsionek: 0.1-20 mA Komora: 0.1-25 mA | TAK |  |
|  | Szerokość impulsu: Przedsionek: 1.0 ms Komora: 1.5 ms | TAK |  |
|  | Czułość: Przedsionek: 0.4-10 mV Komora: 0.8-20 mV | TAK |  |
|  | Odstęp AV: 20-300 ms | TAK |  |
|  | Okres refrakcji: Przedsionek: 150-500 ms Komora: 250 ms | TAK |  |
|  | Ślepy okres refrakcji: 125 ms (po impulsie stymulującym) 75 ms (po wyczutym zdarzeniu) | TAK |  |
|  | Wymiary | Podać |  |
|  | Bateria: standardowa 9 V, alkaiczna lub litowa | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim