# ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

# PAKIET NR 5

# WYMAGANIA TECHNICZNE

# Urządzenie do ogrzewania pacjenta – 4 sztuki

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonawca/Producent |  |
|  | Nazwa-model/typ |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
|  | Rok produkcji | 2007r. |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymiary | Podać |  |
|  | Masa | Podać |  |
|  | Zasilanie 220V 50Hz (10% | TAK |  |
|  | Zakres temperatur pracy 16 - 26(C | TAK |  |
|  | Klasa wodoszczelności min. IPX1 | TAK |  |
|  | Metoda ogrzewania - czyste ciepłe powietrze wdmuchiwane do kocyka przykrywającego pacjenta | TAK |  |
|  | Prędkość wydmuchiwanego powietrza 7 – 9 m/s | TAK |  |
|  | Dokładność ogrzewania min. 1(C | TAK |  |
|  | Zakres zmian temperatury wydmuchiwanego powietrza 36 – 44(C; przynajmniej 4 przedziały temperatur | TAK |  |
|  | Podwójny system zabezpieczeń przed oparzeniem pacjenta | TAK |  |
|  | Czujnik temperatury wydmuchiwanego powietrza na końcu rury (od strony pacjenta) | TAK |  |
|  | Alarm dźwiękowy i wizualny przekroczenia i spadku ustalonej temperatury wydmuchiwanego powietrza | TAK |  |
|  | Alarm dźwiękowy i wizualny odłączenia rury od dmuchawy | TAK |  |
|  | Uchwyt do mocowania na typowym stojaku | TAK |  |
|  | Uchwyt do przenoszenia urządzenia | TAK |  |
|  | Uchwyt do zawieszenia rury | TAK |  |
|  | Pewny i wygodny sposób mocowania rury do portu koca, umożliwiający wzajemne obracanie rury w porcie koca | TAK |  |
|  | Możliwość odłączenia rury bez konieczności otwierania aparatu | TAK |  |
|  | Wbudowany filtr powietrza 0,2m | TAK |  |
|  | Licznik całkowitej pracy urządzenia w godzinach pracy | TAK |  |
|  | Wyświetlacz wskazujący temp. na końcu rury | TAK |  |
|  | Prosta obsługa i konserwacja urządzenia | TAK/Opisać |  |
|  | Szeroki asortyment kocyków jednorazowych na różne partie ciała; dla niemowląt, pediatryczne i dorosłych | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim