# ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

# PAKIET NR 6

# WYMAGANIA TECHNICZNE

## Moduł A - Niszczarka pieluch jednorazowego użytku – 1 szt.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonawca/Producent |  |
|  | Nazwa-model/typ |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
|  | Rok produkcji | 2007r. |

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymiary ok. 1000 (w) x 500 (sz) x 650 (gł) mm | TAK |  |
| 2 | Waga do 90 kg | TAK |  |
| 3 | Wydajność: 2 duże pieluchy na 105 sekundowy cykl pracy lub 4 małe pieluchy dziecięce | TAK |  |
| 4 | Obudowa: Łatwe do demontażu ściany wykonane ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 5 | Bęben: stal nierdzewna | TAK |  |
| 6 | Głowica tnąca: stal nierdzewna | TAK |  |
| 7 | Silnik: jednofazowy | TAK |  |
| 8 | Ochrona przed przeciążeniem: automatyczne bezpieczniki przeciążenia silnika i pompy | TAK |  |
| 9 | Bezpieczniki główne: automatyczne 16 A | TAK |  |
| 10 | Napięcie zasilania: 220-240 V | TAK |  |
| 11 | Zabezpieczenia urządzenia: -Czujnik zamknięcia pokrywy -Czujnik braku wody -Czujnik zablokowania odpływu Zadziałanie któregokolwiek z tych czujników uniemożliwia włączenie urządzenia | TAK |  |
| 12 | Doprowadzenie wody ze standardowej instalacji wodnej poprzez filtr wstępny do zaworu elektromagnetycznego. | TAK |  |
| 13 | Zużycie wody: max. 35 l zimnej wody w czasie 105 sekundowego cyklu | TAK |  |
| 14 | Odprowadzenie ścieków przez własny syfon do standardowej instalacji ściekowej rurą 2” (50 mm) | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.

# WYMAGANIA TECHNICZNE

## Moduł B - Niszczarka naczyń jednorazowego użytku ( kaczki baseny)– 1 szt.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji | 2007r. |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymiary ok. 1000 (w) x 500 (sz) x 600 (gł) mm (+/- 5mm) | TAK |  |
| 2 | Waga do 80 kg | TAK |  |
| 3 | Wydajność: 4 naczynia dowolnego asortymentu na 1 cykl pracy | TAK |  |
| 4 | Obudowa: Łatwe do demontażu ściany wykonane ze stali nierdzewnej, górny panel urządzenia z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości mechanicznej | TAK |  |
| 5 | Bęben: stal nierdzewna, pojemność zbiornika max. 17 litrów | TAK |  |
| 6 | Głowica tnąca: stal nierdzewna | TAK |  |
| 7 | Silnik: jednofazowy max 0,8 kW | TAK |  |
| 8 | Ochrona przed przeciążeniem: automatyczne bezpieczniki przeciążenia silnika i pompy | TAK |  |
| 9 | Bezpieczniki główne: automatyczne 16 A | TAK |  |
| 10 | Napięcie zasilania: 220-240 V | TAK |  |
| 11 | Zabezpieczenia urządzenia: -Czujnik dioda zamknięcia pokrywy -Czujnik dioda braku wody -Czujnik dioda zablokowania odpływu Zadziałanie któregokolwiek z tych czujników uniemożliwia włączenie urządzenia | TAK |  |
| 12 | Doprowadzenie wody ze standardowej instalacji wodnej poprzez filtr wstępny do zaworu elektromagnetycznego. | TAK |  |
| 13 | Zużycie wody: max. 24 l zimnej wody w czasie 1 cyklu; minimalny przepływ 8 litrów/min; czas trwania cyklu max 100 sekund | TAK |  |
| 14 | Odprowadzenie ścieków przez własny syfon do standardowej instalacji ściekowej rurą 2” (50 mm) | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim