# ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ

# PAKIET NR 9

# WYMAGANIA TECHNICZNE

# Negatoskop– 1 sztuka

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonawca/Producent |  |
|  | Nazwa-model/typ |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
|  | Rok produkcji | 2007r. |

| L.p | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Negatoskop dwuklatkowy | TAK |  |
|  | Wymiar ekranu 72x43cm dwie klatki 36x43cm | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V 50Hz | TAK |  |
|  | Regulacja natężenia światła, niezależnie w każdej klatce | TAK |  |
|  | Zakres regulacji 50-100% wart. max. | TAK |  |
|  | Uchwyt do zdjęć rolkowy | TAK |  |
|  | Pozycja pracy: negatoskop stojący z możliwością powieszenia | TAK |  |
|  | Luminancja ≥4000 cd/m² | TAK |  |
|  | Źródła światła Philips lub równoważne 6500 ºK | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim