Załącznik  2

Sprzęt pomiarowy do Działu Diagnostyki Obrazowej

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena Netto | VAT % | Cena brutto | Świadec Dopuszcz. Ważne do … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Densytometr + interface do PC + oprogramowanie doPC - densytometr do pomiaru stopnia zaczernienia filmu Opis RTG z interface do komputera PC oraz oprogramowaniem w języku polskim. Niewielkie wymiary. Wysoka dokładność i powtarzalność pomiarów Zasilanie z sieci do 230 V lub bateryjne. Skład zestawu : - Densytometr z interface do komputera PC - Kabel połączeniowy do komputera PC - CD z oprogramowaniem do komputera w języku polskim - zasilacz sieciowy | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Sensytometr Opis Sensytometr przenośny emitujący światło zielone lub niebieskie . Zasilanie z sieci do 230 V lub bateryjne. 21 stopni zaczernienia. Skład zestawu: - Sensytometr - Zasilacz sieciowy | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Termometr cyfrowy Opis Termometr przeznaczony do sprawdzania temperatury wywoływacza podczas kontroli jakości obróbki filmu. Skala pomiarowa od – 500 C do + 1500 C Dokładność pomiarowa +/- 1 0 C ( - 30 .. + 99,0 0 C) Wskaźnik przyrostu 0,1 0 C. Końcówka pomiarowa wykonana ze stali nierdzewnej. | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Fantom testowy + uchwyt do montażu Opis Fantom kolimacji i osiowości do radiografii Płyta pozwalająca na skontrolowanie zgodności pola świetlnej symulacji z faktycznym polem wiązki rentgenowskiej, osiowości lampy rentgenowskiej , powtarzalności ekspozycji i odwzorowanie obiektów o małym kontraście | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Klin schodkowy Al. ( np. AL. – 11 schodków po 3 mm) Do wykonywania testu powtarzalności , ekspozycji i dawki. | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Siatka testowa do kaset umożliwiająca sprawdzenie przylegania ekranów wzmacniających do błon w kasetach RTG w celu uniknięcia niedokładności obrazu , np.; niewidoczne faktycznie istniejące drobne struktury + fantom ekwiwalentny pacjentowi. | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Fantom ogniska typu STAR w celu określenia rzeczywistej wielkości ogniska. | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Fantom jednorodny do oceny automatycznej kontroli ekspozycji w dwóch częściach o jednakowej grubości ( np.; 2 x 0,5 mm Cu, 2 x 10 mm Al. ) + płyta maskownica / z blachy ołowianej o kształcie wystarczającym do przykrycia kasety o wymiarach 35 x 43 cm. | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Stoper | 1 |  |  |  |  |