# ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

# PAKIET 3

# LARYNGOSKOP ŚWIATŁOWODOWY – 5 KOMPLETÓW

# Producent:

# Kraj pochodzenia:

# Oferowany model:

# Rok produkcji:

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | W zestawie łyżki Macintosh w rozmiarze 2,3,4 oraz rękojeść z ksenonową żarówką | TAK |  |
|  | Zestaw w pudełku z tworzywa | TAK |  |
|  | Ksenonowa żarówka dająca mocne zimne światło>=3000 luxów | TAK |  |
|  | Wymienny moduł światłowodu | TAK |  |
|  | Możliwość sterylizacji łyżki oraz światłowodu w autoklawie - wytrzymałość min 300 cykli sterylizacyjnych | TAK |  |
|  | Gwarancja: min. 24 miesiące | TAK |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.