# ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

# PAKIET 4

# WÓZEK ANESTEZJOLOGICZNY – 1 SZTUKA

# Producent:

# Kraj pochodzenia:

# Oferowany model:

# Rok produkcji:

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Długość: 780 mm (+ 20 mm) | TAK |  |
|  | Szerokość: 670 mm (+ 20 mm) | TAK |  |
|  | Wysokość (do blatu): 1000 mm (+ 20 mm) | TAK |  |
|  | Średnica kół jezdnych: min. 100 mm | TAK |  |
|  | Korpus wózka wykonany z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej lakierem proszkowym | TAK |  |
|  | Blat wózka wykonany z tworzywa ABS ze ściankami z trzech stron | TAK |  |
|  | Dodatkowe listwy boczne do mocowania wyposażenia dodatkowego | TAK |  |
|  | Uchwyt do przetaczania | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w pięć szuflad z uchwytami do otwierania nie wystającymi poza obrys szuflad | TAK |  |
|  | W szufladach zamontowane pojemniki z tworzywa ABS o następujących wymiarach: - 600 x 400 x 50 mm –1 szt. - 600 x 400 x 100 mm – 2 szt. - 600 x 400 x 200 mm – 2 szt. | TAK |  |
|  | Możliwość podziału pojemników odpowiednimi przegrodami w sposób uzależniony od przewożonych materiałów | TAK |  |
|  | W wyposażeniu po dwie przegrody na każdy pojemnik | TAK |  |
|  | Szuflady dopasowane wymiarami do pojemników | TAK |  |
|  | Z tyłu wózka wolna przestrzeń do przewożenia butli tlenowych i innych materiałów medycznych | TAK |  |
|  | Gwarancja: min. 24 miesiące | TAK |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.