# ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

# PAKIET NR 1

# WYMAGANIA TECHNICZNE

# Wiertarka ortopedyczna akumulatorowa – 1 szt.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonawca/Producent |  |
|  | Nazwa-model/typ |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
|  | Rok produkcji | 2007r. |

| L.p | PARAMETR / WARUNEK | Ilość szt. | Warunki wymagane | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wiertarka - napęd | 1 szt. | TAK |  |  |
| 1.1 | Silnik umieszczony w rękojeści pistoletowej |  | TAK |  |  |
| 1.2 | Silniki bezszczotkowe, nie wymagające konserwacji i smarowania |  | TAK |  |  |
| 1.3 | Płynna regulacja obrotów lewo/prawo uruchamiane odrębnymi przyciskami oraz oscylacje |  | TAK |  |  |
| 1.4 | Wybór między wiertarskim a wolnoobrotowym trybem pracy przełącznikiem w napędzie |  | TAK |  |  |
| 1.5 | Maksymalny moment obrotowy min. 3.6Nm w trybie wiertarskim (DRILL) |  | TAK |  |  |
| 1.6 | Maksymalny moment obrotowy min. 16.5Nm w trybie frezowania (REAM) |  | TAK |  |  |
| 1.7 | Obroty wiercenia (DRILL) min. 0÷1100 obr/min na wszystkich nasadkach |  | TAK |  |  |
| 1.8 | Obroty frezowania (REAM) min. 0÷250 obr/min na wszystkich nasadkach |  | TAK |  |  |
| 1.9 | Blokada przycisku przed przypadkowym uruchomieniem |  | TAK |  |  |
| 1.10 | System wymiennych końcówek wiertarskich i rozwiertaków montowanych zatrzaskowo z napędem |  | TAK |  |  |
| 1.11 | Kaniulacja nasadek wiertarskich min. 4 mm |  | TAK |  |  |
| 1.12 | Kaniulacja napędu min. 4.0 mm |  | TAK |  |  |
| 1.13 | Zasilanie wiertarki: akumulatory sterylne i niesterylne o napięciu 9,6V |  | TAK |  |  |
| 1.14 | Akumulatory podłączane do napędu od dołu rękojeści |  | TAK |  |  |
|  | Nasadka wiertarska trójszczękowa typu Jacobs | 1 szt. | TAK |  |  |
| 2.1 | W wyposażeniu kluczyk |  | TAK |  |  |
| 2.2 | Średnica uchwytu min. 6.0 mm |  | TAK |  |  |
|  | Nasadka typu Hudson | 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Nasadka typu Synthes duża | 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Nasadka do drutów Kirschnera | 1 szt. | TAK |  |  |
| 5.1 | Średnica w zakresie 2-4mm |  | TAK |  |  |
| 5.2 | Wyposażona w pałąk do zaciskania drutu |  | TAK |  |  |
| 6 | Ładowarka akumulatorowa | 1 szt. | TAK |  |  |
| 6.1 | Elektroniczna kontrola ładowania |  | TAK |  |  |
| 6.2 | Licznik pełnych cykli naładowania poszczególnych akumulatorów |  | TAK |  |  |
| 6.3 | Wyświetlacz graficzny wskazujący stan ładowania akumulatora (ładowanie, gotowy, do wymiany) oraz graficzne przedstawienie możliwości akumulowania energii przez akumulator |  | TAK |  |  |
| 6.4 | Możliwość jednoczesnego ładowania dwóch akumulatorów niesterylnych oraz dwóch akumulatorów sterylnych |  | TAK |  |  |
| 7 | Puszka sterylna z zamknięciem | 1 szt. | TAK |  |  |
| 7.1 | W komplecie osłona do sterylnego zakładania akumulatorów |  | TAK |  |  |
| 8. | Akumulatory niesterylne | 1 szt. | TAK |  |  |
| 9. | Akumulatory sterylne | 1 szt. | TAK |  |  |
| 10. | Kaseta sterylizacyjna na wszystkie elementy zastawu napędów | 1 szt. | TAK |  |  |

Sporządzić i dołączyć szczegółową specyfikacje cenową wraz z numerami katalogowymi.

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim