# ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

# PAKIET NR 3

# WYMAGANIA TECHNICZNE

# Wiertarka laryngologiczna do operacji uszu – 1 szt.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonawca/Producent |  |
|  | Nazwa-model/typ |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
|  | Rok produkcji | 2007r. |

| L.p | PARAMETR / WARUNEK | Ilość szt. | Warunki wymagane | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw motorowy do zabiegów laryngologicznych | 1 szt. | TAK |  |  |
| 1.1 | Zakres prędkości obrotowych od 5000-40000/min. |  | TAK |  |  |
| 1.2 | Bezszczotkowe, bezwibracyjne silniki do sterylizacji w autoklawie wraz z kablem sterującym |  | TAK |  |  |
| 1.3 | Płynna regulacja szybkości obrotowej silnika |  | TAK |  |  |
| 1.4 | Możliwość zmiany kierunku obrotów |  | TAK |  |  |
| 1.5 | Sygnał akustyczny o zmianie kierunków |  | TAK |  |  |
| 1.6 | Automatyczny układ kontroli temperatury mikrosilnika |  | TAK |  |  |
| 1.7 | Współpraca z dwoma mikrosilnikami |  | TAK |  |  |
| 1.8 | Wbudowana pompa perystaltyczna z regulowanym przepływem |  | TAK |  |  |
| 1.9 | Cztery zakresy prędkości obrotowej |  | TAK |  |  |
|  | Wiertła z końcówką z utwardzonej stali nierdzewnej, diamentem o śr. od 0,5 – 7,0 mm | po 3 szt. | TAK |  |  |
|  | Kątnice i prostnice (rączki kątowe i proste) posiadające zewnętrzny kanał płuczący i odpowiedni stopień redukcji prędkości. Możliwość sterylizacji w autoklawie | po 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Środek konserwujący do części obrotowych motoru w aerozolu z dyszą spryskującą | 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Kosze sterylizacyjne do w/w systemów napędowych i końcówek pracujących | 2 szt. | TAK |  |  |

Sporządzić i dołączyć szczegółową specyfikacje cenową wraz z numerami katalogowymi.

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim