# ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

# PAKIET NR 5

# WYMAGANIA TECHNICZNE

# Zestaw do endoskopowej chirurgii tarczycy oraz przytarczyc– 1 zestaw

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonawca/Producent |  |
|  | Nazwa-model/typ |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
|  | Rok produkcji | 2007r. |

| L.p | PARAMETR / WARUNEK | Ilość szt. | Warunki wymagane | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Optyka teleskopowa z wierzchołkiem ściętym ukośnie pod kątem 300 , Ø ≤ 5 mm, z prostym okularem oraz włóknami światłowodowymi umożliwiającymi transmisję światła, długość maks. 29 cm. | 1 szt. | TAK |  |  |
| 2. | Preparator ssący z wyciętym otworem, tępy długość maks. 21 cm. | 1 szt. | TAK |  |  |
| 3. | Retraktor o szerokości maks. 2 mm, tępy, długość 19 cm. | 1 szt. | TAK |  |  |
| 4. | Retraktor o szerokości maks. 4 mm, tępy, długość 19 cm. | 1 szt. | TAK |  |  |
| 5. | Hak do podwieszania naczyń – elastyczny, długość maks. 21 cm | 1 szt. | TAK |  |  |
| 6. | Retraktor tkankowy długość min. 16 cm, podwójnie zakończony, rozmiar 35 x 10 oraz 21 x 10 mm | 1 szt. | TAK |  |  |
| 7. | Nożyczki – bransze u nasady wygięte w dół, zakrzywione w lewo, monopolarne – obrotowe, rozbieralne, wielorazowego użytku, komplet (tubus, uchwyt bez zapinki, wkład roboczy), średnica 5 mm, długość > 35 cm | 1 szt. | TAK |  |  |
| 8. | Elektroda monopolarna – ssąca, proksymalnie i dystalnie wygięta w dół, średnica 5 mm, długość > 32 cm | 1 szt. | TAK |  |  |
| 9. | Elektroda monopolarna – ssąca, proksymalnie i dystalnie wygięta w dół, igłowa, średnica 5 mm, długość > 32 cm | 1 szt. | TAK |  |  |
| 10 | Uchwyt z zaworem trąbkowym ssąco – płuczący, do rurek ssąco – płucząco – koagulacyjnych o średnicy 5 mm, autoklawowalny | 1 szt. | TAK |  |  |
| 11 | Imadło ergonomiczne, uchwyt ze sprężynowym mechanizmem zaciskającym – stopniowanym, bransze wygięte w prawo, średnica 5 mm, długość min. 33 cm. | 1 szt. | TAK |  |  |
| 12 | Zaciskacz do wiązania węzłów, średnica 5 mm, długość min 35 cm | 1 szt. | TAK |  |  |
| 13 | Klipsy tytanowe, średnio-duże | 160 szt. | TAK |  |  |
| 14 | Klipsownica do klipsów absorbowalnych wielorazowego użytku | 1 szt. | TAK |  |  |
| 15 | Klipsy absorbowalne | 60 szt. | TAK |  |  |
| 16 | Uniwersalne szczypce chwytające typu „papuzi dziób”, bransze u nasady wygięte w dół, zakrzywione w prawo, powierzchnia wewnętrzna bransz ząbkowana, monopolarne – obrotowe, rozbieralne, wielorazowego użytku, komplet (tubus, uchwyt bez zapinki izolowany – metalowy, wkład roboczy), średnica 5 mm, długość >35 cm | 1 szt. | TAK |  |  |
| 17 | Uniwersalne szczypce chwytające typu „papuzi dziób”, bransze u nasady wygięte w dół, zakrzywione w lewo, powierzchnia wewnętrzna bransz ząbkowana, monopolarne – obrotowe, rozbieralne, wielorazowego użytku, komplet (tubus, uchwyt bez zapinki izolowany – metalowy, wkład roboczy), średnica 5 mm, długość > 35 cm | 1 szt. | TAK |  |  |
| 18 | Nożyczki – bransze u nasady wygięte w dół, zakrzywione w prawo, monopolarne – obrotowe, rozbieralne, wielorazowego użytku, komplet (tubus, uchwyt bez zapinki, wkład roboczy), średnica 5 mm, długość > 35 cm | 1 szt. | TAK |  |  |
| 19 | Szczypce preparacyjne i chwytające, bransze u nasady wygięte w dół, szerokość bransz min. 4,8 mm, powierzchnia wewnętrzna bransz gładka – wierzchołki zębate, atraumatyczne, monopolarne – obrotowe, rozbieralne, wielorazowego użytku, komplet (tubus, uchwyt metalowy z zapinką, wkład roboczy), średnica 5 mm, długość >35 cm | 1 szt. | TAK |  |  |
| 20 | Szczypce preparacyjne i chwytające, bransze u nasady wygięte w dół, powierzchnia wewnętrzna bransz ząbkowana – wierzchołek z zębami 2 x 4, monopolarne – obrotowe, rozbieralne, wielorazowego użytku, komplet (tubus, uchwyt metalowy z zapinką, wkład roboczy), średnica 5 mm, długość > 35 cm | 1 szt. | TAK |  |  |

Sporządzić i dołączyć szczegółową specyfikacje cenową wraz z numerami katalogowymi.

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim