# ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

# PAKIET NR 6

# WYMAGANIA TECHNICZNE

# Video - rektoskop operacyjny – 1 szt.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonawca/Producent |  |
|  | Nazwa-model/typ |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
|  | Rok produkcji | 2007r. |

| L.p | PARAMETR / WARUNEK | Ilość szt. | Warunki wymagane | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Optyka teleskopowa z wierzchołkiem ściętym ukośnie pod kątem 300, Ø ≤ 5 mm, z kątowym okularem oraz włóknami światłowodowymi umożliwiającymi transmisję światła | 1 szt. | TAK |  |  |
| 2. | Rektoskop operacyjny, Ø min. 40 mm, długość robocza 15 cm, z uchwytem oraz zaworem insuflacyjnym typu LUER oraz zaworem AIR do czyszczenia kanału optyki | 1 szt. | TAK |  |  |
| 3. | Obturator do rektoskopu operacyjnego | 1 szt. | TAK |  |  |
| 4. | Przyłącze robocze współpracujące z rektoskopem operacyjnym oraz optyką teleskopową, z dwoma kanałami na instrumenty o Ø ≥ 5 mm oraz jednym kanałem na instrumenty o Ø ≥ 12 mm, z podwójnym kompletem uszczelek silikonowych (zewnętrznych i wewnętrznych) oraz zaworem insuflacyjnym typu LUER | 1 szt. | TAK |  |  |
| 5. | Retraktor tkankowy długość min. 16 cm, podwójnie zakończony, rozmiar 45 x 10 oraz 21 x 10 mm | 1 szt. | TAK |  |  |
| 6. | Nożyczki długość robocza 8 cm, ostrze maks. 8 mm | 1 szt. | TAK |  |  |
| 7. | Szczypce chwytające długość robocza 15 cm, mocno ząbkowane | 1 szt. | TAK |  |  |
| 8. | Szczypce chwytające, ciężkie, obydwie bransze ruchome, powierzchnia wewnętrzna bransz ząbkowana, monopolarne – obrotowe, rozbieralne, wielorazowego użytku, komplet (tubus, uchwyt plastikowy bez blokady z przyłączem do koagulacji, wkład roboczy), średnica maks. 3 mm, długość ≤ 20 cm | 1 szt. | TAK |  |  |
| 9. | Nożyczki, obydwie bransze ruchome: ząbkowane, zakrzywione; monopolarne – obrotowe, rozbieralne, wielorazowego użytku, komplet (tubus, uchwyt plastikowy bez blokady z przyłączem do koagulacji, wkład roboczy), średnica maks. 3 mm, długość ≤ 20 cm | 1 szt. | TAK |  |  |
| 10 | Szczypce bipolarne, szerokość bransz maks. 1 mm wielorazowego użytku, komplet (tubus, uchwyt, wkład roboczy), średnica maks. 3 mm, długość ≤ 20 cm | 1 szt. | TAK |  |  |
| 11 | Ramię mocujące do rektoskopu operacyjnego, U-kształtne, min. pięcioprzegubowe, przeguby kulowe zaciskane przy pomocy pojedynczego – centralnego pokrętła, współpracujące z europejskimi stołami operacyjnymi, ergonomiczne, zapewniające bezpieczne mocowanie rektoskopu oraz stabilny obraz, autoklawowalne | 1 szt. | TAK |  |  |

Sporządzić i dołączyć szczegółową specyfikacje cenową wraz z numerami katalogowymi.

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim