# ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ

# PAKIET NR 7

# WYMAGANIA TECHNICZNE

# Kardiomonitor– 5 szt.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonawca/Producent |  |
|  | Nazwa-model/typ |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
|  | Rok produkcji | 2007r. |

| L.p | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monitor typu stacjonarno-transportowego z możliwością odłączenia od zamocowania do ściany | TAK |  |
| 2 | Instalacja monitora na dodatkowym ramieniu lub wysięgniku do ściany | TAK |  |
| 3 | Ciężar do 10 kg | TAK |  |
| 4 | Rączka do przenoszenia | TAK |  |
| 5 | Ekran kolorowy typu TFT, przekątna ekranu powyżej 8,2 cala | TAK |  |
| 6 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |
| 7 | Ilość wyświetlanych krzywych – co najmniej 4 | TAK |  |
| 8 | Zasilanie sieciowe 220V/50Hz | TAK |  |
| 9 | Zasilanie akumulatorowe – czas pracy co najmniej 1 godz. | TAK |  |
| 10 | Parametry mierzone: | TAK |  |
| a) | EKG | TAK |  |
| - | analiza odcinka ST | TAK |  |
| - | wybór z co najmniej 7 odprowadzeń | TAK |  |
| - | wejście zabezpieczone przed impulsem defibrylacyjnym | TAK |  |
| b) | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia | TAK |  |
| - | pomiar na zlecenie ręczne | TAK |  |
| - | pomiar na zlecenie automatyczne, odstępy pomiarowe w zakresie od 1-120 min | TAK |  |
| - | komplet mankietów dla dorosłych do każdego monitora oraz dodatkowo komplet mankietów dla dzieci do dwóch monitorów | TAK |  |
| c) | Saturacja dla dzieci i dorosłych metodą Masimo SET lub tożsamą (potwierdzone odpowiednim certyfikatem) – Nelcor i Novametrix nie będą traktowane jako tożsame. | TAK |  |
| - | wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej, % saturacji, częstość pulsu | TAK |  |
| - | czujnik na palec dla dorosłych dla każdego monitora oraz dodatkowo czujnik na palec dla dzieci dla dwóch monitorów | TAK |  |
| d) | Częstość oddechów mierzona poprzez elektrody EKG | TAK |  |
| - | wyświetlanie wartości cyfrowej oraz fali oddechu | TAK |  |
| - | nadzór bezdechu | TAK |  |
| e) | Temperatura | TAK |  |
| 11. | Trendy | TAK |  |
| - | czas zbierania - 24 godziny | TAK |  |
| - | forma prezentacji – wykresy i tabele | TAK |  |
| - | zapamiętywanie wszystkich monitorowanych parametrów | TAK |  |
| 12. | Alarmy | TAK |  |
| - | ustawianie granic alarmowych dla wszystkich monitorowanych parametrów | TAK |  |

Sporządzić i dołączyć szczegółową specyfikacje cenową wraz z numerami katalogowymi.

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim