# Załącznik nr 8 do SIWZ

# PAKIET NR 8

# WYMAGANIA TECHNICZNE

Defibrylator - 2  szt.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonawca/Producent |  |
|  | Nazwa-model/typ |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
|  | Rok produkcji | 2007r. |

| L.p. | OPIS PARAMETRU, FUNKCJI/WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Defibrylacja dwufazowa | TAK |  |
|  | Zakres wyboru energii w J min. 5 – 200 J | TAK |  |
|  | Ilość stopni dostępności energii defibrylacji zewnętrznej min. 15 | TAK |  |
|  | Czas ładowania do energii 200 J max. 5 sek. | TAK |  |
|  | Defibrylacja ręczna | TAK |  |
|  | Defibrylacja półautomatyczna | TAK |  |
|  | Ekran monitora - kolorowy | TAK |  |
|  | Przekątna ekranu monitora min. 5 cali | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowo - akumulatorowe | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania kardiowersji | TAK |  |
|  | Ciężar max. 7,0 kg | TAK |  |
|  | Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne | podać |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (komunikaty na ekranie i tryb doradczy) | TAK |  |
|  | Monitorowanie EKG | TAK |  |
|  | Monitorowanie EKG min. 3 odpr. | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru tętna min. 20 -300 u./min. | TAK |  |
|  | Stymulacja przezskórna | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania stymulacji w trybach „na żądanie” i asynchronicznym | TAK |  |
|  | Częstotliwość stymulacji w zakresie min. 40 – 150 imp./min. | TAK |  |
|  | Natężenie prądu stymulacji w zakresie min. 10 – 150 mA | TAK |  |

Sporządzić i dołączyć szczegółową specyfikacje cenową wraz z numerami katalogowymi.

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Parametry zaznaczone „tak” lub określone wartością są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim