# ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ

# PAKIET NR 10

# WYMAGANIA TECHNICZNE

# System do prób wysiłkowych

# (oprogramowanie, aparat EKG, cykloergometr)– 1 kpl.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonawca/Producent |  |
|  | Nazwa-model/typ |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
|  | Rok produkcji | 2007r. |

| L.p | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| OPROGRAMOWANIE |
| 1 | Oprogramowanie do prowadzenia prób wysiłkowych z zapisem 12-kanałowego EGK | TAK |  |
| 2 | Polska wersja językowa | TAK |  |
| 3 | Wbudowane protokoły badania: Balke, Chung, Bruce, Naughton, Ellestad | TAK |  |
| 4 | Możliwość tworzenia własnych protokołów badań | TAK |  |
| 5 | Analiza i interpretacja słowna badania | TAK |  |
| 6 | Możliwość uzupełnienia końcowego raportu wybranymi dodatkowymi zapisami EKG | TAK |  |
| 7 | Nieograniczona pamięć badań i zapisów EKG | TAK |  |
| 8 | Uśrednianie krzywych EKG w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 9 | Możliwość automatycznej zmiany mierzonych parametrów – początek i koniec punktów P, QRS, T | TAK |  |
| 10 | Filtry cyfrowe: sieciowe 50Hz, mięśniowe (25, 35Hz), filtry linii izoelektrycznej, filtr Fuzzy+ | TAK |  |
| 11 | Przejrzyste raporty w formacie A4 ze zwykłej drukarki | TAK |  |
| 12 | Sygnał dźwiękowy tętna | TAK |  |
| 13 | Porównywanie 2 krzywych EKG | TAK |  |
| 14 | Zapis długiego EKG (tryb Long – 1,5; 3 lub 9 minut) | TAK |  |
| 15 | System kart pacjenta w tworzonej przez użytkownika w bazie danych | TAK |  |
| 16 | Sterowanie wieloma typami bieżni i cykloergometrów | TAK |  |
| 17 | Praca w sieci z podglądem wyniku badania | TAK |  |
| PRZENOŚNY APARAT EKG |
| 18 | Aparat 3-kanałowy | TAK |  |
| 19 | Ekran graficzny LCD z możliwością podglądu 1 dowolnego odprowadzenia (oraz informacjami tekstowymi o parametrach zapisu i wydruku oraz kontakcie każdej elektrody ze skórą) | TAK |  |
| 20 | Wymiary ekranu min. 70 x 35 mm | TAK |  |
| 21 | Rozdzielczość ekranu (punkty 128 x 64) | TAK |  |
| 22 | Klawiatura kombinowana alfanumeryczna i funkcyjna (typ sms) | TAK |  |
| 23 | Kontrola kontaktu każdej elektrody ze skórą | TAK |  |
| 24 | Zasilanie sieciowo-akumulatorowe | TAK |  |
| 25 | Waga około 2 kg z wbudowanym akumulatorem | TAK |  |
| 26 | Zasilanie 115V/230V, 50-60Hz | TAK |  |
| 27 | Szerokość papieru min. 58 mm | TAK |  |
| 28 | Prędkość przesuwu papieru 5; 10; 25; 50 mm/s | TAK |  |
| 29 | Rejestracja jednoczasowa sygnału EKG z 12 odprowadzeń wg Eithovena, Goldberga, Wilsona | TAK |  |
| 30 | Ilość drukowanych odprowadzeń: 1, 3 | TAK |  |
| 31 | Rejestracja w trybie automatycznym: czas rzeczywisty, czas synchro | TAK |  |
| 32 | Detekcja kardiostymulatorów | TAK |  |
| 33 | Czułość (mm/mV): 2,5; 5; 10; 20 | TAK |  |
| 34 | Filtr zakłóceń sieciowych (Hz) 50-60 | TAK |  |
| 35 | Filtr zakłóceń mięśniowych (Hz) 25; 35 | TAK |  |
| 36 | Filtr izolinii (Hz): 0,125(1,5s); 0,25(0,6s); 0,5(0,3s); 1,5(0,1s) | TAK |  |
| 37 | Sygnał dźwiękowy tętna | TAK |  |
| 38 | Baza danych minimum 6 zapisów EKG w pamięci aparatu | TAK |  |
| 39 | Profil automatyczny | TAK |  |
| 40 | Profil manualny | TAK |  |
| 41 | Możliwość ustawienia minimum 6 własnych profili użytkownika | TAK |  |
| 42 | Tryb LONG (do wykrywania arytmii) | TAK |  |
| 43 | Minimum 3 różne profile Long | TAK |  |
| 44 | Możliwość wykonania kopii badania z pamięci aparatu | TAK |  |
| 45 | Możliwość wpisania do wydruku danych pacjenta | TAK |  |
| 46 | Możliwość wpisania do wydruku danych lekarza lub ośrodka zdrowia | TAK |  |
| 47 | Możliwość rozbudowy o analizę i interpretację (analiza liczbowa, interpretacja słowna, uśrednianie krzywych EKG, 10 sek, tętna) | TAK |  |
| 48 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do komputerowego EKG | TAK |  |
| 49 | Możliwość rozbudowy o zestaw do prowadzenia prób wysiłkowych | TAK |  |
| 50 | Stolik na kółkach do aparatu EKG | TAK |  |
| 51 | Kabel pacjenta do elektrod jednorazowych | TAK |  |
| 52 | Elektrody jednorazowe 200 szt. | TAK |  |
| CYKLOERGOMETR |
| 53 | Komputer treningowy | TAK |  |
| 54 | Elektromagnetyczny system hamowania | TAK |  |
| 55 | Elektroniczny pomiar tętna za pomocą klipsa na ucho ( w zestawie) | TAK |  |
| 56 | Wskaźnik procentowy górnej granicy tętna z optycznym i akustycznym sygnałem ostrzegawczym | TAK |  |
| 57 | Koło zamachowe o masie ok. 10 kg | TAK |  |
| 58 | Regulacja mocy niezależna od prędkości obrotowej | TAK |  |
| 59 | Zakres regulacji mocy 25-400 W w odstępach co 5 W | TAK |  |
| 60 | Ergonomiczne siodełko żelowe | TAK |  |
| 61 | Szybka regulacja siodełka w pionie i w poziomie | TAK |  |
| 62 | Rolki transportowe z przodu, poziomowanie z tyłu | TAK |  |
| 63 | Maksymalne obciążenie: 150 kg | TAK |  |

Sporządzić i dołączyć szczegółową specyfikacje cenową wraz z numerami katalogowymi.

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim