EZ/ZP/71/2012                                                                              	    Załącznik nr 5 do SIWZ
									  (Załącznik nr 1 do Umowy)

# Opis Przedmiotu Zamówienia

# WYMAGANIA TECHNICZNE

ZADANIE NR 5:

Zestaw cięcia i koagulacji tkanek, oparty na technologii noża harmonicznego – 1 kpl.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Numer katalogowy |  |
| 4 | Kraj pochodzenia |  |
| 5 | Rok produkcji |  |

| L.p. | Wymagane minimalne parametry i funkcje | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kompaktowy generator do cięcia i koagulacji tkanek miękkich oparty na technologii noża harmonicznego oraz technologii energii bipolarnej zaawansowanej do termofuzji tkanek. Generator z wbudowanym uniwersalnym magnetycznym gniazdem, automatycznie rozpoznającym rodzaj narzędzia i dostosowujące do niego rodzaj technologii i parametry pracy. Panel przedni z wbudowanym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym (panel dotykowy). Panel tylny z wbudowanym gniazdem USB umożliwiającym aktualizację oprogramowania generatora. Uniwersalne gniazdo podłączenia aktywacji nożnej do obu technologii. Sygnalizacja dźwiękowa trybu pracy generatora z regulowanym poziomem głośności. Zdolność do zamykania naczyń krwionośnych do 7mm włącznie w zależności od zastosowanej technologii. Generator zawierający dwa integralnie przyłączone adaptery służące do instalacji wtyczek starszej generacji narzędzi roboczych | TAK |  |
| 2 | Konektor umożliwiający podłączenie istniejących przetworników piezoelektrycznych technologii ultradźwiękowej do kompaktowego generatora | TAK |  |
| 3 | Konektor umożliwiający podłączenie istniejących nożyc roboczych bipolarnych zaawansowanych Enseal do kompaktowego generatora | TAK |  |
| 4 | Wózek kompatybilny z generatorem, zapewniający umieszczenie i zabezpieczenie generatora, tylny uchwyt umożliwiający nawinięcie kabla zasilającego. Wózek posiada otwór w kolumnie służący do przeprowadzenia kabla sterującego pedałów . Blokada tylnych kół zapewnia unieruchomienie wózka | TAK |  |
| 5 | Pedały aktywacji nożnej dla obu technologii. Pedał lewy- aktywacja MIN dla technologii noża harmonicznego lub aktywacja urządzenia bipolarnego zaawansowanego do termofuzji tkanek. Pedał prawy - aktywacja MAX dla technologii noża harmonicznego, kompatybilny z generatorem | TAK |  |
| 6 | Przetwornik piezoelektryczny z dużym trzpieniem, wytwarzający drgania ultradźwiękowe o zakresie 55,5kHz, kompatybilny z generatorem | TAK |  |
| 7 | Przetwornik piezoelektryczny z małym trzpieniem, wytwarzający drgania ultradźwiękowe o zakresie 55,5kHz, kompatybilny z generatorem | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy