Kielce, dn. 17.08.2012 r.

EZ/ZP/71/2012

Do wszystkich  zainteresowanych

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup i dostawę sprzętu wymienionego w zadaniach od 1 do 7 dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ogólnego, Przychodni Skórno-Wenerologicznej oraz  Wojewódzkiej Poradni Kardiologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Znak sprawy: EZ/ZP/50/2012.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

SPROSTOWANIE -Dotyczy odpowiedzi udzielonej w pytaniu nr 45 - z dnia 16.08.2012 r., jest:

Pytanie nr 45

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 2 diatermie elektrochirurgiczną Valleylab z wyposażeniem wyspecyfikowaną w poniższej tabeli:

| Parametry techniczne: |
| --- |
| 1. Urządzenie mono i bipolarne. |
| 2. Tryby pracy: | Cięcie monopolarne: - tryb czysty - tryb mieszany |
| Koagulacja monopolarna: - tryb kontaktowy - tryb spray |
| Bipolarny: - standard |
| 1. Tryb bipolarny | Moc max. 70 W |
| 2. Cięcie monopolarne tryb czysty | Moc max. 300 W |
| 3. Cięcie monopolarne tryb mieszany | Moc max. 200 W |
| 4. Koagulacja monopolarna tryb kontaktowy | Moc max. 120 W |

| 5. Koagulacja monopolarna tryb natryskowy | Moc max. 120 W |
| --- | --- |
| 6. Minimum trzy indywidualne wyświetlacze cyfrowe do wizualizacji nastawionej mocy oddzielnie dla trybu bipolarnego, cięcia monopolarnego i koagulacji monopolarnej. |
| 7. Zróżnicowany sygnał dźwiękowy dla trybów alarmowych. |
| 8. Zróżnicowany sygnał dźwiękowy dla różnych trybów pracy z możliwością regulacji głośności. |
| 9. Minimum: dwa gniazda urządzenia monopolarnego, jedno gniazdo urządzenia bipolarnego. |
| 10. Minimum: trzy gniazda sterowników nożnych w tym jedno gniazdo zamontowane w części przedniej z możliwością sterowania za pomocą jednego włącznika trybu monopolarnego lub trybu bipolarnego. |
| 11. Włącznik urządzenia zamontowany na panelu przednim. |
| 12. Urządzenie wyposażone w system zabezpieczenia pacjenta przed poparzeniem w polu przylegania płytki biernej. |
| 13. Automatyczny, adaptywny system bezpieczeństwa dla elektrody powrotnej w zakresie min 5-135Ohm |
| 14. Urządzenie wyposażone w system pozwalający dostosować moc urządzenia do zmian impedancji koagulowanej tkanki. |
| 15. Instrukcja użytkowania w języku polskim |
| 16. Gwarancja na urządzenie 24 miesiące |
| 17. Bezpłatna instalacja urządzenia |
| 18. Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie |
| Wyposażenie |
| 19. Włącznik nożny 2-przyciskowy kompatybilny z oferowaną diatermią z możliwości obsługi trybów monopolarnych i bipolarnych, 1 szt. |
| 20. Kabel elektrody neutralnej jednorazowej, dł. 4,6m, kompatybilny z oferowaną diatermią 1 szt |
| 21. Elektroda neutralna jednorazowa dzielona 150cm2, kompatybilna z oferowaną diatermia oraz z systemem zapobiegającemu poparzeniu w miejscu przylegania 50szt. |
| 22. Jednorazowy uchwyt z nożem, dwa przyciski, kabel 4,5m, pakowany sterylnie, kompatybilny z oferowaną diatermią 50 szt. |
| 23. Kabel bipolarny, dł. 4,5m, kompatybilny z oferowaną diatermią 2 szt. |
| 24. Szczypce bipolarne, proste, dł. 190mm, średnica końcówki 1mm, kompatybilne z oferowaną diatermią 2 szt. |

Uzasadnienie: Zaproponowane powyżej rozwiązanie jest bardzo ekonomiczne w eksploatacji, cieszy się wysoką opinią użytkowników oraz niezawodnością.

W odpowiedzi z dnia 16.08.2012 r. błędnie odpowiedziano:

Tak dopuszcza.

W odpowiedzi winno być:

Nie, zgodnie z SIWZ.

i tą odpowiedź należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Z-ca Dyrektora

Ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański