EZ/ZP/41/2018/EK

Załącznik nr 2c do SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

PAKIET NR 3

Zadanie nr 1

Aparat do USG przezklatkowego z oprogramowaniem kardiologicznym– 1 szt.

Nazwa urządzenia, typ, model: …………………………………………………………………………………...……………

Producent: …………………………………………………………………………………...……………………………….

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Minimalne wartości wymagane | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat klasy PREMIUM przeznaczony do badań przezklatkowych pediatrycznych, fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2018 roku, stacjonarny o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii pracy. | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Waga systemu max. 100 kg | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Zakres częstotliwości pracy głowic nie mniejszy niż 1 - 22 MHz ± 1 MHz | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Ilość rzeczywistych kanałów nadawczych TX – min 192 | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Przetwornik cyfrowy min. 16 bit | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Dynamika systemu min. 340 dB | TAK Podać |  | ≤ 340 – 0 pkt >340 - 10 pkt |
|  | Dynamiczne ogniskowanie nadawania min. 8 stref | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalna głębokość obrazowania - min. 42 cm | TAK Podać |  | ≤ 42 – 0 pkt >42 - 10 pkt |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu 2D - min. 1900 obrazów/s ± 1% | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Powiększenie obrazu w stosunku do jego rzeczywistej wielkości na obrazach zamrożonych jak i na zatrzymanych– min. 30 razy | TAK Podać |  | > 30 razy – 15 pkt |
|  | Funkcja HD Zoom – zoom wysokiej rozdzielczości | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Min.4 aktywne gniazda do podłączania głowic obrazowych | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Gniazda postojowe dla głowic obrazowych – min. 2 gniazda | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu ( frame rate ) w obrazowaniu 2D+CD min. 380 obr/sek | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Monitor LCD z matrycą IPS, przekątna ekranu – min. 21” rozdzielczość - min. 1920 x 1080 pikseli | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość obracania i pochylania monitora | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja podnoszenia i obniżania konsoli wraz z monitorem min. 20 cm | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja obrotu konsoli na boki (prawo-lewo). Obracanie panelu sterowania o 180o | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Aparat wyposażony w uchwyty na głowice po obu stronach konsoli/panelu. Możliwość regulacji położenia uchwytów. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Klawiatura alfanumeryczna umieszczona na konsoli operatora. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ekran dotykowy min 10”±15% z przyciskami funkcyjnymi. | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość złożenia i rozłożenia ekranu dotykowego na czas transportu | TAK/NIE |  | TAK - 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Tryby obrazowania: |  |  |  |
|  | B-mode | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (wzmocnienie) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dynamiczne obrazowanie harmoniczne wysokiej rozdzielczości (inne niż wyszczególnione wyżej) służące do poprawy rozdzielczości i kontrastu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Doppler spektralny z falą pulsacyjną (PW-D) z HPRF: automatyczna optymalizacja spektrum – ustawienie wzmocnienia, przesunięcie linii bazowej i ustawienie skali jednym przyciskiem szybkie wybieranie kąta: +60o,0o,-60o jednym przyciskiem zakres regulacji korekcji kąta bramki Dopplerowskiej w zakresie ±90o wielkość bramki Dopplerowskiej min. 0,5 - 24 mm regulacja uchylności bramki Dopplerowskiej min. ±30o wybieralne częstotliwości pracy PW-D min 2-16 MHz pakiet obliczeń automatycznych dla PW-D (automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym oraz zamrożonym) | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Doppler kolorowy: regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego min. ±30o wybierane częstotliwości Dopplera Kolorowego min. 2-16 MHz regulacja ilości map kolorów, min. 16 możliwość odbicia lustrzanego ugięcia bramki Dopplerowskiej na obrazie w czasie rzeczywistym za pomocą jednego przycisku | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość zmiany trybu Dopplera Kolorowego na B-mode na zatrzymanym obrazie za pomocą jednego przycisku | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja wysokiej rozdzielczości (HD) w trybie Dopplera Kolorowego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Power Doppler | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Tryb angiologiczny kierunkowy (Power Doppler Kierunkowy) z możliwością zmian map kolorów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym dwóch ruchomych obrazów w trybie 2D oraz w trybie kolorowego Dopplera | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Doppler Kolorowy o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji przepływów w małych naczyniach | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie naczyń narządów miąższowych (nerki, wątroba) przed i po transplantacji do wizualizacji bardzo wolnych przepływów poniżej 1 cm/sek. w mikronaczyniach pozwalające obrazować przepływy bez artefaktów ruchowych. Możliwość prezentacji kierunku przepływu. | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Tryb Duplex (2D + PWD) | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Tryb Triplex (2D + PWD+CD) | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie kardiologiczne Oprogramowanie zawierające aplikację dla dorosłych i dzieci Tryb M-mode Tryb M-mode z Dopplerem kolorowym Tryb Dopplera ciągłego (CW) Krzywa przebiegu EKG wyświetlana na ekranie | Tak podać |  | Bez punktacji |
|  | Głowice |  |  |  |
|  | Głowica liniowa do badań naczyniowych, małych narządów Częstotliwość pracy: 5 - 15 MHz ± 1 MHz Ilość elementów min. 192 Szerokość pola obrazowania: min. 45 mm (przy wyłączonej opcji obrazowania trapezowego) Wybieralne częstotliwości pracy w trybie: B-mode - min. 4 częstotliwości Obrazowanie harmoniczne – min. 5 częstotliwości Doppler kolorowy – min. 6 częstotliwości | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Głowica convex do badań ogólno-diagnostycznych, wykonana w technologii Single Cristal Częstotliwość pracy: 1 - 9 MHz ± 1 MHz Ilość elementów min. 192 Kąt skanowania: min. 100o Wybieralne częstotliwości pracy w trybie: B-mode - min. 5 częstotliwości Obrazowanie harmoniczne – min. 6 częstotliwości Doppler kolorowy – min. 5 częstotliwości | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie i archiwizacja |  |  |  |
|  | Oprogramowanie wraz z pakietem obliczeniowym do badań : przezklatkowych pediatrycznych, małych narządów, jamy brzusznej, tarczycy, układu mięśniowo szkieletowego, badań naczyniowych, | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie trapezowe oraz rombowe na głowicy liniowej | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie metodą skrzyżowanych ultradźwięków (np. typu SonoCT, CrossBeam, Compound Imaging) | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) – min. 5 000 obrazów | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Archiwizacji sekwencji w czasie rzeczywistym (podczas badania) | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach min: JPEG, TIFF, BMP | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | System archiwizacji z możliwością zapisu w formacie PNG | TAK/ NIE |  | TAK - 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Transmisja danych i obrazów w sieci komputerowej wg standardu DICOM 3.0 obsługująca min. worklist, send, print. | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość eksportowania na nośniki przenośne DVD/CD, Pen-Drive, HDD | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Napęd DVD wbudowany w aparat | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Porty USB 2.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive) –min. 4 porty USB | TAK Podać |  | 4 porty USB – 0 pkt > 4 porty USB - 5 pkt |
|  | Archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku o pojemności min. 500 GB | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość załączenia obrazów do raportu | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wydrukowania raportu z badań bezpośrednio z aparatu | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość eksportu badania na zewnętrzną stację roboczą pracującą na danych przetransformowanych z układu surowych danych RAW DATA. | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie na zewnętrzny komputer umożliwiające obróbkę analizę (pomiary, raporty itp.) obrazów nagranych w aparacie USG i wyeksportowanych w formacie RAW DATA | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Ustawienia wstępne użytkownika (presety) dla aplikacji i głowic min. 400 presetów | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | INNE |  |  |  |
|  | Videoprinter czarno-biały | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Możliwości rozbudowy systemu dostępne na dzień składania ofert | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę mikroconvex do badań pediatrycznych Częstotliwość pracy: 4 - 11 MHz ± 1 MHz Kąt skanowania: min. 120o Wybieralne częstotliwości pracy w trybie: B-mode - min. 5 częstotliwości Obrazowanie harmoniczne – min. 4 częstotliwości Doppler kolorowy – min. 5 częstotliwości | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań pediatrycznych, naczyniowych Częstotliwość pracy: 10 - 22 MHz ± 1 MHz Szerokość pola obrazowego: min. 12 mm Wybieralne częstotliwości pracy w trybie: B-mode - min. 4 częstotliwości Obrazowanie harmoniczne – min. 4 częstotliwości Doppler kolorowy – min. 4 częstotliwości | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę typu „phase array” do badań kardiologicznych wykonaną w technologii Single Cristal Częstotliwość pracy: 1 - 6 MHz ± 1 MHz Kąt skanowania: min. 85o Wybieralne częstotliwości pracy w trybie: B-mode - min. 4 częstotliwości Obrazowanie harmoniczne – min.4 częstotliwości Doppler kolorowy – min. 3 częstotliwości |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę convex z centralnym kanałem biopsyjnym do badań brzusznych, ogólnodiagnostycznych Częstotliwość pracy: 1 - 9 MHz ± 1 MHz Wybieralne częstotliwości pracy w trybie: B-mode - min. 5 częstotliwości Obrazowanie harmoniczne – min. 6 częstotliwości Doppler kolorowy – min. 5 częstotliwości Możliwość wykonywania biopsji pod kątami min.: 00, 50,150 | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do elastografii obejmujące: Obliczanie i wyświetlanie sztywności względnej tkanki w czasie rzeczywistym. Jednoczesne obrazowanie elastogramu i prezentacji B-mode w czasie rzeczywistym Mapowanie elastogramu w skali szarości i kolorze Możliwoś wykonania obliczeń odległości i powierzchni Możliwość obliczenia i wyświetlenia sztywności względnej tkanki w postaci liczbowej Pakiet obliczeniowy umożliwiający pomiar stosunku sztywności zróżnicowanych struktur tkanki Histogramy | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do elastografii typu shear wave (elastografia wiązki poprzecznej) dostępne na głowicy liniowej oraz convex, pozwalające na ocenę stopnia zwłóknienia struktur w sposób bezinwazyjny, z możliwością uzyskania wyniku w kilopaskalach [kPa] | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do fuzji obrazów, umożliwiające łączenie i porównywanie zdjęć USG danego pacjenta z badaniami MR/TK/PET Oprogramowanie dostępne na głowicach:. liniowych, convex , „phase array” | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o fuzję obrazu z wykorzystaniem wirtualnej biopsji z funkcją tracking oraz o fuzję obrazu z wykorzystaniem panoramicznego 3D | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do badań kontrastowych przy użyciu niskiego i wysokiego indeksu mechanicznego | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do oceny stanu sztywności tętnic (pomiary, raport). Analiza właściwości ścian naczyń krwionośnych. Pomiar miejscowej podatności (sztywności) tętnic z wykorzystaniem częstotliwości radiowych (RF). | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Szkolenia |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji. | TAK |  | Bez punktacji |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi…………………………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

................................

Wykonawca

EZ/ZP/41/2018/EK

Załącznik nr 2c do SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

PAKIET NR 3

Zadanie nr 2

Aparat do USG przezklatkowego– 1 szt.

Nazwa urządzenia, typ, model: …………………………………………………………………………………...……………

Producent: …………………………………………………………………………………...……………………………….

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Minimalne wartości wymagane | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat klasy PREMIUM przeznaczony do badań przezklatkowych pediatrycznych, fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2018 roku, stacjonarny o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii pracy. | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Waga systemu max. 100 kg | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Zakres częstotliwości pracy głowic nie mniejszy niż 1 - 22 MHz ± 1 MHz | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Ilość rzeczywistych kanałów nadawczych TX – min 192 | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 5. | Przetwornik cyfrowy min. 16 bit | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 6. | Dynamika systemu min. 340 dB | TAK Podać |  | ≤ 340 – 0 pkt >340 - 10 pkt |
| 7 | Dynamiczne ogniskowanie nadawania min. 8 stref | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 8 | Maksymalna głębokość obrazowania - min. 42 cm | TAK Podać |  | ≤ 42 – 0 pkt >42 - 10 pkt |
| 9 | Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu 2D - min. 1900 obrazów/s ± 1% | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 10 | Powiększenie obrazu w stosunku do jego rzeczywistej wielkości na obrazach zamrożonych jak i na zatrzymanych– min. 30 razy | TAK Podać |  | > 30 razy – 15 pkt |
| 11 | Funkcja HD Zoom – zoom wysokiej rozdzielczości | TAK |  | Bez punktacji |
| 12 | Min.4 aktywne gniazda do podłączania głowic obrazowych | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 13 | Gniazda postojowe dla głowic obrazowych – min. 2 gniazda | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 14 | Częstotliwość odświeżania obrazu ( frame rate ) w obrazowaniu 2D+CD min. 380 obr/sek | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 15 | Monitor LCD z matrycą IPS, przekątna ekranu – min. 21” rozdzielczość - min. 1920 x 1080 pikseli | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 16 | Możliwość obracania i pochylania monitora | TAK |  | Bez punktacji |
| 17 | Regulacja podnoszenia i obniżania konsoli wraz z monitorem min. 20 cm | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 18 | Regulacja obrotu konsoli na boki (prawo-lewo). Obracanie panelu sterowania o 180o | TAK |  | Bez punktacji |
| 19 | Aparat wyposażony w uchwyty na głowice po obu stronach konsoli/panelu. Możliwość regulacji położenia uchwytów. | TAK |  | Bez punktacji |
| 20 | Klawiatura alfanumeryczna umieszczona na konsoli operatora. | TAK |  | Bez punktacji |
| 21 | Ekran dotykowy min 10”±15% z przyciskami funkcyjnymi. | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 22 | Możliwość złożenia i rozłożenia ekranu dotykowego na czas transportu | TAK/NIE |  | TAK - 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 23 | Tryby obrazowania: |  |  |  |
| 24 | B-mode | TAK |  | Bez punktacji |
| 25 | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (wzmocnienie) | TAK |  | Bez punktacji |
| 26 | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach | TAK |  | Bez punktacji |
| 27 | Dynamiczne obrazowanie harmoniczne wysokiej rozdzielczości (inne niż wyszczególnione wyżej) służące do poprawy rozdzielczości i kontrastu. | TAK |  | Bez punktacji |
| 28 | Doppler spektralny z falą pulsacyjną (PW-D) z HPRF: automatyczna optymalizacja spektrum – ustawienie wzmocnienia, przesunięcie linii bazowej i ustawienie skali jednym przyciskiem szybkie wybieranie kąta: +60o,0o,-60o jednym przyciskiem zakres regulacji korekcji kąta bramki Dopplerowskiej w zakresie ±90o wielkość bramki Dopplerowskiej min. 0,5 - 24 mm regulacja uchylności bramki Dopplerowskiej min. ±30o wybieralne częstotliwości pracy PW-D min 2-16 MHz pakiet obliczeń automatycznych dla PW-D (automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym oraz zamrożonym) | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 29 | Doppler kolorowy: regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego min. ±30o wybierane częstotliwości Dopplera Kolorowego min. 2-16 MHz regulacja ilości map kolorów, min. 16 możliwość odbicia lustrzanego ugięcia bramki Dopplerowskiej na obrazie w czasie rzeczywistym za pomocą jednego przycisku | TAK |  | Bez punktacji |
| 30 | Możliwość zmiany trybu Dopplera Kolorowego na B-mode na zatrzymanym obrazie za pomocą jednego przycisku | TAK |  | Bez punktacji |
| 31 | Funkcja wysokiej rozdzielczości (HD) w trybie Dopplera Kolorowego | TAK |  | Bez punktacji |
| 32 | Power Doppler | TAK |  | Bez punktacji |
| 33 | Tryb angiologiczny kierunkowy (Power Doppler Kierunkowy) z możliwością zmian map kolorów | TAK |  | Bez punktacji |
| 34 | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym dwóch ruchomych obrazów w trybie 2D oraz w trybie kolorowego Dopplera | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 35 | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Doppler Kolorowy o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji przepływów w małych naczyniach | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 36 | Obrazowanie naczyń narządów miąższowych (nerki, wątroba) przed i po transplantacji do wizualizacji bardzo wolnych przepływów poniżej 1 cm/sek. w mikronaczyniach pozwalające obrazować przepływy bez artefaktów ruchowych. Możliwość prezentacji kierunku przepływu. | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 37 | Tryb Duplex (2D + PWD) | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 38 | Tryb Triplex (2D + PWD+CD) | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 39 | Głowice |  |  |  |
| 40 | Głowica liniowa do badań naczyniowych, małych narządów Częstotliwość pracy: 5 - 15 MHz ± 1 MHz Ilość elementów min. 192 Szerokość pola obrazowania: min. 45 mm (przy wyłączonej opcji obrazowania trapezowego) Wybieralne częstotliwości pracy w trybie: B-mode - min. 4 częstotliwości Obrazowanie harmoniczne – min. 5 częstotliwości Doppler kolorowy – min. 6 częstotliwości | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 41 | Głowica convex do badań ogólno-diagnostycznych, wykonana w technologii Single Cristal Częstotliwość pracy: 1 - 9 MHz ± 1 MHz Ilość elementów min. 192 Kąt skanowania: min. 100o Wybieralne częstotliwości pracy w trybie: B-mode - min. 5 częstotliwości Obrazowanie harmoniczne – min. 6 częstotliwości Doppler kolorowy – min. 5 częstotliwości |  |  | Bez punktacji |
| 42 | Oprogramowanie i archiwizacja |  |  |  |
| 43 | Oprogramowanie wraz z pakietem obliczeniowym do badań : przezklatkowych pediatrycznych, małych narządów, jamy brzusznej, tarczycy, układu mięśniowo szkieletowego, badań naczyniowych, | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 44 | Obrazowanie trapezowe oraz rombowe na głowicy liniowej | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 45 | Oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 46 | Obrazowanie metodą skrzyżowanych ultradźwięków (np. typu SonoCT, CrossBeam, Compound Imaging) | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 47 | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) – min. 5 000 obrazów | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 48 | Archiwizacji sekwencji w czasie rzeczywistym (podczas badania) | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 49 | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 50 | System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach min: JPEG, TIFF, BMP | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 51 | System archiwizacji z możliwością zapisu w formacie PNG | TAK/ NIE |  | TAK - 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 52 | Transmisja danych i obrazów w sieci komputerowej wg standardu DICOM 3.0 obsługująca min. worklist, send, print. | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 53 | Możliwość eksportowania na nośniki przenośne DVD/CD, Pen-Drive, HDD | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 54 | Napęd DVD wbudowany w aparat | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 55 | Porty USB 2.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive) –min. 4 porty USB | TAK Podać |  | 4 porty USB – 0 pkt > 4 porty USB - 5 pkt |
| 56 | Archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku o pojemności min. 500 GB | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 57 | Możliwość załączenia obrazów do raportu | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 58 | Możliwość wydrukowania raportu z badań bezpośrednio z aparatu | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 59 | Możliwość eksportu badania na zewnętrzną stację roboczą pracującą na danych przetransformowanych z układu surowych danych RAW DATA. | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 60 | Oprogramowanie na zewnętrzny komputer umożliwiające obróbkę analizę (pomiary, raporty itp.) obrazów nagranych w aparacie USG i wyeksportowanych w formacie RAW DATA | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 61 | Ustawienia wstępne użytkownika (presety) dla aplikacji i głowic min. 400 presetów | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 62 | INNE |  |  |  |
| 63 | Videoprinter czarno-biały | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 64 | Możliwości rozbudowy systemu dostępne na dzień składania ofert |  |  |  |
| 65 | Możliwość rozbudowy o głowicę mikroconvex do badań pediatrycznych Częstotliwość pracy: 4 - 11 MHz ± 1 MHz Kąt skanowania: min. 120o Wybieralne częstotliwości pracy w trybie: B-mode - min. 5 częstotliwości Obrazowanie harmoniczne – min. 4 częstotliwości Doppler kolorowy – min. 5 częstotliwości | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 66 | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań pediatrycznych, naczyniowych Częstotliwość pracy: 10 - 22 MHz ± 1 MHz Szerokość pola obrazowego: min. 12 mm Wybieralne częstotliwości pracy w trybie: B-mode - min. 4 częstotliwości Obrazowanie harmoniczne – min. 4 częstotliwości Doppler kolorowy – min. 4 częstotliwości | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 67 | Możliwość rozbudowy o głowicę typu „phase array” do badań kardiologicznych wykonaną w technologii Single Cristal Częstotliwość pracy: 1 - 6 MHz ± 1 MHz Kąt skanowania: min. 85o Wybieralne częstotliwości pracy w trybie: B-mode - min. 4 częstotliwości Obrazowanie harmoniczne – min.4 częstotliwości Doppler kolorowy – min. 3 częstotliwości |  |  |  |
| 68 | Możliwość rozbudowy o głowicę convex z centralnym kanałem biopsyjnym do badań brzusznych, ogólnodiagnostycznych Częstotliwość pracy: 1 - 9 MHz ± 1 MHz Wybieralne częstotliwości pracy w trybie: B-mode - min. 5 częstotliwości Obrazowanie harmoniczne – min. 6 częstotliwości Doppler kolorowy – min. 5 częstotliwości Możliwość wykonywania biopsji pod kątami min.: 00, 50,150 | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 69 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie kardiologiczne Oprogramowanie zawierające aplikację dla dorosłych i dzieci Tryb M-mode Tryb M-mode z Dopplerem kolorowym Tryb Dopplera ciągłego (CW) Krzywa przebiegu EKG wyświetlana na ekranie | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 70 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do elastografii obejmujące: Obliczanie i wyświetlanie sztywności względnej tkanki w czasie rzeczywistym. Jednoczesne obrazowanie elastogramu i prezentacji B-mode w czasie rzeczywistym Mapowanie elastogramu w skali szarości i kolorze Możliwoś wykonania obliczeń odległości i powierzchni Możliwość obliczenia i wyświetlenia sztywności względnej tkanki w postaci liczbowej Pakiet obliczeniowy umożliwiający pomiar stosunku sztywności zróżnicowanych struktur tkanki Histogramy | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 71 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do elastografii typu shear wave (elastografia wiązki poprzecznej) dostępne na głowicy liniowej oraz convex, pozwalające na ocenę stopnia zwłóknienia struktur w sposób bezinwazyjny, z możliwością uzyskania wyniku w kilopaskalach [kPa] | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 72 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do fuzji obrazów, umożliwiające łączenie i porównywanie zdjęć USG danego pacjenta z badaniami MR/TK/PET Oprogramowanie dostępne na głowicach:. liniowych, convex , „phase array” | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 73 | Możliwość rozbudowy o fuzję obrazu z wykorzystaniem wirtualnej biopsji z funkcją tracking oraz o fuzję obrazu z wykorzystaniem panoramicznego 3D | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 74 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do badań kontrastowych przy użyciu niskiego i wysokiego indeksu mechanicznego | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 75 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do oceny stanu sztywności tętnic (pomiary, raport). Analiza właściwości ścian naczyń krwionośnych. Pomiar miejscowej podatności (sztywności) tętnic z wykorzystaniem częstotliwości radiowych (RF). | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 76 | Szkolenia | Tak |  |  |
| 77 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji | TAK |  | Bez punktacji |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi…………………………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

................................

Wykonawca