# ZAŁACZNIK NR 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE

Urządzenie do podciśnieniowej terapii ran – 1 kpl.

| lp | opis | podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

| Lp. | Wymagane minimalne parametry i funkcje | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ (potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do podciśnieniowego leczenia ran NPWT – oparty na metodzie leczenia wilgotnej Chariker-Jetter | tak, podać typ i producenta |  |
| 2 | Przelewowy filtr antybakteryjny | tak |  |
| 3 | Możliwość wstrzymania pracy pompy | tak |  |
| 4 | Maksymalne podciśnienie 200 mmHg | tak, podać |  |
| 5 | Wydajność ssania ok. 8 l/min | tak, podać |  |
| 6 | Ciężar nie więcej niż 2 kg | tak, podać |  |
| 7 | Dodatkowe zasilanie z akumulatora | tak |  |
| 8 | Akumulator wodoro-niklowy | tak |  |
| 9 | Czas ładowania nie więcej niż 5 godzin | tak, podać |  |
| 10 | Blokada klawiatury | tak |  |
| 11 | Możliwość alarmowania o zagrożeniu z możliwością wstrzymania alarmu | tak |  |
| 12 | Zestawy drenów i opatrunków w całości | tak |  |
| 13 | 20 kompletów akcesoriów do założenia ssania łącznie z kanistrami (od 250 cm3 do 800 cm3) | tak |  |
| 14 | Przedmiot oferty będzie fabrycznie nowy | tak |  |
| 15 | Przedmiot oferty jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów | tak |  |

Do oferty należy dołączyć folder oferowanego urządzenia w języku polskim umożliwiający w pełni dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

Sporządzić i dołączyć do oferty szczegółową specyfikację cenową.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi: .................................................................................