# ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

# PAKIET NR 3

# WYMAGANIA TECHNICZNE

# Wyciąg prosty – 1  szt.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonawca/Producent |  |
|  | Nazwa-model/typ |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
|  | Rok produkcji | 2009r./2010r. |

| L.p | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szer. 120 cm, gł. 80 cm, wys. mniej niż 260 cm, | TAK |  |
| 2 | Okno: szkło hartowane, ruchome z zastosowaniem przeciwwagi, systemem zabezpieczającym przed samoopadaniem połączony z systemem maksymalnego otwarcia okna | TAK |  |
| 3 | Podświetlana komora | TAK |  |
| 4 | Blat wykonany z durconu | TAK |  |
| 5 | Zlewik umieszczony w blacie dygestorium | TAK |  |
| 6 | Wylewka wody umieszczona w komorze | TAK |  |
| 7 | Zasilanie: 230V 50 Hz | TAK |  |
| 8 | Alarm kontroli przepływu powietrza | TAK |  |
| 9 | Szafka wentylowana na odczynniki | TAK |  |

Gwarancja 36 miesięcy

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim