# ZAŁACZNIK NR 3 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE

Sprzęt komputerowy:

Komputer 1 – 16 szt., Komputer 2 – 6 szt., Komputer 3 – 2 szt., Drukarka – 16 szt., Drukarka z 3 podajnikami – 8 szt., Switch sieciowy HP ProCurve 2810-24G – 2 szt., Switch sieciowy HP ProCurve 2810-48G – 2 szt.

| lp | opis | podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

| Lp. | Nazwa elementu (parametru) | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ (potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| KOMPUTER 1 – 16 szt. |
| 1 | Płyta główna | Zaprojektowana na zlecenie producenta jednostki centralnej komputera i trwale oznaczona jego logo, wyposażona w 1 złącze PCI Express x16 niski profil, 1 wolne złącza PCI niski profil, 4 złącza DIMM, obsługa do 16GB DDR3 pamięci RAM, min. 2 złącza SATA, 1 złącze eSATA; Wspomagająca technologię wielowątkowości oraz wielordzeniowości; Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, a także umożliwiająca: a) monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersje, BIOS płyty głównej; b) zdalną konfigurację ustawień BIOS, c) zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; d) zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. e) technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) |  |
| 2 | Chipset | Rekomendowany przez producenta procesora, min. Q45 lub równoważny |  |
| 3 | Procesor | Procesor klasy x86 dwurdzeniowy, minimalne taktowanie 2,9GHz, min. FSB 1066, cache min. 3MB |  |
| 4 | Pamięć RAM | 4GB DDR3 1333MHz (2x2048MB) |  |
| 5 | Dysk twardy | Min. 160 GB SATAII 7200rpm, 8MB pamięci Cache |  |
| 6 | Karta graficzna | Zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci systemowej do min. 256MB, np. Intel GMA X4500 lub równoważna |  |
| 7 | Karta dźwiękowa | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (min. ADI 1984A), wewnętrzny głośnik w obudowie komputera |  |
| 8 | Karta sieciowa | 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą umożliwiająca zdalny dostęp do komputera z poziomu konsoli zarządzająco – diagnostycznej producenta komputera. Dołączony kabel podłączeniowy 2xRJ45 UTP kat.6 dł.3m |  |
| 9 | Porty | Wbudowane: 1 x LPT; 1 x RS232, 1 x VGA, 1 x eSATA, 1 x DisplayPort; min. 9 x USB, w tym 8 portów wyprowadzonych na zewnątrz komputera: min. 2 z przodu obudowy i 6 z tyłu, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. |  |
| 10 | Klawiatura | Klawiatura USB z czytnikiem smartcard w układzie QWERTY – trwale oznaczona logo producenta jednostki centralnej |  |
| 11 | Mysz | Mysz laserowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000dpi – trwale oznaczona logo producenta |  |
| 12 | Napęd optyczny | Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt |  |
| 13 | Obudowa | Małogabarytowa typu small form factor, fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym i poziomym napędy optyczne typu Slim, opcjonalne napędy FDD lub czytniki kart multimedialnych Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych); Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta komputera; Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). - Ochrona przed nieautoryzowanym dostępem do wnętrza komputera: Kensington MemorySaver z opcją Single-Key. Zasilacz o mocy 235W i wydajności 88% W obudowę komputera musi być wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować: Przebieg procedury POST Sum kontrolnych BIOSu Awarii procesora lub pamięci podręcznej procesora Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCI, kontrolera Video, dysku twardego, płyty głównej, kontrolera USB |  |
| 14 | System operacyjny | Microsoft Windows 7 Professional PL 32-bit wraz z preinstalowanym fabrycznie systemem Microsoft Windows XP Professional PL z Service Pack 3, zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączony nośnik z oprogramowaniem |  |
| 15 | Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Dołączony nośnik ze sterownikami. |  |
| 16 | BIOS | Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych , informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci, obsadzeniu slotów PCI. Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnich portów. Możliwość zmiany trybu pracy dysku twardego: na pracę zapewniającą największą wydajność, na pracę zmniejszającą poziom hałasu generowanego przez dysk twardy. Możliwość zablokowania zapisu na dyskietki |  |
| 17 | Dodatkowe oprogramowanie | 1.)Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej: Informowanie administratora o otwarciu obudowy Zdalne zablokowanie stacji dysków, portów szeregowych, równoległych, USB, Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na pojedynczym komputerze a także na grupie komputerów w tym samym czasie, Zdalną konfigurację BIOS w czasie rzeczywistym, w tym co najmniej ustawienie hasła, wpisanie unikalnego numeru nadanego przez użytkownika, sekwencji startowej, włączenia/wyłączenia portów USB, włączenia/wyłączenia karty dźwiękowej, Zdalne wyłączanie oraz restart komputera w sieci, Otrzymywanie informacji WMI – Windows Management Interface, Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS Monitorowanie i alertowanie parametrów termicznych, wolnego miejsca na dyskach twardych. Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym, Zdalne przejęcie konsoli tekstowej stacji roboczej przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym, Musi umożliwiać ustawienie sposobu informowania o zaistnieniu zdarzenia poprzez (po stronie serwera) automatyczne uruchomienie zaplanowanej wcześniej akcji, wysłanie raportu zawierającego między innymi numer seryjny komputera i opis błędu na wskazany adres poczty elektronicznej 2.) – Novell ZENworks Endpoint Security Management 4.1 1-Device License + 1-Year Standard Maintenance - Novell ZENworks Application Virtualization 8 Instance/User License + 1-Year Standard Maintenance 3.) ESET NOD32 Smart Security Business Edition na 3 lata |  |
| 18 | Inne | Przygotowanie komputera do pracy w sieci Zamawiającego, w tym : - podłączenie do serwerów oprogramowania medycznego (Infomedica, system obrazowania RTG) - zwirtualizowanie aplikacji Oracle Client, pakietu biurowego Office (Open), przeglądarek plików Excel, Word, Powerpoint, Adobe Reader, Internet Explorer za pomocą ZAV - konfiguracja polityki bezpieczeństwa stacji roboczej za pomocą ZESM W/w prace muszą być wykonane przez certyfikowanego inżyniera firmy NOVELL w zakresie oprogramowania Novell ZENworks. Załączyć dokument na potwierdzenie uprawnień. |  |
| 19 | Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z zainstalowanym systemem operacyjnym (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 23dB (załączyć oświadczenie producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez niezależną akredytowaną jednostkę) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej |  |
| 20 | Gwarancja | 5-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym. Uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego przez cały okres działania gwarancji. |  |
| 21 | Wsparcie techniczne producenta | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. |  |
| 22 | Monitor |  |  |
|  | Typ ekranu | Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 20” |  |
|  | Rozmiar plamki | Max. 0,258 mm |  |
|  | Jasność | Min. 300 cd/m2 |  |
|  | Kontrast | Min. 1000:1 (2000:1 dynamiczny) |  |
|  | Kąty widzenia (pion/poziom) | Min. 160/170 stopni |  |
|  | Czas reakcji matrycy | Min. 5 ms |  |
|  | Rozdzielczość maksymalna | 1680 x 1050 przy 60Hz |  |
|  | Częstotliwość odświeżania poziomego | Min. 30 – 83 kHz |  |
|  | Częstotliwość odświeżania pionowego | Min. 56 – 76 Hz |  |
|  | Powłoka powierzchni ekranu | Przeciwodblaskowa z utwardzeniem 3H |  |
|  | Podświetlenie | System podświetlenia CCFL |  |
|  | Zakres pochylenia monitora | Od -4° do +21° |  |
|  | Zakres obrotu monitora | ± 45° |  |
|  | PIVOT | Tak |  |
|  | Wydłużenie w pionie | Maksymalnie 100 mm |  |
|  | Bezpieczeństwo | Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot |  |
|  | Waga bez podstawy | Maksymalnie 5,2 kg |  |
|  | Złącze | 15-stykowe złącze D-Sub, złącze DVI-D, 4 porty USB 2.0 |  |
|  | Gwarancja | 5 lat na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem |  |
|  | Certyfikaty | TCO 03, |  |
|  | Inne | Monitor musi posiadać trwałe oznaczenie logo producenta jednostki centralnej |  |
| KOMPUTER 2 – 6 szt. |
| 1 | Płyta główna | Zaprojektowana na zlecenie producenta jednostki centralnej komputera i trwale oznaczona jego logo, wyposażona w 1 złącze PCI Express x16 niski profil, 1 wolne złącza PCI niski profil, 4 złącza DIMM, obsługa do 16GB DDR3 pamięci RAM, min. 2 złącza SATA, 1 złącze eSATA; Wspomagająca technologię wielowątkowości oraz wielordzeniowości; Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, a także umożliwiająca: a) monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersje, BIOS płyty głównej; b) zdalną konfigurację ustawień BIOS, c) zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; d) zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. e) technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) |  |
| 2 | Chipset | Rekomendowany przez producenta procesora, min. Q45 lub równoważny |  |
| 3 | Procesor | Procesor klasy x86 dwurdzeniowy, minimalne taktowanie 2,9GHz, min. FSB 1066, cache min. 3MB |  |
| 4 | Pamięć RAM | 4GB DDR3 1333MHz (2x2048MB) |  |
| 5 | Dysk twardy | Min. 160 GB SATAII 7200rpm, 8MB pamięci Cache |  |
| 6 | Karta graficzna | Zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci systemowej do min. 256MB, np. Intel GMA X4500 lub równoważna |  |
| 7 | Karta dźwiękowa | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (min. ADI 1984A), wewnętrzny głośnik w obudowie komputera |  |
| 8 | Karta sieciowa | 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą umożliwiająca zdalny dostęp do komputera z poziomu konsoli zarządzająco – diagnostycznej producenta komputera. Dołączony kabel podłączeniowy 2xRJ45 UTP kat.6 dł.3m |  |
| 9 | Porty | Wbudowane: 1 x LPT; 1 x RS232, 1 x VGA, 1 x eSATA, 1 x DisplayPort; min. 9 x USB, w tym 8 portów wyprowadzonych na zewnątrz komputera: min. 2 z przodu obudowy i 6 z tyłu, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. |  |
| 10 | Klawiatura | Klawiatura USB z czytnikiem smartcard w układzie QWERTY – trwale oznaczona logo producenta jednostki centralnej |  |
| 11 | Mysz | Mysz laserowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000dpi – trwale oznaczona logo producenta |  |
| 12 | Napęd optyczny | Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt |  |
| 13 | Obudowa | Małogabarytowa typu small form factor, fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym i poziomym napędy optyczne typu Slim, opcjonalne napędy FDD lub czytniki kart multimedialnych Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych); Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta komputera; Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). - Ochrona przed nieautoryzowanym dostępem do wnętrza komputera: Kensington MemorySaver z opcją Single-Key. Zasilacz o mocy 235W i wydajności 88% W obudowę komputera musi być wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować: Przebieg procedury POST Sum kontrolnych BIOSu Awarii procesora lub pamięci podręcznej procesora Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCI, kontrolera Video, dysku twardego, płyty głównej, kontrolera USB |  |
| 14 | System operacyjny | Microsoft Windows 7 Professional PL 32-bit wraz z preinstalowanym fabrycznie systemem Microsoft Windows XP Professional PL z Service Pack 3, zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączony nośnik z oprogramowaniem |  |
| 15 | Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Dołączony nośnik ze sterownikami. |  |
| 16 | BIOS | Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych , informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci, obsadzeniu slotów PCI. Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnich portów. Możliwość zmiany trybu pracy dysku twardego: na pracę zapewniającą największą wydajność, na pracę zmniejszającą poziom hałasu generowanego przez dysk twardy. Możliwość zablokowania zapisu na dyskietki |  |
| 17 | Dodatkowe oprogramowanie | 1.)Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej: Informowanie administratora o otwarciu obudowy Zdalne zablokowanie stacji dysków, portów szeregowych, równoległych, USB, Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na pojedynczym komputerze a także na grupie komputerów w tym samym czasie, Zdalną konfigurację BIOS w czasie rzeczywistym, w tym co najmniej ustawienie hasła, wpisanie unikalnego numeru nadanego przez użytkownika, sekwencji startowej, włączenia/wyłączenia portów USB, włączenia/wyłączenia karty dźwiękowej, Zdalne wyłączanie oraz restart komputera w sieci, Otrzymywanie informacji WMI – Windows Management Interface, Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS Monitorowanie i alertowanie parametrów termicznych, wolnego miejsca na dyskach twardych. Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym, Zdalne przejęcie konsoli tekstowej stacji roboczej przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym, Musi umożliwiać ustawienie sposobu informowania o zaistnieniu zdarzenia poprzez (po stronie serwera) automatyczne uruchomienie zaplanowanej wcześniej akcji, wysłanie raportu zawierającego między innymi numer seryjny komputera i opis błędu na wskazany adres poczty elektronicznej 2.) – Novell ZENworks Endpoint Security Management 4.1 1-Device License + 1-Year Standard Maintenance - Novell ZENworks Application Virtualization 8 Instance/User License + 1-Year Standard Maintenance 3.) ESET NOD32 Smart Security Business Edition na 3 lata 4.) MS Office 2007 Basic PL OEM |  |
| 18 | Inne | Przygotowanie komputera do pracy w sieci Zamawiającego, w tym : - podłączenie do serwerów oprogramowania medycznego (Infomedica, system obrazowania RTG) - zwirtualizowanie aplikacji Oracle Client, pakietu biurowego Office (Open), przeglądarek plików Excel, Word, Powerpoint, Adobe Reader, Internet Explorer za pomocą ZAV - konfiguracja polityki bezpieczeństwa stacji roboczej za pomocą ZESM W/w prace muszą być wykonane przez certyfikowanego inżyniera firmy NOVELL w zakresie oprogramowania Novell ZENworks. Załączyć dokument na potwierdzenie uprawnień. |  |
| 19 | Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z zainstalowanym systemem operacyjnym (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 23dB (załączyć oświadczenie producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez niezależną akredytowaną jednostkę) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej |  |
| 20 | Gwarancja | 5-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym. Uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego przez cały okres działania gwarancji. |  |
| 21 | Wsparcie techniczne producenta | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. |  |
| 22 | Monitor |  |  |
|  | Typ ekranu | Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 20” |  |
|  | Rozmiar plamki | Max. 0,258 mm |  |
|  | Jasność | Min. 300 cd/m2 |  |
|  | Kontrast | Min. 1000:1 (2000:1 dynamiczny) |  |
|  | Kąty widzenia (pion/poziom) | Min. 160/170 stopni |  |
|  | Czas reakcji matrycy | Min. 5 ms |  |
|  | Rozdzielczość maksymalna | 1680 x 1050 przy 60Hz |  |
|  | Częstotliwość odświeżania poziomego | Min. 30 – 83 kHz |  |
|  | Częstotliwość odświeżania pionowego | Min. 56 – 76 Hz |  |
|  | Powłoka powierzchni ekranu | Przeciwodblaskowa z utwardzeniem 3H |  |
|  | Podświetlenie | System podświetlenia CCFL |  |
|  | Zakres pochylenia monitora | Od -4° do +21° |  |
|  | Zakres obrotu monitora | ± 45° |  |
|  | PIVOT | Tak |  |
|  | Wydłużenie w pionie | Maksymalnie 100 mm |  |
|  | Bezpieczeństwo | Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot |  |
|  | Waga bez podstawy | Maksymalnie 5,2 kg |  |
|  | Złącze | 15-stykowe złącze D-Sub, złącze DVI-D, 4 porty USB 2.0 |  |
|  | Gwarancja | 5 lat na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem |  |
|  | Certyfikaty | TCO 03, |  |
|  | Inne | Monitor musi posiadać trwałe oznaczenie logo producenta jednostki centralnej |  |
| KOMPUTER 3 – 2 szt. |
| 1 | Płyta główna | Zaprojektowana na zlecenie producenta jednostki centralnej komputera i trwale oznaczona jego logo, wyposażona w 1 złącze PCI Express x16 niski profil, 1 wolne złącza PCI niski profil, 4 złącza DIMM, obsługa do 16GB DDR3 pamięci RAM, min. 2 złącza SATA, 1 złącze eSATA; Wspomagająca technologię wielowątkowości oraz wielordzeniowości; Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, a także umożliwiająca: a) monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersje, BIOS płyty głównej; b) zdalną konfigurację ustawień BIOS, c) zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; d) zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. e) technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) |  |
| 2 | Chipset | Rekomendowany przez producenta procesora, min. Q45 lub równoważny |  |
| 3 | Procesor | Procesor klasy x86 dwurdzeniowy, minimalne taktowanie 2,9GHz, min. FSB 1066, cache min. 3MB |  |
| 4 | Pamięć RAM | 4GB DDR3 1333MHz (2x2048MB) |  |
| 5 | Dysk twardy | Min. 160 GB SATAII 7200rpm, 8MB pamięci Cache |  |
| 6 | Karta graficzna | Zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci systemowej do min. 256MB, np. Intel GMA X4500 lub równoważna |  |
| 7 | Karta dźwiękowa | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (min. ADI 1984A), wewnętrzny głośnik w obudowie komputera |  |
| 8 | Karta sieciowa | 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą umożliwiająca zdalny dostęp do komputera z poziomu konsoli zarządzająco – diagnostycznej producenta komputera. Dołączony kabel podłączeniowy 2xRJ45 UTP kat.6 dł.3m |  |
| 9 | Porty | Wbudowane: 1 x LPT; 1 x RS232, 1 x VGA, 1 x eSATA, 1 x DisplayPort; min. 9 x USB, w tym 8 portów wyprowadzonych na zewnątrz komputera: min. 2 z przodu obudowy i 6 z tyłu, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. |  |
| 10 | Klawiatura | Klawiatura USB z czytnikiem smartcard w układzie QWERTY – trwale oznaczona logo producenta jednostki centralnej |  |
| 11 | Mysz | Mysz laserowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000dpi – trwale oznaczona logo producenta |  |
| 12 | Napęd optyczny | Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt |  |
| 13 | Obudowa | Małogabarytowa typu small form factor, fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym i poziomym napędy optyczne typu Slim, opcjonalne napędy FDD lub czytniki kart multimedialnych Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych); Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta komputera; Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). - Ochrona przed nieautoryzowanym dostępem do wnętrza komputera: Kensington MemorySaver z opcją Single-Key. Zasilacz o mocy 235W i wydajności 88% W obudowę komputera musi być wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować: Przebieg procedury POST Sum kontrolnych BIOSu Awarii procesora lub pamięci podręcznej procesora Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCI, kontrolera Video, dysku twardego, płyty głównej, kontrolera USB |  |
| 14 | System operacyjny | Microsoft Windows 7 Professional PL 32-bit wraz z preinstalowanym fabrycznie systemem Microsoft Windows XP Professional PL z Service Pack 3, zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączony nośnik z oprogramowaniem |  |
| 15 | Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Dołączony nośnik ze sterownikami. |  |
| 16 | BIOS | Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych , informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci, obsadzeniu slotów PCI. Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnich portów. Możliwość zmiany trybu pracy dysku twardego: na pracę zapewniającą największą wydajność, na pracę zmniejszającą poziom hałasu generowanego przez dysk twardy. Możliwość zablokowania zapisu na dyskietki |  |
| 17 | Dodatkowe oprogramowanie | 1.)Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej: Informowanie administratora o otwarciu obudowy Zdalne zablokowanie stacji dysków, portów szeregowych, równoległych, USB, Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na pojedynczym komputerze a także na grupie komputerów w tym samym czasie, Zdalną konfigurację BIOS w czasie rzeczywistym, w tym co najmniej ustawienie hasła, wpisanie unikalnego numeru nadanego przez użytkownika, sekwencji startowej, włączenia/wyłączenia portów USB, włączenia/wyłączenia karty dźwiękowej, Zdalne wyłączanie oraz restart komputera w sieci, Otrzymywanie informacji WMI – Windows Management Interface, Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS Monitorowanie i alertowanie parametrów termicznych, wolnego miejsca na dyskach twardych. Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym, Zdalne przejęcie konsoli tekstowej stacji roboczej przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym, Musi umożliwiać ustawienie sposobu informowania o zaistnieniu zdarzenia poprzez (po stronie serwera) automatyczne uruchomienie zaplanowanej wcześniej akcji, wysłanie raportu zawierającego między innymi numer seryjny komputera i opis błędu na wskazany adres poczty elektronicznej 2.) – Novell ZENworks Endpoint Security Management 4.1 1-Device License + 1-Year Standard Maintenance - Novell ZENworks Application Virtualization 8 Instance/User License + 1-Year Standard Maintenance 3.) ESET NOD32 Smart Security Business Edition na 3 lata 4.) MS Office 2007 Professional PL OEM |  |
| 18 | Inne | Przygotowanie komputera do pracy w sieci Zamawiającego, w tym : - podłączenie do serwerów oprogramowania medycznego (Infomedica, system obrazowania RTG) - zwirtualizowanie aplikacji Oracle Client, pakietu biurowego Office (Open), przeglądarek plików Excel, Word, Powerpoint, Adobe Reader, Internet Explorer za pomocą ZAV - konfiguracja polityki bezpieczeństwa stacji roboczej za pomocą ZESM W/w prace muszą być wykonane przez certyfikowanego inżyniera firmy NOVELL w zakresie oprogramowania Novell ZENworks. Załączyć dokument na potwierdzenie uprawnień. |  |
| 19 | Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z zainstalowanym systemem operacyjnym (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 23dB (załączyć oświadczenie producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez niezależną akredytowaną jednostkę) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej |  |
| 20 | Gwarancja | 5-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym. Uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego przez cały okres działania gwarancji. |  |
| 21 | Wsparcie techniczne producenta | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. |  |
| 22 | Monitor |  |  |
|  | Typ ekranu | Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 20” |  |
|  | Rozmiar plamki | Max. 0,258 mm |  |
|  | Jasność | Min. 300 cd/m2 |  |
|  | Kontrast | Min. 1000:1 (2000:1 dynamiczny) |  |
|  | Kąty widzenia (pion/poziom) | Min. 160/170 stopni |  |
|  | Czas reakcji matrycy | Min. 5 ms |  |
|  | Rozdzielczość maksymalna | 1680 x 1050 przy 60Hz |  |
|  | Częstotliwość odświeżania poziomego | Min. 30 – 83 kHz |  |
|  | Częstotliwość odświeżania pionowego | Min. 56 – 76 Hz |  |
|  | Powłoka powierzchni ekranu | Przeciwodblaskowa z utwardzeniem 3H |  |
|  | Podświetlenie | System podświetlenia CCFL |  |
|  | Zakres pochylenia monitora | Od -4° do +21° |  |
|  | Zakres obrotu monitora | ± 45° |  |
|  | PIVOT | Tak |  |
|  | Wydłużenie w pionie | Maksymalnie 100 mm |  |
|  | Bezpieczeństwo | Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot |  |
|  | Waga bez podstawy | Maksymalnie 5,2 kg |  |
|  | Złącze | 15-stykowe złącze D-Sub, złącze DVI-D, 4 porty USB 2.0 |  |
|  | Gwarancja | 5 lat na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem |  |
|  | Certyfikaty | TCO 03, |  |
|  | Inne | Monitor musi posiadać trwałe oznaczenie logo producenta jednostki centralnej |  |
| DRUKARKA – 16 szt. |
| 1 | Szybkość drukowania | 28 str./min |  |
| 2 | Pamięć – standard/maksymalnie | 32MB/320MB |  |
| 3 | Czas pierwszego wydruku | poniżej 5,5 sekund |  |
| 4 | Szybkość procesora | 297MHz |  |
| 5 | Rozdzielczość | 1200 x 1200dpi |  |
| 6 | Pamięć (standard) | 64MB |  |
| 7 | Pamięć (maksymalnie) | 320MB |  |
| 8 | Kody kreskowe: | Kody kreskowe: 12 typów w jednym wymiarze i 28 odmianach: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC- 128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, Customer barcode, USPS Zip Barcode |  |
| 9 | Czcionki | PCL - 87 czcionek skalowalnych PCL, 2 czcionki bitmapowe. OCR-A/B, Czcionki igłowe: Epson FX, IBM PPR. |  |
| 10 | Wydajność miesięczna | 70 000 stron |  |
| 11 | Standardowe podawanie papieru | Pojemność podajnika 1: 250 arkuszy (80g/m2) |  |
| 12 | Dodatkowe podajniki na papier | Opcja: podajnik: 530 arkuszy każdy (80 g/m2) |  |
| 13 | Pojemność tacy odbiorczej | 150 arkuszy stroną zadrukowaną do dołu |  |
| 14 | Drukowanie dwustronne | duplex mechaniczny |  |
| 15 | Rodzaje papieru | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal 13 & 14, Executive, Statement. |  |
| 16 | Rodzaje kopert | Com-9, Com-10, DL, C5, C6, Monarch |  |
| 17 | Gramatura papieru | Podajnik 1: 60 – 120g/m2. Podajnik uniwersalny: 60 - 163g/m2 |  |
| 18 | Dostępne tonery | Toner: 7 000 stron. |  |
| 19 | Interfejs standardowy | Karta sieciowa 10/100 Base TX Ethernet z wewnętrznym serwerem sieciowym do konfiguracji drukarki, karty sieciowej i zarządzania nimi. Port równoległy, dwukierunkowy IEEE 1284 USB 2.0 |  |
| 20 | Emulacje | PCL6, PCL5e, PostScript3 Emulacja drukarek igłowych Epson FX,IBM ProPrinter |  |
| 21 | Zgodność z systemami operacyjnymi | Windows 2000/XP/XP x64/Server 2003/Server 2003 x64/Vista (32-bit)/Vista (64-bit)/UNIX/Linux; Mac OS X PowerPC 10.2.8 lub wyższy/OS X Intel 10.4.4 lub wyższy, DOS |  |
| 22 | Dodatkowe oprogramowanie dołączone do drukarki | Oprogramowanie do zarządzania wydrukiem: analiza kosztów, ograniczenia dostępu do wydruku dla wybranych użytkowników, monitorowanie stanu drukarki. |  |
| 23 | Głośność | Podczas pracy do: 53.dB(A) |  |
| 24 | Gwarancja | 36 miesięcy, naprawa w ciągu 72 godzin. |  |
| 25 | Inne | Oświadczenie producenta drukarki, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym. Dokument dołączyć do oferty. |  |
| DRUKARKA Z 3 PODAJNIKAMI – 8 szt. |
| 1 | Szybkość drukowania | 30 str./min |  |
| 2 | Pamięć – standard/maksymalnie | 128MB/640MB |  |
| 3 | Czas pierwszego wydruku | poniżej 9 sekund |  |
| 4 | Szybkość procesora | 533MHz |  |
| 5 | Rozdzielczość | 1200 x 1200dpi |  |
| 6 | Pamięć (standard) | 128MB |  |
| 7 | Pamięć (maksymalnie) | 640MB |  |
| 8 | Pamięć Flash | 12MB z możliwością rozbudowy do 1GB - przechowywanie fontów, formularzy, makrodefinicji |  |
| 9 | Kody kreskowe: | Kody kreskowe: 11 rodzajów: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC- 128, CODABAR, ZIP+4POSTNET |  |
| 10 | Czcionki | PCL - 99 czcionek skalowalnych, 1 czcionka bitmatowa. Post Script - 136 czcionek |  |
| 11 | Wydajność miesięczna | 150 000 stron |  |
| 12 | Standardowe podawanie papieru | Pojemność podajnika 1: 150 arkuszy (80g/m2) Pojemność podajnika 2: 250 arkuszy (80g/m2) |  |
| 13 | Opcjonalne podajniki na papier | Opcja: podajnik 3 i 4: 550 arkuszy każdy (80 g/m2) |  |
| 14 | Pojemność tacy odbiorczej | 500 arkuszy stroną zadrukowaną do dołu 70 arkuszy stroną zadrukowaną do góry |  |
| 15 | Drukowanie dwustronne | duplex mechaniczny |  |
| 16 | Rodzaje papieru | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal 13 & 14, Executive, Statement, formaty niestandardowe (88x139 – 215x355 mm). |  |
| 17 | Rodzaje kopert | Com-10, DL, C5, Monarch |  |
| 18 | Gramatura papieru | 60 – 216g/m2 |  |
| 19 | Toner | Zintegrowana kaseta z tonerem: Toner standardowy: 11 000 stron |  |
| 20 | Interfejs standardowy | Karta sieciowa 10/100 Base TX Ethernet Port równoległy, dwukierunkowy IEEE 1284, USB 2.0 25-pinowy port szeregowy RS232C |  |
| 21 | Emulacje | PCL6, PCL5e, PostScript 3, Emulacja drukarek igłowych Epson FX, PDF 1.3 |  |
| 22 | Zgodność z systemami operacyjnymi | Windows 98 / ME / NT4.0 / 2000 / XP Home / XP Professional / XP Professional x64 /Server 2003 / Server 2003 for x64 / Mac OS 10.2 lub nowszy/ Mac OS X Intel 10.4.4 lub nowszy |  |
| 23 | Dodatkowe oprogramowanie dołączone do drukarki | Oprogramowanie do zarządzania wydrukiem: analiza kosztów, ograniczenia dostępu do wydruku dla wybranych użytkowników, monitorowanie stanu drukarki. |  |
| 24 | Głośność | Podczas pracy do: 53.6dB(A) |  |
| 25 | Gwarancja | 36 miesiące, naprawa w ciągu 24 godzin w miejscu instalacji lub sprzęt zastępczy |  |
| 26 | Inne | Oświadczenie producenta drukarki, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym. Dokument dołączyć do oferty. |  |
| SWITCH SIECIOWY HP ProCurve 2810-24G – 2 szt. |
| 1 | Obudowa | Wolnostojąca, metalowa, montaż w 19-calowym stelażu telekomunikacyjnym (standard EIA) lub w specjalnej szafce na sprzęt (akcesoria montażowe w komplecie). montaż wyłącznie w pozycji poziomej, wysokość 1U |  |
| 2 | Ilość portów | 20 portów 10/100/1000 (10Base-T typu IEEE 802.3, 100Base-TX typu IEEE 802.3u, 1000Base-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3ab); 1 port szeregowy konsoli RJ-45; 4 porty typu dual-personality — mogą służyć jako porty RJ-45 10/100/1000 (10Base-T typu IEEE 802.3, 100Base-TX 802.3u, 1000Base-T Gigabit Ethernet 802.3ab) lub jako wolne porty mini-GBIC (na transceivery mini-GBIC) |  |
| 3 | Zarządzanie | CLI, WWW, telnet, pozapasmowe (port szeregowy RS-232C) |  |
| 4 | Warstwa przełącznia | 2 |  |
| 5 | Prędkość magistrali | min. 48 Gbps |  |
| 6 | Przepustowość | min. 35,7 mpps |  |
| 7 | Ilość obsługiwanych VLAN-ów | min. 256 (802.1q) |  |
| 8 | Funkcje wysokiej dostępności | Spanning Tree (802.1d), Rapid Convergence Spanning Tree (802.1w), Muliple Spanning Trees (802.1s), |  |
| 9 | Bezpieczeństwo | Radius, SNMPv3, SSL, SSHv2, 802.1x, RFC 3176 sFlow |  |
| 10 | Auto MDIX | Autonegocjacja prędkości, duplex-u oraz połączenia (MDI/MDIX) |  |
| 11 | Agregacja portów | zgodna z 802.3ad LACP |  |
| 12 | QoS | Prioryteryzacja zgodna z 802.1p, ToS, TCP/UDP, DiffServ |  |
| 13 | Monitorowanie | RMON 4 grupy statistics, history, alarm, events |  |
| 14 | Oprogramowanie | Bepłatne aktualizacje przez cały okres posiadania sprzętu - dostępne na stronie producenta |  |
| 15 | Zasilacz | 100–127 / 200–240 V; 50/60 Hz, 1,25/0,75 A |  |
| 16 | Gwarancja | Wieczysta (obejmuje zasilacze i wentylatory) |  |
| 17 | Serwis | Wymiana następnego dnia roboczego na sprawne urządzenie |  |
| 18 | Pozostałe funkcje | RFC 783 TFTP; RFC 951 BootP; RFC 1542 BootP; RFC 854 Telnet; RFC 768 UDP; RFC 792 ICMP; RFC 793 TCP; RFC 826 ARP; RFC 2030 Simple Network Time Protocol; IEEE 802.3x Flow Control; RFC 3376 IGMPv1/v2/v3;; IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol; RFC 1492 TACACS+; RFC 2138 RADIUS; RFC 2866 RADIUS Accounting; SSHv2 Secure Shell; Secure Sockets Layer (SSL); IEEE 802.1X Network Login; IEEE 802.1Q sieci VLAN; IEEE 802.1Q GVRP; IEEE 802.1p Priority; SNMPv1/v2c/v3; zarządzanie przez WWW (HTML) i telnet; RFC 1493 Bridge MIB; RFC 1213 MIB II; RFC 2096 IP Forwarding Table MIB; RFC 2737 Entity MIB; RFC 2863 Evolution of Interface; RFC 2665 Ethernet MIB; RFC 2819 — cztery grupy RMON: 1 (statystyki), 2 (historia), 3 (alarmy) i 9 (zdarzenia); RFC 2021 — konfiguracja sondy RMON (RMON v2); RFC 2668 802.3 MAU MIB; RFC 2613 SMON; RFC 2674 802.1p i IEEE 802.1Q Bridge MIB; RFC 2618 RADIUS Client MIB; RFC 2620 RADIUS Accounting MIB; RFC 3176 sFlow lub Netflow |  |
| 19 | Dodatkowe akcesoria | Moduł HP ProCurve Gigabit-LX-LC Mini-GBIC (J4859C) 2szt. Patchcord światłowodowy SM SC/LC duplex 2m 2szt. |  |
| 20 | Wymagane dokumenty | Zamawiający wymaga dostarczenia, na etapie składania ofert, oświadczenia producenta w języku polskim, wystawionego przez polskie przedstawicielstwo producenta, potwierdzającego, że oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy i nie był używany w żadnym innym projekcie na terenie Unii Europejskiej. Zamawiajacy wymaga dostarczenia oświadczenia producenta, że oferowany sprzęt będzie pochodził z legalnego kanału dystrybucyjnego określonego przez producenta na terenie kraju. Zamawiajacy może wystosować po dostawie sprzętu zapytanie do producenta z prośba o weryfikację numerów seryjnych w celu weryfikacji zgodności ze specyfikacją i zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy i podpisania odbioru sprzętu - w przypadku nie spełnienia powyższych zapisów. Instalacja i konfiguracja przełącznika w sieci Zamawiającego musi być wykonana przez inżyniera z tytułem co najmniej HP Master Accredited Systems Engineer z zakresu HP ProCurve Networking. Do oferty należy dołączyć kopię dyplomu potwierdzającego w/w uprawnienia. |  |
| SWITCH SIECIOWY HP ProCurve 2810-48G – 2 szt. |
| 1 | Obudowa | Wolnostojąca, metalowa, montaż w 19-calowym stelażu telekomunikacyjnym (standard EIA) lub w specjalnej szafce na sprzęt (akcesoria montażowe w komplecie). montaż wyłącznie w pozycji poziomej, wysokość 1U |  |
| 2 | Ilość portów | 44 porty 10/100/1000 (10Base-T typu IEEE 802.3, 100Base-TX typu IEEE 802.3u, 1000Base-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3ab); 1 port szeregowy konsoli RJ-45; 4 porty typu dual-personality — mogą służyć jako porty RJ-45 10/100/1000 (10Base-T typu IEEE 802.3, 100Base-TX 802.3u, 1000Base-T Gigabit Ethernet 802.3ab) lub jako wolne porty mini-GBIC (na transceivery mini-GBIC) |  |
| 3 | Zarządzanie | CLI, WWW, telnet, pozapasmowe (port szeregowy RS-232C) |  |
| 4 | Warstwa przełącznia | 2 |  |
| 5 | Prędkość magistrali | min. 96 Gbps |  |
| 6 | Przepustowość | min. 71,4 mpps |  |
| 7 | Ilość obsługiwanych VLAN-ów | min. 256 (802.1q) |  |
| 8 | Funkcje wysokiej dostępności | Spanning Tree (802.1d), Rapid Convergence Spanning Tree (802.1w), Muliple Spanning Trees (802.1s), |  |
| 9 | Bezpieczeństwo | Radius, SNMPv3, SSL, SSHv2, 802.1x, RFC 3176 sFlow |  |
| 10 | Auto MDIX | Autonegocjacja prędkości, duplex-u oraz połączenia (MDI/MDIX) |  |
| 11 | Agregacja portów | Zgodna z 802.3ad LACP |  |
| 12 | QoS | Prioryteryzacja zgodna z 802.1p, ToS, TCP/UDP, DiffServ |  |
| 13 | Monitorowanie | RMON 4 grupy statistics, history, alarm, events |  |
| 14 | Oprogramowanie | Bezpłatne aktualizacje przez cały okres posiadania sprzętu - dostępne na stronie producenta |  |
| 15 | Zasilacz | 100–127 / 200–240 V; 50/60 Hz, 1,25/0,75 A |  |
| 16 | Gwarancja | Wieczysta (obejmuje zasilacze i wentylatory) |  |
| 17 | Serwis | Wymiana następnego dnia roboczego na sprawne urządzenie |  |
| 18 | Pozostałe funkcje | RFC 783 TFTP; RFC 951 BootP; RFC 1542 BootP; RFC 854 Telnet; RFC 768 UDP; RFC 792 ICMP; RFC 793 TCP; RFC 826 ARP; RFC 2030 Simple Network Time Protocol; IEEE 802.3x Flow Control; RFC 3376 IGMPv1/v2/v3;; IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol; RFC 1492 TACACS+; RFC 2138 RADIUS; RFC 2866 RADIUS Accounting; SSHv2 Secure Shell; Secure Sockets Layer (SSL); IEEE 802.1X Network Login; IEEE 802.1Q sieci VLAN; IEEE 802.1Q GVRP; IEEE 802.1p Priority; SNMPv1/v2c/v3; zarządzanie przez WWW (HTML) i telnet; RFC 1493 Bridge MIB; RFC 1213 MIB II; RFC 2096 IP Forwarding Table MIB; RFC 2737 Entity MIB; RFC 2863 Evolution of Interface; RFC 2665 Ethernet MIB; RFC 2819 — cztery grupy RMON: 1 (statystyki), 2 (historia), 3 (alarmy) i 9 (zdarzenia); RFC 2021 — konfiguracja sondy RMON (RMON v2); RFC 2668 802.3 MAU MIB; RFC 2613 SMON; RFC 2674 802.1p i IEEE 802.1Q Bridge MIB; RFC 2618 RADIUS Client MIB; RFC 2620 RADIUS Accounting MIB; RFC 3176 sFlow lub Netflow |  |
| 19 | Dodatkowe akcesoria | Moduł HP ProCurve Gigabit-LX-LC Mini-GBIC (J4859C) 2szt. Patchcord światłowodowy SM SC/LC duplex 1m 2szt. |  |
| 20 | Wymagane dokumenty | Zamawiający wymaga dostarczenia, na etapie składania ofert, oświadczenia producenta w języku polskim, wystawionego przez polskie przedstawicielstwo producenta, potwierdzającego, że oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy i nie był używany w żadnym innym projekcie na terenie Unii Europejskiej. Zamawiajacy wymaga dostarczenia oświadczenia producenta, że oferowany sprzęt będzie pochodził z legalnego kanału dystrybucyjnego określonego przez producenta na terenie kraju. Zamawiajacy może wystosować po dostawie sprzętu zapytanie do producenta z prośba o weryfikację numerów seryjnych w celu weryfikacji zgodności ze specyfikacją i zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy i podpisania odbioru sprzętu - w przypadku nie spełnienia powyższych zapisów. Instalacja i konfiguracja przełącznika w sieci Zamawiającego musi być wykonana przez inżyniera z tytułem co najmniej HP Master Accredited Systems Engineer z zakresu HP ProCurve Networking. Do oferty należy dołączyć kopię dyplomu potwierdzającego w/w uprawnienia. |  |

Do oferty należy dołączyć folder oferowanego urządzenia w języku polskim umożliwiający w pełni dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

Sporządzić i dołączyć do oferty szczegółową specyfikację cenową.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi: .................................................................................