### Załącznik nr 2 do SIWZ

Formularz asortymentowo - cenowy

### PAKIET NR 1

### ENDOPROTEZA REWIZYJNA  STAWU BIODROWEGO

| Nazwa asortymentu. Wymagane parametry | Ilość szt. | Nazwa handlowa i kod katalogowy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trzpień wykonany ze stopu tytanowego pokryty hydroksyapatytem składający się z: trzpienia typu Wagnera (stożek 2-stopniowy) w części o przekroju heksagonalnym w różnych długościach i średnicach, a w opcji najdłuższej posiadający dystalne otwory umożliwiające wzmocnienie śrubami, trzpienie odpowiednio przygięte celem dopasowania do krzywizny kości udowej, części proksymalnej w dwóch opcjach kąta szyjki, posiadającej konus 12/14mm, posiadająca mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antewersji co 5 stopni; części pośrednich umożliwiających odpowiednie śródoperacyjne odtworzenie długości protezy, całość łączona za pomocą śruby. Włóknina pokrywająca elementy endoprotezy. Taśma metalowa o szerokości 8mm wykonana ze stopu tytanowego służąca do zaciskania odłamków kostnych w zabiegach ortopedycznych typu cerclage. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Panewka bezcementowa typu press-fit w kształcie spłaszczonej hemisfery oraz wkręcana w opcji sferycznej z wkładem polietylenowym z 0 lub 10 stopniowym offsetem (możliwość śródoperacyjnego zastosowania wkładu ceramicznego) w rozmiarach od 46 do 68mm. Możliwość zastosowania panewki typu press-fit w opcji z pokryciem hydroksyapatytem. Możliwość użycia do 3 śrub przy panewce press-fit. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Głowa o średnicy 28mm wykonana ze stopu CoCrMo i opcjonalnie wykonana ze stopu tytanowego pokryta okładziną ceramiczną w 4 długościach szyjki. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| razem |  |  |  |

PAKIET NR 2

### ENDOPROTEZA REWIZYJNA STAWU BIODROWEGO.

| Nazwa asortymentu. Wymagane parametry | Ilość szt. | Nazwa handlowa i kod katalogowy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRZPIEŃ DWUCZĘŚCIOWY ZŁOŻONY Z KOMPONENTU KRĘTARZA I TRZPIENIA ŚRÓDSZPIKOWEGO UMOŻLIWIAJĄCY IMPLANTACJĘ BEZCEMENTOWĄ ORAZ Z MOŻLIWOŚCIĄ ZASTOSOWANIA CEMENTU KOSTNEGO. ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ TRZPIENIA OD OKOŁO 160 MM DO OKOŁO 400 MM. KOMPONENT KRĘTARZA W MINIMUM 5 ROZMIARACH. TRZPIENIE MINIMUM W 3 WERSJACH: KRÓTKI PROSTY, DŁUGI WYGIĘTY ANATOMICZNIE Z DYSTALNYMI OTWORAMI NA ŚRUBY LUB DYSTALNĄ SZCZELINĄ PIONOWĄ, TYPU „WAGNER” – PROSTY, STOŻKOWY, Z PŁETWAMI BLOKUJĄCYMI SIĘ W KOŚCI KOROWEJ. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| PANEWKA PRESS FITT Z GWINTEM OBWODOWYM, PLUS WKŁAD POLIETYLENOWY | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| GŁOWA METALOWA, ŚREDN. 28 MM, 12/14 W TRZECH ROZMIARACH | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| razem |  |  |  |

PAKIET NR 3

### ENDOPROTEZY REWIZYJNE STAWU BIODROWEGO BEZCEMENTOWE

| Nazwa asortymentu. Wymagane parametry | Ilość szt. | Nazwa handlowa i kod katalogowy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PANEWKA REWIZYJNA BEZCEMENTOWA, ANATOMICZNA, MODULARNA SKŁADAJĄCA SIĘ Z: TYTANOWY PIERŚCIEŃ Z TRZEMA RAMIONAMI PRZYSTOSOWANYMI DO ŚRÓDOPERACYJNEGO MODELOWANIA W CELU IDEALNEGO DOPASOWANIA DO KOŚCI MIEDNICY W CO NAJMNIEJ 4 ROZMIARACH. PANEWKA NAPYLANA HYDROXYAPATYTEM PRZYKRĘCANA DO PIERŚCIENIA, WYPOSAŻONA W OTWORY DO DODATKOWEJ STABILIZACJI ZA POMOCĄ ŚRUB. WKŁADKA PANEWKI WYKONANA Z POLIETYLENU CROSS LINK DOSTĘPNA W WERSJI STANDARD I 15-STO STOPNIOWEJ REORIENTACJI. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| TRZPIEŃ ZE STOPU TYTANOWEGO Z KOŁNIERZEM, MODULARNY, PROSTY, NIE ANATOMICZNY, ZWĘŻAJĄCY SIĘ DYSTALNIE, PROSTOKĄTNY W PRZEKROJU NA CAŁEJ DŁUGOŚCI, POROWATY NA CAŁEJ DŁUGOŚCI I NA CAŁEJ DŁUGOŚCI POKRYTY HYDROKSYAPATYTEM, POSIADAJĄCY NACIĘCIA WZDŁUŻNE I POPRZECZNE. WYMAGANA DŁUGOŚĆ TRZPIENI: MINIMUM 180 MM DO MAXIMUM 240 MM WŁĄCZNIE, W MINIMUM PIĘCIU ROZMIARACH. TRZPIEŃ MUSI POSIADAĆ SZCZELINY W CZĘŚCI DYSTALNEJ ZWIĘKSZAJĄCE ELASTYCZNOŚĆ TRZPIENIA. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| GŁOWA METALOWA O ŚREDNICY 28 MM Z 4 DŁUGOŚCIAMI SZYJKI | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| razem |  |  |  |

### PAKIET NR 4

### ENDOPROTEZA STAWU KOLANOWEGO CAŁKOWITA

| Nazwa asortymentu. Wymagane parametry | Ilość szt. | Nazwa handlowa i kod katalogowy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kłykciowa, tylnie związana (opcjonalnie wersja zachowująca tylne więzadło krzyżowe), modularna-trzyczęściowa (część udowa, część piszczelowa, wkładka stawowa). Komponent udowy anatomiczny (prawy i lewy) ze stopu CoCr w minimum 9 rozmiarach. Opcjonalnie możliwość użycia wersji bezcementowej oraz wersji ze topu TiNbN (antyalergicznej). Komponent piszczelowy ze stopu CoCr w minimum 7 rozmiarach. Opcjonalnie możliwość użycia komponentu piszczelowego z ruchomą wkładką stawową (typu mobile-bearing), komponentu piszczelowego metalowego zintegrowanego na stałe z wkładką polietylenową (typu monoblok) i możliwość użycia wersji bezcementowej oraz wersji ze stopu TiNbN (antyalergicznej) Wkładka polietylenowa w minimum 5 grubościach. Możliwość śródoperacyjnego wyboru wkładki: wkładki zachowującej PCL, wkładki z tylną stabilizacją, wkładki z dodatkową stabilizacją więzadeł pobocznych, wkładki ruchomej (typu mobile-bearing). | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| razem |  |  |  |

### PAKIET NR 5

### ENDOPROTEZY STAWU KOLANOWEGO CEMENTOWE

| Nazwa asortymentu. Wymagane parametry | Ilość szt. | Nazwa handlowa i kod katalogowy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kłykciowa, element udowy anatomiczny ( prawy, lewy) wykonany ze stopu CoCr w opcji z zachowaniem lub wycięciem więzadeł krzyżowych, modularna część piszczelowa wykonana ze stopu tytanowego, cementowana, bez rzepki, modularna wkładka wykonana z polietylenu wysokiej gęstości „cross link polietylen” o różnych grubościach mocowana zatrzaskowo na całym obwodzie : odpowiednio 8mm,10mm, 12.5mm,15mm., 17.5 mm z możliwością zastosowania specjalnie skonstruowanej wkładki zapewniającej półzwiązanie protezy, oraz z możliwością zastosowania (śródoperacyjnie) trzpieni przedłużających oraz podkładek wyrównawczych. Elementy cementowane bez ostrych krawędzi zmniejszające ryzyko pęknięć cementu. Dodatkowo z możliwością śródoperacyjnego wyboru wersji „mobile bearing”. Uniwersalne instrumentarium umożliwiające dobór opcji śródoperacyjnie | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| razem |  |  |  |

### PAKIET NR 6

### ENDOPROTEZA BIPOLARNA  STAWU BIODROWEGO CEMENTOWANA

| Nazwa asortymentu. Wymagane parametry | Ilość szt. | Nazwa handlowa i kod katalogowy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRZPIEŃ PROSTY (NIE ANATOMICZNY) WYKONANY ZE STOPU COCRMO DOSTĘPNY W ROZMIARACH 6,25MM; 7,5MM; 10MM; 12,5MM; 15MM MIERZONYCH W NAJSZERSZYM MIEJSCU, KONUS 12/14, DODATKOWO DOSTĘPNOŚĆ TRZPIENIA LATERALIZOWANEGO (OFFSET) | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| GŁOWA BIPOLARNA (ZEWNĘTRZNA) WYKONANA ZE STOPU COCR DLA GŁOWY WEWNĘTRZNEJ 28MM W ROZMIARACH ZEWNĘTRZNYCH OD 44 DO 62MM CO 1MM | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| gŁOWA O ŚREDNICY 28 MM w co najmniej 5 długościach szyjki, WYKONANA ZE STOPU TYTANOWEGO POKRYTA OKŁADZINĄ CERAMICZNĄ. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| razem |  |  |  |

### PAKIET NR 7

### ENDOPROTEZY BIPOLARNE STAWU BIODROWEGO BEZCEMENTOWE

| Nazwa asortymentu. Wymagane parametry | Ilość szt. | Nazwa handlowa i kod katalogowy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| trzpień modularny prosty bezkołnierzowy pokryty na całej długości hydroksyapatytem w rozmiarach od 125 mm do 190 mm długości i prostokątnym przekroju poprzecznym od 8 mm do 20 mm, stożek 12/14 mm z możliwością rozwinięcia w opcję rewizyjną, dodatkowo w opcji trzpień coxa Vara oraz trzpień high offset | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Głowa bipolarna sferyczna – kobalt, chrom, molibden, polietylen, stanowiące fabrycznie jedną całaść, rozmiar 42 – 56 mm, skok co 2 milimetry w dwóch długościach szyjki | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| razem |  |  |  |

### PAKIET NR 8

### ENDOPROTEZY STAWU BARKOWEGO

| Nazwa asortymentu. Wymagane parametry | Ilość szt. | Nazwa handlowa i kod katalogowy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Endoproteza stawu barkowego, cementowana, modularna, składająca się z trzpienia w długościach 90 i 120mm, o grubościach 6, 8, 10, 12 mm, części przynasadowej oraz elementu przedłużającego w długościach 5; 7,5; 10 mm umożliwiającego właściwe dopasowanie długości oraz właściwe ustawienie rotacji co 5 stopni. Element głowy wykonany ze stopu tytanowego pokryty okładziną ceramiczną o średnicy 44, 47, 50 i 53mm w grubościach 14, 17 i 20 mm, ekscentryczny umożliwiający ustawienie co 10 stopni w różnych pozycjach. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| razem |  |  |  |

### PAKIET NR 9

### ENDOPROTEZY CEMENTOWE STAWU BIODROWEGO TOTALNE

| Nazwa asortymentu. Wymagane parametry | Ilość szt. | Nazwa handlowa i kod katalogowy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| trzpień prosty bezkołnierzowy modularny, gładki zwężający się dystalnie o owalnym przekroju a/p i m/l, tytanowy, dostępny w pięciu podstawowych rozmiarach z możliwością użycia w procedurach rewizyjnych | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Głowa endoprotezy wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego dostępna w 4 długościach szyjki lub ceramicznej w trzech długościach szyjki o standardowej średnicy 28 mm | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Panewka wykonana z polietylenu wysokiej gęstości sterylizowanego promieniami gamma w próżni o właściwościach „cross link polietylen”, panewka zaopatrzona w dystansery i specjalny kołnierz zapewniający równomierne rozłożenie cementu kostnego i odpowiednią presuryzację, w rozmiarach od 44 do 58 mm średnicy zewnętrznej skok co 2 milimetry. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| razem |  |  |  |

### PAKIET NR 10

### ENDOPROTEZY BEZCEMENTOWE BIODRA

| Nazwa asortymentu. Wymagane parametry | ilość sztuk | Nazwa handlowa i kod katalogowy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT% | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRZPIEŃ MODULARNY PROSTY BEZKOŁNIERZOWY POKRYTY NA CAŁEJ DŁUGOŚCI HYDROKSYAPATYTEM W CO NAJMNIEJ 11 ROZMIARACH OD 125 MM DO 190 MM DŁUGOŚCI I PROSTOKĄTNYM PRZEKROJU POPRZECZNYM OD 8 MM DO 20 MM, STOŻEK 12/14 MM Z MOŻLIWOŚCIĄ ROZWINIĘCIA W OPCJĘ REWIZYJNĄ, DODATKOWO W OPCJI TRZPIEŃ COXA VARA ORAZ TRZPIEŃ HIGH OFFSET | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| TRZPIEŃ KRÓTKI – PRZYNASADOWY (PROKSYMALNY), BEZCEMENTOWY, MODULARNY, TYTANOWY, ANATOMICZNY (PRAWY, LEWY), POKRYTY POROWATYM TYTANEM I NAPYLANY HYDROXYAPATYTEM, DOSTĘPNY W MINIMUM 8 ROZMIARACH W OPCJI STANDARDOWEJ I HIGH - OFFSET | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| GŁOWA METALOWA O ŚREDNICY 28, 32,36 MM Z 4 DŁUGOŚCIAMI SZYJKI | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| PANEWKA BEZCEMENTOWA, TYTANOWA, SFERYCZNA, TYPU PRESS-FIT Z MOŻLIWOŚCIĄ UŻYCIA DO TRZECH ŚRUB, POSIADAJĄCA OKŁADZINĘ TYPU „POROCOAT”. ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA PANEWKI: 48 MM DO 66 MM ZE SKOKIEM CO 2 MM I PANEWKA TYPU WKRĘCANEGO W KSZTAŁCIE HEMISFERY WYKONANA ZE STOPU TYTANOWEGO ZE SPECJALNIE DOBRANYM GWINTEM W POSTACI CIENKICH BLASZEK W ROZMIARACH OD 44 MM DO 68 MM. DOBÓR OPCJI ŚRÓDOPERACYJNIE. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| WKŁAD Z POLIETYLENU WYSOKIEJ GĘSTOŚCI O ŚREDNICY WEW. 28, 3 2, 36 MM , STERYLIZOWANY PROMIENIAMI GAMMA W PRÓŻNI TYPU ‘CROSS LINK POLIETYLEN’, OFF-SET 10 LUB 0 STOPNI. ORAZ WKŁAD METALOWY I CERAMICZNY W ŚREDNICACH WEW. 28, 32, 36 MM. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| razem |  |  |  |

### PAKIET NR 11

### ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO

| Nazwa asortymentu. Wymagane parametry | Ilość szt. | Nazwa handlowa i kod katalogowy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRZPIEŃ PROSTY (NIE ANATOMICZNY) WYKONANY ZE STOPU TYTANOWEGO POKRYTY W 1/3 PROKSYMALNEJ POROWATĄ OKŁADZINĄ TYTANOWĄ I DODATKOWO HYDROKSYAPATYTEM NA CAŁEJ DŁUGOŚCI, DOSTĘPNY W ROZMIARACH 6,25MM; 7,5MM; 8,75MM; 10MM; 11,25MM; 12,5MM; 13,75MM; 15MM; 17,5MM; 20MM MIERZONYCH W NAJSZERSZYM MIEJSCU, KONUS 12/14, DODATKOWO DOSTĘPNOŚĆ TRZPIENIA LATERALIZOWANEGO (OFFSET) | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| PANEWKA BEZCEMENTOWA TYPU PRESS-FIT W KSZTAŁCIE SPŁASZCZONEJ HEMISFERY Z FABRYCZNIE WMONTOWANYMI ZAŚLEPKAMI ORAZ WKRĘCANA W OPCJI SFERYCZNEJ Z WKŁADEM POLIETYLENOWYM Z 0 LUB 10 STOPNIOWYM OFFSETEM W ROZMIARACH OD 46 DO 68MM. mOŻLIWOŚĆ UŻYCIA 3 ŚRUB. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| gŁOWA O ŚREDNICY 28; 32 MM WYKONANA ZE STOPU TYTANOWEGO POKRYTA OKŁADZINĄ CERamiczną w co najmniej 5 długościach szyjki | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| razem |  |  |  |

### PAKIET NR 12

### ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO

| Nazwa asortymentu. Wymagane parametry | Ilość szt. | Nazwa handlowa i kod katalogowy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRZPIEŃ PROSTY (NIE ANATOMICZNY) WYKONANY ZE STOPU TYTANOWEGO POKRYTY W 1/3 PROKSYMALNEJ POROWATĄ OKŁADZINĄ TYTANOWĄ I DODATKOWO HYDROKSYAPATYTEM NA CAŁEJ DŁUGOŚCI, DOSTĘPNY W ROZMIARACH 6,25MM; 7,5MM; 8,75MM; 10MM; 11,25MM; 12,5MM; 13,75MM; 15MM; 17,5MM; 20MM MIERZONYCH W NAJSZERSZYM MIEJSCU, KONUS 12/14, DODATKOWO DOSTĘPNOŚĆ TRZPIENIA LATERALIZOWANEGO (OFFSET) | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| PANEWKA BEZCEMENTOWA TYPU PRESS-FIT W KSZTAŁCIE SPŁASZCZONEJ HEMISFERY Z FABRYCZNIE WMONTOWANYMI ZAŚLEPKAMI ORAZ WKRĘCANA W OPCJI SFERYCZNEJ Z WKŁADEM CERAMICZNYM W ROZMIARACH OD 46 DO 68MM. mOŻLIWOŚĆ UŻYCIA 3 ŚRUB. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| gŁOWA CERAMICZNA O ŚREDNICY 28; 32, 36 MM w co najmniej 3 długościach szyjki | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| razem |  |  |  |

### PAKIET NR 13

### ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO

| Nazwa asortymentu. Wymagane parametry | Ilość szt. | Nazwa handlowa i kod katalogowy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| trzpień endoprotezy wykonany ze stopu tytanowego w minimum 10 rozmiarach. Trzpień prosty zwężający się dystalnie szeroki w części kielichowatej (samocentrujący się w kanale). w jednej trzeciej bliższej trzpień napylony plazmowo porowatą okładziną tytanową opcjonalnie dodatkowe pokrycie ha. trzpień spłaszczony , zapewniający zwiększoną stabilizację derotacyjną. Trzpień powinien posiadać jako opcję trzpienie o zwiększonej, w stosunku do standardowych trzpieni, odległości pomiędzy osią trzpienia a środkiem głowy endoprotezy (offset) w celu umożliwienia regulacji napięcia tkanek miękkuch bez konieczności zmiany dłgości szyjki implantu głowy. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| panewka typu press fit i częsciowy press fit (napylana porowatą okładziną tytanową z gwintem na obrzeżu) wykonana ze stopu tytanu. Wkład panewki wykonany z polietylenu nowej generacji typu cross linking, średnica wewnętrzna wkładu 28 ; 32 mm do wyboru. Średnica zewnętrzna panewek press fit od 44 do 66mm skok co 2 mm. Średnica zewnętrzna panewek press fit z gwintem od 46 do 66mm skok co 2 mm | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| dwie opcje głów metalowych o średnicy 28 i 32 mm, z minimum 4 długościami szyjki. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| PanewKa antyluksacyjna. Czasza panewki wykonana ze stali i pokryta hydroksyapatytem. Wkładka panewkowa z polietylenu cross linking nie zatrzaskująca się w czaszy 9wkładka poruszająca się swobodnie w czaszy) umożliwiająca zatrzaśnięcie głowy 22,2mm i 28 mm. Średnica zewnętrzna panewek od 44-64mm skok co 2 mm. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| razem |  |  |  |

### PAKIET NR 14

### ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO

| Nazwa asortymentu. Wymagane parametry | Ilość szt. | Nazwa handlowa i kod katalogowy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRZPIEŃ PROSTY (NIE ANATOMICZNY) WYKONANY ZE STOPU TYTANOWEGO POKRYTY W 1/3 PROKSYMALNEJ POROWATĄ OKŁADZINĄ TYTANOWĄ I DODATKOWO napylony HYDROKSYAPATYTEM w 1/3 DŁUGOŚCI, dystalny odcinek polerowany, podłużnie nacięty, zakończony materiałem biowchłanialnym zapewniającym pierwotną fiksację, DOSTĘPNY W 5 ROZMIARACH, KONUS 12/14, | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| PANEWKA BEZCEMENTOWA TYPU PRESS-FIT W ROZMIARACH OD 42 DO 64MM, średnicy zewnętrznej co 2 mm, zaopatrzonej w dwie wypustki antyrotacyjne, o kształcie nieco spłaszczonej hemisfery umożliwiającym lepsze umocowanie w swerze pierścienia panewki. Opcjonalnie dostępne panewki cementowane w rozmiarach od 48 do 64mm. Panewka pokryta okładziną ceramiczną TINBN ZAPOBIEGAJĄCĄ POWSTAWANIU MIKROOPIŁKÓW METALOWYCH I METALOZY | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| gŁOWA O ŚREDNICY OD 28 DO 36 MM w 3 długościach szyjki DO OSADZENIA NA TRZPIEŃ. gŁOWA pokryta okładziną ceramiczną TINBN ZAPOBIEGAJĄCĄ POWSTAWANIU MIKROOPIŁKÓW METALOWYCH I METALOZY | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| razem |  |  |  |

### PAKIET NR 15

### ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO BEZCEMENTOWA

| Nazwa asortymentu. Wymagane parametry | Ilość szt. | Nazwa handlowa i kod katalogowy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRZPIEŃ W KSZTAŁCIE KLINA O PRZEKROJU PROSTOKĄTNYM W 14 ROZMIARACH O DŁUGOŚCIACH OD 130-197MM, WYKONANY ZE STOPU TYTANOWEGO Z DOMIESZKĄ NIOBU WZMAGAJĄCEGO BIOZGODNOŚĆ. bEZKOŁNIERZOWY, POWIERZCHNIA TRZPIENIA POSIADAJĄCA STRUKTURĘ GĄBCZASTĄ. cZĘŚĆ DYSTALNA ZWĘŻONA. sTOŻEK 12/14 w ZESTAWIE INSTRUMENTARIUM NARZĘDZIA UMOŻLIWIAJĄCE ZASTOSOWANIE MAŁOINWAZYJNEJ TECHNIKI OPERACYJNEJ Z DOSTĘPU PRZEDNIO-BOCZNEGO. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| PANEWKA TYTANOWA, STOŻKOWA WYKONANA Z WYSOKO BIOZGODNEGO STOPU Z DOMIESZKĄ NIOBU, WKRĘCANA, Z SAMONARZYNAJĄCYM GWINTEM NA CAŁEJ WYSOKOŚCI, W 11 (OD 46 DO 76MM) ROZMIARACH Z INSERTEM Z POLIETYLENU O PODWYŻSZONEJ GĘSTOŚCI DOSTĘPNA W WERSJI NEUTRALNEJ I Z KAPĄ ANTYLUKSACYJNĄ 10 ST. oTWORY W DNIE PANEWKI UMOŻLIWIAJĄ KONTROLĘ PRAWIDŁOWOŚCI OSADZENIA. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| WKŁADKA PANEWKOWA Z POLIETYLENU O PODWYŻSZONEJ GĘSTOŚCI ODPORNEGO NA ŚCIERANIE. DNO WKŁADKI ZABEZPIECZONE TYTANOWĄ PŁYTKĄ ZAPOBIEGAJĄCĄ KONTAKTOWI POLIETYLENU Z KOŚCIĄ. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| gŁOWA METALOWA O ŚREDNICY 28MM I 32 MM W 3 DŁUGOŚCIACH SZYJKI. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

### PAKIET NR 16

### ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO BEZCEMENTOWA

| Nazwa asortymentu. Wymagane parametry | Ilość szt. | Nazwa handlowa i kod katalogowy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRZPIEŃ TYTANOWY O KSZTAŁCIE POZWALAJĄCYM ZACHOWAĆ NATURALNĄ ANATOMIĘ W CZTERECH WERSJACH KĄTA SZYJKOWEGO 140, 137, 129, 127 STOPNI PO 14 ROZMIARÓW DLA KAŻDEJ WERSJI. w ZESTAWIE INSTRUMENTARIUM NARZĘDZIA UMOŻLIWIAJĄCE ZASTOSOWANIE MAŁOINWAZYJNEJ TECHNIKI OPERACYJNEJ Z DOSTĘPU PRZEDNIO-BOCZNEGO. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| pANEWKA TYPU PRESS-FIT TYTANOWA, W ROZMIARACH 36-80MM, Z MOŻLIWOŚCIĄ ZASTOSOWANIA DODATKOWYCH ŚRUB STABILIZUJĄCYCH, POSIADAJĄCA MECHANIZM BLOKUJĄCY I ANTYROTACYJNY DLA INSERTU JEDNOCZEŚNIE UMOŻLIWIAJĄCY ŚRÓDOPERACYJNĄ WYMIANĘ INSERTU. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| wKŁADKA POLIETYLENOWA | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| gŁOWA 28MM, STALOWA W 5 ROZMIARACH LUB CERAMICZNA W 3 ROZMIARACH. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

### PAKIET NR 17

### CEMENT, MIESZALNIKI, PŁUKANIE PULSACYJNE

| Nazwa asortymentu. Wymagane parametry | ilość sztuk | Nazwa handlowa i kod katalogowy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cement kostny średniej lepkości, sterylizowany tlenkiem etylenu, środek kontrastujący ZrO2, nie wymagający wstępnego chłodzenia Opakowanie 40g. | 270 |  |  |  |  |  |  |  |
| Cement kostny z antybiotykiem, średniej lepkości z kopolimerem metylakrylatem MA dodatkiem gentamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Zawartość substancji aktywnej nie powinna przekraczać 1,5% substancji sproszkowanej. Oba komponenty barwione, cement nie wymagający wstępnego chłodzenia. Opakowanie 40g. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Cement kostny rewizyjny z dwoma aktywnymi antybiotykami, wysokiej lepkości z dodatkiem gentamycyny i klindamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie 40g. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Mieszalnik próżniowy do cementu – zestaw podwójny – zawierający 2 mieszalniko/strzykawki zaopatrzone w filtr powietrza i dyszę o 2 długościach /długa i krótka/, uszczelniacz krętarzowy umożliwiający presuryzację cementu, wąż łączący mieszalnik z wytwornicą próżni wyposażony w filtr węglowy oraz wskaźnik próżni. Zestaw przystosowany do mieszania cementu o objętości 2x80g. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Mieszalnik próżniowy do cementu – zestaw pojedynczy – zawierający 1 mieszalniko/strzykawkę zaopatrzoną w filtr powietrza i dyszę o 2 długościach /długa i krótka/, uszczelniacz krętarzowy umożliwiający presuryzację cementu, wąż łączący mieszalnik z wytwornicą próżni wyposażony w filtr węglowy oraz wskaźnik próżni. Zestaw przystosowany do mieszania cementu o objętości 1x80g. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| Płukanie pulsacyjne: Zestaw uniwersalny do kolana i biodra bez odsysania, zawierający dwie końcówki: długą kanałową i krótką z osłoną do płukania powierzchni /kłykcie kolana, panewka, otwarta rana operacyjna/ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Płukanie pulsacyjne: Zestaw uniwersalny do kolana i biodra z odsysaniem, zawierający dwie końcówki: długą kanałową i krótką z osłoną do płukania powierzchni /kłykcie kolana, panewka, otwarta rana operacyjna/ | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |