EZ/ZP/100/2011

STYMULATORY SERCA

Załącznik nr 1 siwz

1/ Stymulatory SSIR z pomiarem progu stymulacji      sztuk 350

podać:                 Producent:

Kraj Pochodzenia:

Nazwa produktu:

Nr katalogowy:

I. Parametry graniczne

| Opis parametru | Pożądane wartości parametru | Ośw.spełnienia Parametru (TAK/NIE) | Ocena Komisji |
| --- | --- | --- | --- |
| Tryby stymulacji | SSIR |  |  |
| Min.czas pracy przy nastawach nominalnych (mies.) | 160 |  |  |
| Waga stymulatora - poniżej (g) | 26 |  |  |
| Histereza - min. 3 tryby | tak |  |  |
| Automatyczna możliwość przełączania polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod | tak |  |  |
| Pamięć zapisów wewnątrzsercowych | co najmniej 35 s. |  |  |
| Pojemność baterii ( w Ah) | => 1,3 |  |  |
| Program nocny | tak |  |  |
| W pełni automatyczny follow-up | tak |  |  |
| II. Parametry oceniane |
| Opis parametru | Ocena | Maksymalna ocena punktowa | Ocena Komisji |
| Automatyczny pomiar progu stymulacji przez stymulator "beat to beat", niezależnie od polarności elektrody | tak - 40pkt, nie - 0 pkt | 40 pkt |  |
| Stopniowanie amplitudy (co ile V?) | pref minimalny skok | 40 pkt |  |
| Monitorowanie impedancji elektrody | tak - 20 pkt, nie - 0 pkt | 20 pkt |  |

EZ/ZP/100/2011

STYMULATORY SERCA

Załącznik nr 1 siwz

2/ Stymulatory DDDR                          sztuk 500

podać:                 Producent:

Kraj Pochodzenia:

Nazwa produktu:

Nr katalogowy:

I. Parametry graniczne

| Opis parametru | Pożądane wartości parametru | Ośw.spełnienia Parametru (TAK/NIE) | Ocena Komisji |
| --- | --- | --- | --- |
| Tryby stymulacji | DDD(R); DDI(R); DOO(R); DDT(R); |  |  |
| Min.czas pracy przy nastawach nominalnych (mies.) | 140 |  |  |
| Automatyczny pomiar progu stymulacji przez stymulator "beat to beat", niezależnie od polarności elektrody | tak |  |  |
| Automatyczna możliwość przełączania polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod | tak |  |  |
| Histereza p-k – min. 3 tryby | tak |  |  |
| Pamięć zapisów wewnątrzsercowych | co najmniej 35 s. |  |  |
| Pojemność baterii ( w Ah) | => 1,3 |  |  |
| Automatyczna czułość w przedsionku i komorze | tak |  |  |
| Program nocny | tak |  |  |
| II. Parametry oceniane |
| Opis parametru | Ocena | Maksymalna ocena punktowa | Ocena Komisji |
| Histereza rytmu programowana w dwóch niezależnych kanałach - 3 tryby | tak – 40 pkt, nie – 0 pkt. | 40 |  |
| Większy zakres amplitudy stymulacji (w V) | oferta o najwyższej wartości otrzyma max. ilość pkt | 40 |  |
| Czułość 0,1mV kan. przedsionkowego dla wyczuwania bipolarnego | tak - 20 pkt, nie - 0 pkt | 20 |  |

EZ/ZP/100/2011

STYMULATORY SERCA

Załącznik nr 1 siwz

3/ STYMULATOR  VDDR z elektrodą                 sztuk 50

podać:                 Producent:

Kraj Pochodzenia:

Nazwa produktu:

Nr katalogowy:

I. Parametry graniczne

| Opis parametru | Pożądane wartości parametru | Ośw.spełnienia Parametru (TAK/NIE) | Ocena Komisji |
| --- | --- | --- | --- |
| Tryby stymulacji | VDD(R); VDI(R); VOO(R); |  |  |
| Min.czas pracy przy nastawach nominalnych (mies.) | 120 |  |  |
| Waga stymulatora - poniżej (g) | 28 |  |  |
| Częstość stymulacji (ppm) | 30 - 140 |  |  |
| Zmiana polarności przy przekroczeniu wartości impedancji | tak |  |  |
| Pokazywany w programatorze czas do ERI | tak |  |  |
| II. Parametry oceniane |
| Opis parametru | Ocena | Maksymalna ocena punktowa | Ocena Komisji |
| Większy zakres amplitudy stymulacji (w V) | oferta o najwyższej wartości otrzyma max. ilość pkt | 40 |  |
| Czułość 0,1mV kan. przedsionkowego dla wyczuwania bipolarnego | tak - 40 pkt, nie - 0 pkt | 40 |  |
| Histereza p-k - 3 tryby | tak - 20 pkt, nie 0 pk | 20 |  |

EZ/ZP/100/2011

STYMULATORY SERCA

Załącznik nr 1 siwz

4/ ELEKTRODY STYMULUJĄCE               sztuk 1100

przedsionkowe i komoroe

podać:                 Producent:

Kraj Pochodzenia:

Nazwa produktu:

Nr katalogowy:

I. Parametry oceniane

| Opis parametru | Parametry pożądane | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| Długość w cm (podać zakresy) |  |  |
| Polarność - uni-/bipolarna do wyboru | tak |  |
| Materiał izolacji - poliuretan/ silikon (podać) |  |  |
| Fiksacja - aktywna / pasywna do wyboru | tak |  |
| Kształt - proste / J do wyboru | tak |  |
| Powłoka końcówki aktywnej (podać) |  |  |
| Oporność -nisko -/ wysokooporowa (podać) |  |  |