Kielce, dnia 13.02.2017r.

Znak sprawy: EZ/ZP/9/2017/EK

W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4. pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

na dostawę neuroendoskopu operacyjnego dla potrzeb Kliniki Neurochirurgii i Chirurgii Kręgosłupa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

- Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce.

NIP: 959-12-91-292	REGON: 000289785

- Opis przedmiotu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa neuroendoskopu operacyjnego z oprzyrządowaniem dla potrzeb Kliniki Neurochirurgii i Chirurgii Kręgosłupa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach:

| L.P. | Oprzyrządowanie | ilość |
| --- | --- | --- |
|  | Wentrikuloskop |  |
| 1 | Trokar operacyjny wentrikuloskopu z 2 kanałami irygacyjnymi o śr. 1,4-1,5mm, jednym kanałem roboczym o śr. nie większej niż 2,2mm i kanałem optyki śr. 2,7-2,8mm; średnica zewnętrzna nie większa niż 6,0mm, długość robocza 150mm, autoklawowalny | 1 |
| 2 | Trokar diagnostyczny wentrikuloskopu z 2 kanałami irygacyjnymi o śr. 0,7-0,8mm i kanałem optyki śr. 2,7-2,8mm, średnica zewnętrzna nie większa niż 4,6mm, długość robocza 150mm, autoklawowalny. | 1 |
| 3 | Trokar diagnostyczny osłony optyki neuroendoskopowej o śrenicy nie większej niż 3,2mm z kanałem optycznym (z zastosowaniem robocznym) o śr. 2,7-2,8mm, długość robocza 150mm, autoklawowalny. | 1 |
| 4 | Optyka endoskopowa sztywna o średnicy 2,7mm; kącie patrzenia 0° i długości 180 mm, autoklawowalna, przeznaczona do transmisji obrazu w torze wizyjnym o rozdzielczości Full HD | 1 |
| 5 | Optyka endoskopowa sztywna o średnicy 2,7mm; kącie patrzenia 30° i długości 180 mm, autoklawowalna, przeznaczona do transmisji obrazu w torze wizyjnym o rozdzielczości Full HD | 1 |
| 6 | Mikro nożyczki sztywne zakończone ostro do zestawu wentrikuloskopu o średnicy 2mm (odpowiadajacej kanałowi roboczemu) i długości 265mm (dostosowanej do długości trokara operacyjnego), autoklawowalne, z częścią roboczą obrotową o kąt 360st. | 1 |
| 7 | Mikro nożyczki sztywne zakonczone tępo do zestawu wentrikuloskopu o średnicy 2mm (odpowiadajacej kanałowi roboczemu) i długości 265mm (dostosowanej do długości trokara operacyjnego), autoklawowalne, z częścią roboczą obrotową o kąt 360st. | 1 |
| 8 | Mikro kleszczyki sztywne biopsyjne do zestawu wentrikuloskopu o średnicy 2mm (odpowiadajacej kanałowi roboczemu) i długości 265mm (dostosowanej do długości trokara operacyjnego), autoklawowalne, z częścią roboczą obrotową o kąt 360st. | 1 |
| 9 | Mikro kleszczyki sztywne chwytające i preparacyjne do zestawu wentrikuloskopu o średnicy 2 mm (odpowiadajacej kanałowi roboczemu) i długości 265mm (dostosowanej do długości trokara operacyjnego), autoklawowalne, z częścią roboczą obrotową o kąt 360st. | 1 |
| 10 | Mikro pęseta chirurgiczna sztywna do zestawu wentrikuloskopu o średnicy 2 mm (odpowiadajacej kanałowi roboczemu) i długości 265mm (dostosowanej do długości trokara operacyjnego), autoklawowalne, z częścią roboczą obrotową o kąt 360st. | 1 |
| 11 | Mikro nożyczki elastyczne do zestawu wentrikuloskopu o średnicy 1mm (do zastosowania w kanale płuczącym) i długości 250mm (dostosowanej do długosci trokara operacyjnego), autoklawowalne | 1 |
| 12 | Mikrokleszczyki chwytające i preparacyjne elastyczne do zestawu wentrikuloskopu o średnicy 1mm (do zastosowania w kanale płuczącym) i długości 250mm (dostosowanej do długosci trokara operacyjnego) odpowiedniej do długosci trokara operacyjnego, autoklawowalne | 1 |
| 13 | Mikrokleszczyki biposyjne elastyczne do zestawu wentrikuloskopu o średnicy 1mm (do zastosowania w kanale płuczącym) i długości odpowiedniej do długości 250mm (dostosowanej do długosci trokara operacyjnego) trokara operacyjnego, autoklawowalne | 1 |
| 14 | Elekroda monopolarna tępo zakończona o śr. 1,1mm i dł. roboczej 255mm, autoklawowalna | 1 |
| 15 | Elekroda monopolarna haczykowa o śr.2,2mm i dł. roboczej 255mm, autoklawowalna | 1 |
| 16 | Elekroda monopolarna igłowa o śr.1,1mm i dł. roboczej 255mm, autoklawowalna | 1 |
| 17 | Elekroda monopolarna haczykowa o zakończeniu wygiętym pod kątem 45st. śr.2,2mm i dł. roboczej 255mm, autoklawowalna | 1 |
| 18 | Elekroda monopolarna haczykowa o zakończeniu wygiętym pod kątem 70st. śr.2,2mm i dł. roboczej 255mm, autoklawowalna | 1 |
| 19 | Elekroda monopolarna haczykowa o zakończeniu wygiętym pod kątem 180st. śr.2,2mm i dł. roboczej 255mm, autoklawowalna | 1 |
| 20 | Przewód do elektrody monopolarnej | 2 |
| 21 | Elektroda bipolarna widełkowa o śr. 2,1mm i dł. roboczej 255mm, autoklawowalna | 1 |
| 22 | Przewód do elektrody bipolarnej | 1 |
| 23 | Jednorazowa kaniula ssąca kompatybilna z trokarem o średnicy 2,0 mm, 0° | 4 |
| 24 | Jednorazowa kaniula ssąca kompatybilna z trokarem o średnicy 2,0 mm, 45° | 4 |
| 25 | Jednorazowy zestaw do wprowadzania neuroendoskopu, kaniula składająca się z obturatora i tulei prowadnicy, średnica wewnętrzna 6,1mm | 2 |
| 26 | Koszo - sito perforowane z pokrywą, wykonane ze stali nierdzewnej, do wetrikuloskopu, z uchwytami silikonowymi stabilizującymi torakary i optyki endoskopowe | 1 |
| 27 | Koszo - sito perforowane ze stelażem, wykonane ze stali nierdzewnej, do wetrikuloskopu, z uchwytami silikonowymi stabilizującymi instrumentarium oraz matą silikonową typu "jeż" | 1 |
| 28 | Tabliczka identyfikacyjna z opisem wg wymagań Zamawiającego do 13 miejsc w czerwonym kolorze | 4 |
| 29 | Wanna do kontenera o wymiarach 592x274x187 wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod kątem 90 stopni. Wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera | 1 |
| 30 | Pokrywa kontenera wykonana z termostabilnego tworzywa dostosowana do wanny kontenera o wymiarze 592x274 mm, niebieska, całość z wanną stanowi kontener bezobsługowy | 1 |
| 31 | Światłowód, autoklawowalny, śr. 4,8mm, długość 250cm | 1 |

Informacje w zakresie zasad realizacji dostawy, gwarancji oraz wynagrodzenia zawiera Załącznik nr 3 do Zaproszenia - wzór umowy.

## II. Wykaz wymaganych dokumentów, które razem stanowią kompletną ofertę:

1. Oferta cenowa  – 1 strona złożonej oferty (Załącznik nr 1 do zaproszenia)

2. Formularz cenowo – asortymentowy (Załącznik nr 2 do zaproszenia)

2.Aktualny odpis z właściwego rejestru  lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

3.Pełnomocnictwo – do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarciu umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wykazana do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

4. Dokumenty na potwierdzenie iż oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:

a) opisy, katalogi, specyfikacje techniczne z danymi, itp., z informacjami potwierdzającymi spełnienie wymagań technicznych stawianych przez Zamawiającego dla oferowanego przedmiotu zamówienia, wraz z zaznaczeniem właściwych danych oraz odniesieniem którego produktu dotyczą. Autentyczność ww. dokumentów musi zostać potwierdzona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego,

b) właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 (Dz. U. 2015 poz. 876) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia (certyfikaty CE , deklaracje zgodności) zgodnie z klasą wyrobu medycznego lub stosowne oświadczenie iż do danego produktu nie stosuje się przepisów w/w ustawy wraz z załączeniem innych dokumentów potwierdzających iż produkt jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Unii Europejskiej, gdy ich przedłożenie jest niezbędne na podstawie odrębnych przepisów,

Wszystkie złożone dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski.

III.  Termin wykonania zamówienia:

Dostawa zostanie zrealizowana w terminie do 21 dni od daty zawarcia umowy.

IV.  Termin płatności.

Zamawiający płatność regulował będzie przelewem po otrzymaniu oryginału faktury VAT w terminie do 30 dni.

V. Wymagania dotyczące ceny.

1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:

Cena	  				-	100 %

Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę.

## VI.  Osoby upoważnione do kontaktu:

Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami :

Dział Zamówień Publicznych

Edyta Kwaśniewska tel. 41/30-33-417;

email: edyta.kwasniewska@wszzkielce.pl

Sebastian Szaniawski  - Kierownik Działu Zamówień Publicznych

tel. 41/367-13-39  fax.  041/366-00-14

VII. Adres do korespondencji: 
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH
PUNKT INFORMACYJNY

Znak sprawy: EZ/ZP/9/2017/EK
ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce
faks 41/ 36 60 014     tel. 41/30-33-417; 41/ 36 71 339

Strona internetowa na której zostało opublikowane zaproszenie do składania ofert: bip.wszzkielce.pl

Ofertę należy złożyć do dnia 20.02.2017r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce PUNKT INFORMACYJNY z dopiskiem: Oferta na neuroendoskop operacyjny. Znak sprawy: EZ/ZP/9/2017/EK

Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę.