# ZAŁACZNIK NR 2a do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE

Stentgraft do tętniaków aorty brzusznej z systemem wprowadzającym – 20 zest. – Zadanie nr 1

| lp | opis | podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ/nr katalogowy |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok wprowadzenia do produkcji |  |

| Lp. | Wymagane minimalne parametry i funkcje | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia, punktowane parametry | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ (potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| Stentgraft do tętniaków aorty brzusznej z systemem wprowadzającym – 20 zest. |
| 1 | Stentgraft do tętniaków aorty brzusznej z systemem wprowadzającym: - zbudowany ze stentu kobaltowo-chromowego pokrytego materiałem z ePTFE oraz przymocowanego proksymalnie i dystalnie poliuretanowego endobagu, który podczas zabiegu wypełniany jest polimerem - system wprowadzający 17F jest kompatybilny z prowadnikami 0,035” i składa się z uchwytu z portami i łącznikami w odpowiednich kolorach do połączenia z konsolą systemu - implantacja systemu następuje poprzez dostęp do tętnicy biodrowej lub udowej - stentgraft rozprężany na balonie dostępny w rozmiarach długości od 100 mm do 180 mm oraz średnicy 10 mm z endobagami o średnicy 60 mm - implantacja stentgraftu możliwa jest przy szyi tętniaka o długości ≥10 mm oraz przy średnicy szyi od 18 do 28 mm, w części biodrowej tętnice mogą mieć wymiary od 9 mm do 35 mm. Możliwość zamiany na stentgraft o poniższych parametrach: - Stentgraft do leczenia tętniaków aorty brzusznej z możliwością fiksacji nadnerkowej i podnerkowej. - Siatka stentgraftu wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego, a jej pokrycie z materiału ePTFE, który jest zamocowany proksymalnie i dystalnie do siatki stentgraftu za pomocą szwów polipropylenowych. - Implantacja odbywa się za pomocą systemu wprowadzającego i jest możliwa z dostępu chirurgicznego 17F po jednej stronie i z nakłucia tętnicy 9F po stronie przeciwnej przy spełnionych warunkach anatomicznych układu naczyniowego pacjenta. - System składa się ze stentgraftu głównego typu unibody osadzanego na rozwidleniu aorty brzusznej oraz przedłużenia proksymalnego i przedłużenia dystalnego, które stosowane są w zależności od uwarunkowań budowy anatomicznej naczynia. - Unibody jako główny element jednomodułowy, dostępny jest w rozmiarach od 18 mm do 32 mm z możliwością zwiększenia średnicy do 34 mm przy zastosowaniu przedłużki proksymalnej, zaś odnogi biodrowe mają średnicę od 10 do 23 mm z możliwością zwiększenia średnicy do 25 mm lub zwężenia do 13 mm przy zastosowaniu przedłużki dystalnej. - W skład zestawu wchodzi również prowadnik sztywny, pętla, balon do doprężania stentgraftu. - Przedłużki proksymalne i dystalne stentgraftu wraz elementami dodatkowymi dostarczane są w cenie stentgraftu. | TAK, opisać |  |
| 2 | Średnia ilość zdarzeń niepożądanych (powikłań), związanych z implantacją stentgraftu, występująca w okresie roku po implantacji (w ujęciu %) | TAK, podać |  |

Do oferty należy dołączyć folder oferowanego urządzenia w języku polskim umożliwiający w pełni dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

………………………….										………………………………………

(Miejsce, data) 										(podpis osoby (osób) upoważnionej