# ZAŁACZNIK NR 2c do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE

Composite Graft (Conduity wykrzepiane) – Zadanie nr 3

| lp | opis | podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ/nr katalogowy |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok wprowadzenia do produkcji |  |

| LP. | OPIS PARAMETRU, FUNKCJI/WARUNEK | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Composite Graft (Conduity wykrzepiane) | Zadanie nr 3 | Ilość sztuk | 50 |
| 1 | Nazwa produktu | podać | - |  |
| 2 | Numer katalogowy produktu lub grupy | podać | - |  |
| 3 | Producent | podać | - |  |
| 4 | Liczba wszczepień na świecie minimum 12 tyś. | podać | 1,5,10 |  |
| 5 | Composite Graft w rozmiarach 19A, 21A, 23A, 25A, 27A wraz z wypalarką | Tak | - |  |
| 6 | Zastawka dwupłatkowa, płatki wykonane lub pokryte materiałem biokompatybilnym i nietrombogennym | Opisać | - |  |
| 7 | Wewnętrzny pierścień wykonany lub pokryty materiałem biokompatybilnym i nietrombogennym | Opisać | - |  |
| 8 | Długość protezy minimum 12 cm | podać | - |  |
| 9 | Proteza wykonana z podwójnie tkanego uszczelnionego weluru | Opisać | - |  |
| 10 | Zewnętrzny kołnierz zastawki wykonany z poliestru ze znacznikami | Opisać | - |  |
| 11 | Termin przydatności do użycia minimum 3 lata | podać | - |  |
| 12 | Kąt otwarcia płatków dla zastawki 25A, min. 850 | podać | 1,5,10 |  |
| 13 | Średnica wszczepu (pierścienia) dla zastawki 25A [mm] | podać | 1,5,10 |  |
| 14 | Średnica wewnętrzna dla zastawki 25A [mm] | podać | 1,5,10 |  |
| 15 | Powierzchnia otwarcia dla zastawki 25A (GOA) [cm2] | podać | 1,5,10 |  |
| 16 | Efektywna powierzchnia otwarcia dla zastawki 25A (EOA) [cm2] | podać | 1,5,10 |  |
| 17 | Trombogeniczność [%] | podać | 1,5,10 |  |
| 18 | Proteza nie wymagająca dodatkowego uszczelniania | opisać | 1,5,10 |  |
| 19 | Możliwość zamawiania rozmiarów według potrzeb | tak |  |  |
| 20 | Możliwość wymiany na 3 miesiące przed końcem terminu ważności na konduit o dłuższym terminie przydatności | tak |  |  |

Do oferty należy dołączyć folder oferowanego urządzenia w języku polskim umożliwiający w pełni dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

………………………….										………………………………………

(Miejsce, data) 										(podpis osoby (osób) upoważnionej